## Slide 1: Unité d’enseignement Télécommunication et réseaux - Routing & Switching
Mandoux Denis

## Slide 2: Activité d’apprentissage Télécommunication et réseaux avancés

## Slide 3: Rappel
Topologie
  Etoile, étoile étendue, …
  Topologie physique/logique
Etendue d’un réseau
  PAN, LAN, MAN, …
Modèle OSI, TCP/IP
  Notion d’encapsulation
Couche transport (segments)
  TCP, UDP
  Fiable / non fiable
  Orienté connexion ou non
  N° de séquence
  N° de ports (réservés, inscrits, dynamiques)
  Contrôle de flux

## Slide 4: Rappel
  Couche réseau (paquets ou datagrammes)
    Adressage IPv4
      En-tête (TTL, …)
      Adresses privées/publiques, de boucle, …
    Adressage IPv6
    Unicast, multicast, broadcast
    Diffusion, domaine de diffusion
    Plan d’adressage
    Routage, table de routage
    Passerelle
    ICMP, ARP

## Slide 5: Rappel
Couche physique
  Signalisation, codage de données
  Bande passante, débit
  Types de support
  Normes (100BASETX, …)
Equipements réseau
  Concentrateur, commutateur, routeur, points d’accès sans fil, routeur sans fil,…
  Fonctionnement d’un commutateur

## Slide 6: Module 1 Conception de réseaux

## Slide 7: Infrastructure réseau
Le réseau sert à offrir des services
  Consulter des documents
  Envoyer des mails
  Faire des achats
  Téléphoner
  …
Panne du réseau
  Risque de pertes de revenus
  Risque de pertes de clients
  Risque de pertes de données
  Risque de pertes d’opportunités
Notes: Mercredi 11 mars 2015, les services cloud iTunes et App Store d'Apple étaient inaccessibles pour de nombreuses personnes. Apple n'a pas précisé le manque à gagner dû à cette gigantesque panne, mais elle pourrait atteindre plusieurs millions de dollars.
Article de Dominique Filippone
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-une-erreur-dns-a-l-origine-de-la-mega-panne-itunes-et-app-store-60511.html

## Slide 8: Infrastructure réseau
Challenge
  Concevoir et mettre en place un réseau d'entreprise fiable, hautement disponible (99,999 % du temps) et évolutif.

## Slide 9: Infrastructure réseau
Caractéristiques des réseaux informatiques
  Prendre en charge des applications critiques
    E-commerce, opérer un patient à distance
  Assurer le trafic de réseaux convergents
    Fichiers de données, téléphonie sur IP et applications vidéo utilisent le même réseau
  Répondre à des besoins métier variés
    Hôpitaux, armées, administrations, e-commerce, …
  Apporter un contrôle administratif centralisé
    Accès distants sécurisés
  Assurer des services sécurisés

## Slide 10: Stratégies
Sélectionner les périphériques appropriés
  Fabriqués selon des normes strictes
  Modulaires ou en cluster afin de permettre d’augmenter les capacités facilement et/ou les fonctions
  Blocs d'alimentation redondants et des capacités de basculement
  Capable de transférer des volumes élevés de trafic réseau
  Disposant des fonctionnalités ad-hoc
   Equipement professionnel

## Slide 11: Stratégies
Adopter un modèle de conception hiérarchique de réseau
  Evolutivité facilitée
  Tolérance aux pannes facilitée
  Performance facilitée
  Sécurisation facilitée
  Gestion et maintenance facilitée

## Slide 12: Stratégies
Adopter une architecture d’entreprise
  Séparation du réseau en composants fonctionnels
Source : Cisco System Inc, CCNA R&S, chapitre 1.1.1.4
Notes: Réseau hiérarchique ok, mais par exemple, le campus technique n’est qu’une partie de la HEH.
Il y a des contacts/accès privilégiés avec des HE et Universités (par exemple, Techniques de l’Ingénieur en collaboration avec l’Ulg)
Il y des accès avec les autres campus de la HE (social en face, tourisme à Tournai)
Il y a un accès vers l’administration centrale
Il y a un accès à Internet et au réseau interUniversités????????????
Etc
 Il y a un module avec les accès et les services

## Slide 13: Architecture d’entreprise Cisco
Campus d'entreprise
  Comprend l'ensemble de l'infrastructure d’un campus.
  Le réseau y est conçu de manière hiérarchique afin de
    fournir de la redondance,
    fournir une convergence rapide,
    faciliter la maintenance et la gestion,
    fournir de la tolérance aux pannes
    faciliter la sécurisation.

## Slide 14: Infrastructure réseau
Périphérie d'entreprise
  Connectivité aux services vocaux/vidéo/data extérieurs à l’entreprise
    Les services de l'entreprise sont disponibles à des sites distants
    L'entreprise peut utiliser Internet et les ressources de partenaires.
  Modules Internet, VPN et WAN
Notes:   Apporte qualité de service (QoS), application des stratégies, niveaux de service et sécurité.
modules Internet, VPN et WAN

## Slide 15: Infrastructure réseau
Périphérie du fournisseur de services
  Services
    Internet, RTPC et WAN.
  Sécurité
    Contrôle des données qui entrent ou sortent du réseau via IDS et IPS
Sites distants

## Slide 16: Infrastructure réseau
Source : Cisco System Inc, CCNA R&S

## Slide 17: Principe des réseaux hiérarchiques
Couche d’accès
  Fourni aux périphériques finaux un moyen de les connecter au réseau.
  Contrôle les périphériques autorisés à communiquer sur le réseau.
  Peut inclure des routeurs, des commutateurs, des points d’accès sans fil, …

## Slide 18: Principe des réseaux hiérarchiques
Couche de distribution
  Gère le flux du trafic réseau à l’aide de stratégies
  Délimite les domaines de diffusion via des fonctions de routage entre les VLAN

## Slide 19: Principe des réseaux hiérarchiques
Couche cœur de réseau
  Constitue le réseau fédérateur à haut débit (backbone)
  Assure l’interconnectivité entre les périphériques de la couche de distribution
     capable d’effectuer la transmission rapide d’importantes quantités de données

## Slide 20: Principe des réseaux hiérarchiques
Avantages
  Tolérance aux pannes (1)
    Assure la disponibilité d’un chemin par la redondance des liens et des périphériques
    Certains équipements doivent disposer de services de basculement

## Slide 21: Principe des réseaux hiérarchiques
Avantages
  Tolérance aux pannes (2)
    La réduction des dimensions des domaines défaillants est facilitée.
    Simplifie la procédure de dépannage et réduit le temps d'indisponibilité du réseau (routeur, switch layer 3, VLAN)
Notes: Sans redondance, si le core Sw L3 tombe, toute la partie de gauche du réseau est isolée

## Slide 22: Principe des réseaux hiérarchiques
Avantages
  Performances (1)
    Les agrégations de liaison (Etherchannel) améliorent les performances et augmentent la tolérance aux pannes et évitent les goulots d’étranglement.

## Slide 23: Principe des réseaux hiérarchiques
Avantages
  Performances (2)
    La mise en place d’un équilibrage de charge est facilité

## Slide 24: Principe des réseaux hiérarchiques
Avantages
  Sécurisation du réseau facilitée
    Sécurisation des accès au niveau de la couche accès
    Stratégie au niveau de la couche distribution

## Slide 25: Principe des réseaux hiérarchiques
Avantages
  Évolutivité : Extension facile
www.heh.be

## Slide 26: Principe des réseaux hiérarchiques
Avantages
  Gestion et maintenance facilitée
    Dans une couche, les périphériques ont sensiblement les mêmes rôles et fonctions

## Slide 27: Principe des réseaux hiérarchiques
Diamètre de réseau
  Mesure du nombre maximal de périphériques que doit traverser un paquet avant d’atteindre sa destination dans le réseau.
  Maintenir un faible diamètre de réseau, garantit une latence faible et prévisible entre les périphériques.
Aucun des commutateurs du schéma n’effectue de fonction de routage.

## Slide 28: Principe des réseaux hiérarchiques
Le fonctionnement doit être hiérarchique aussi
  Stratégie hiérarchique d'adressage IP
    Permet de conserver l’adressage lorsqu'il faut prendre en charge des utilisateurs et des services supplémentaires.
  Protocoles adaptés aux réseaux hiérarchiques
    Protocole de routage OSPF
  …

## Slide 29: Choix des périphériques appropriés
Catégories de commutateurs
  Commutateurs gérés dans le cloud
    Mise en place simple, interface de gestion simplifiée, empilage virtuel des commutateurs, grand visibilité sur le réseau et son utilisation.
  Commutateurs de Data centers
    Facilitent l'évolutivité de l'infrastructure, la continuité opérationnelle, la flexibilité du transport.
  Commutateurs pour fournisseurs de services
    Qui agrègent le trafic à la périphérie d'un réseau ou qui apportent surveillance des applications, services unifiés, virtualisation, sécurité intégrée et gestion simplifiée.
  Réseaux virtuels
    Permet aux règles de sécurité et de réseau de suivre les machines virtuelles en cas de migration, contrôlé par l’équipe réseau, …

## Slide 30: Choix des périphériques appropriés
Catégories de commutateurs
  Gamme de commutateurs LAN de Campus
    8 ports sans ventilateur  des centaines de ports
Catalyst 6513-E  529 ports
Catalyst 2960  8 ports
Notes: Source des images :
http://1.bp.blogspot.com/_gHZHKprMUn0/S0WTvzIm8SI/AAAAAAAAAbo/3bPuF5kWvEc/s320/Cisco_29608TC.jpg
http://www.howardcomputers.com/images/digcon/JPG_400x300/4153F6D0-7632-4D76-AA59-F2E7EDC500E5.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=NUgWeiB4hieEbM&tbnid=x0_u2fAue6qjEM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fciscosystum.blogspot.com%2F2010_01_01_archive.html&ei=SioYVITYEIbgOJe-gJAE&bvm=bv.75097201,d.ZWU&psig=AFQjCNH-NZnzlfVq_-5QSRFtO9MqaWIhbQ&ust=1410956154733383

## Slide 31: Choix des périphériques appropriés
Switch fixe
  Les composants du switch ne sont pas modifiables
Switch manageable
  Dispose d’une adresse IP de gestion
  Permet une gestion distante des fonctionnalités du switch
Switch modulaire
  Cartes d’interfaces amovibles
  Grande souplesse
Source : http://isptrader.com/images/switches/ws-c6509.jpg
Source : http://www.usinenouvelle.com/expo/img/commutateur-matriciel-000092675-4.jpg

## Slide 32
Switch Empilable (Stackable)
  Administrés comme un seul switch
    Interconnexion via des interfaces spécifiques (ports et câbles)
    Le nombre de switches empilés est limité
  L'ensemble est vu comme un seul commutateur
    Table de commutation partagée
    Représente un seul switch pour le STP
    Avantageux pour la tolérance aux pannes et la disponibilité de la bande passante
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 1.2.2.1
Source : http://www.xicomputer.com/products/prodimages/QLogic_SANbox.jpg
Choix des périphériques appropriés

## Slide 33
Facteurs de choix (1)
  Choix de la gamme (Campus, Virtuel, data center, …
  Choix du type (Fixe, Modulaire, empilable, …)
  Choix fonctionnalités (LAG, L3, …)
  Switch form factor (Épaisseur du commutateur, rackable, …)
Commutateur 2U
Routeur 3U
Commutateur 1U
Choix des périphériques appropriés
Notes: Source : http://i00.twenga.com/informatique/hub/cisco-catalyst-2948g-ge-tx-gigabit-ethernet-switch-p_39544vb.png
Source : http://img.resellerstore.fr/c/I696824.jpg
Source : http://www.compufirst.com/ImagesPortal/FR/Catalogue/product/286269-8782.jpg

## Slide 34: Choix des périphériques appropriés
Facteurs de choix (2)
  Commutateur multicouche
    Table de routage, prise en charge de protocoles de routage et débit proche d’un commutateur de couche 2.
    Devient le standard (IOS 15, SVI multiples)
  Taille des tampons de trames
  Évolutivité
    Possibilités de croissance, modularité
  Coût
    Dépend du nombre et de la rapidité des interfaces, des fonctionnalités prises en charge , de sa capacité d'extension, etc.
  Fiabilité

## Slide 35: Choix des périphériques appropriés
Facteurs de choix (3)
  Densité de ports
    8, 24, 48, … 1000 ports
    Small form factor pluggable
  Avantages
    Electricité, Encombrement
Source :http://www.draytek-pbx.co.uk/image/P2260-SFP-Ports-2-223.jpg
Notes: Sources des images :
http://www.draytek-pbx.co.uk/image/P2260-SFP-Ports-2-223.jpg

## Slide 36: Choix des périphériques appropriés
Facteurs de choix (4)
  Vitesse des ports et débit
    Vitesse du câble
      Débit de données pouvant être atteint par chaque port Ethernet
    Bus de fond de panier
      Doit supporter les débits de tous les ports
      48 ports à 1Go/s  Fond de panier de 48Go/s
      Non critique dans la couche accès (goulot vers la couche distribution)

## Slide 37: Choix des périphériques appropriés
Facteurs de choix (5)
  Alimentation
    Alimentations redondantes
    PoE (Power over Ethernet)
      Pour téléphone IP, point d’accès, camera IP, …
      RJ45
      Cher
      Normes 802.3af et 802.3at
    Passthrough PoE
Source : http://www.dlink.com/-/media/Images/Products/DGS/1008P/DGS1008PB1Image%20LFront.png
Source : http://blogs.wti.com/2009/12/08/remote-power-reboot-for-cisco-catalyst-6500/
Notes: Le passthrough PoE permet à un administrateur réseau d'alimenter les périphériques PoE connectés au commutateur, ainsi que le commutateur lui-même, en consommant l'électricité provenant de certains commutateurs situés en amont.
Exemple : Cisco Catalyst 2960-C et 3560-C
Source des images :
http://www.dlink.com/-/media/Images/Products/DGS/1008P/DGS1008PB1Image%20LFront.png
http://blogs.wti.com/2009/12/08/remote-power-reboot-for-cisco-catalyst-6500/

## Slide 38: Conception de réseau hiérarchique
Analyse de flux de trafic
  Mesurer
    L’utilisation de la bande passante sur un réseau
    Toutes les données du réseau contribuent au trafic, quelle que soit leur utilité ou leur source
  Analyser
    Les données pour le réglage des performances, la mise à niveau du matériel
  Régulièrement
    Effectuez et conservez régulièrement des analyses de flux de trafic
    A réaliser à différents moments de la journée

## Slide 39: Conception de réseau hiérarchique
Exemples d’analyseurs de flux de trafic
  NetFlow Analyzer
  Observer Standard
  PRTG Network Monitor
  ntop
Source : http://www.networkinstruments.com/products/observer/images/stn-scr-b.png
Source : http://www.paessler.com/e521/e1619/e2036/e2506/sniffer_eng.png

## Slide 40: Conception de réseau hiérarchique
Analyse de communautés d’utilisateurs
  Identifier les groupes d’utilisateurs
    D’où connaissance de la densité de ports et estimation du flux de trafic
    Exemple
      Regroupement d’après la fonction car le besoin d’accès aux ressources et aux applications est similaire
  Identifier leurs impacts sur les performances du réseau
    Les communautés d’utilisateurs peuvent se trouver dans des zones géographiquement distinctes ce qui influe sur l’emplacement des serveurs/données (diamètre de réseau, débit des liaisons)

## Slide 41: Conception de réseau hiérarchique
Étapes de conception
  Lister tous les périphériques réseau qui nécessitent un accès au réseau
Serveur
Téléphone IP
Imprimante réseau
Camera IP
Ordinateur
Points d’accès

## Slide 42: Conception de réseau hiérarchique
Étapes de conception
  Déterminer le niveau de performance, le besoin de redondance
    Nombre d’interfaces par commutateur ?
    Débit des interfaces (10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps) ?
    Distances de câbles (UTP – f.o) ?
    Quelle redondance? A quel endroit?
Notes: Sources des images :
Source : http://odie.mcom.fr/~clucas/blog/statiques/bcmsn/images/01-hierarchical-network.pn
Source : Exploration_LAN_Switching_Chapter1.ppt slide 6 et 7

## Slide 43: Conception de réseau hiérarchique
Étapes de conception
  Déterminer les fonctionnalités nécessaires pour maintenir les performances du réseau
CORE
- Layer 3
- Très hauts débits
- Agrégation de liens
- Redondance
- QoS
ACCESS
- Sécurité de ports
- VLAN
- PoE
- Agrégation de liens
- QoS
DISTRIBUTION
- Layer 3
- Hauts débits
- Redondance
- Stratégies de sécurités
- Agrégation de liens
- QoS
Notes: Stratégies de sécurités : FW, ACL, …

## Slide 44: Conception de réseau hiérarchique
Étapes de conception
  Déterminer les commutateurs nécessaires en fonction de a) et b) et de l’estimation du trafic généré par la couche accès
Source de l’image : Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 1.2.4.1
Notes: Source de l’image : Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 1.2.4.1

## Slide 45: Routage
Routage
  Nécessaire
    Dans la couche distribution (VLAN)
    Pour l’accès hors LAN
  Routeurs
    Ils relient des sites multiples au sein d'un réseau d'entreprise
    Ils fournissent des chemins redondants
    Multiprotocoles (Ethernet, Frame Relay, ATM, PPP, …)
    Ils bloquent les diffusions et segmentent les réseaux
    Améliorent la sécurité (ACL, …)
    Le processus de routage est assez lent

## Slide 46: Routage
Catégories de routeurs
  Routeurs pour filiale
    Ils sont conçus pour répondre aux besoins des petits bureau, PME, filiales, …
  Routeurs de périphérie de réseau
    Capables de réunir les réseaux de campus, de Data centers et de filiales et de satisfaire les besoins actuels en qualité de service (QoS) et fonctionnalités vidéo et mobiles
  Routeurs de fournisseurs de services
    Doivent fournir des solutions évolutives et des services différents d'un abonné à l'autre.

## Slide 47
Commutateurs de couche 2 et commutateurs de couche 3
  Couche 2 uniquement
  Couche 2 avec quelques fonctions L3 (routage statique)
  Couche 3 (protocoles de routage basique tel que RIP)
  Couche 3 haut de gamme (Routage à vitesse filaire, protocole de routage OSPF, …)
Caractéristiques | Switch L3 | Routeur
Routage de couche 3 | oui | oui
Gestion du trafic | oui | oui
Cartes WIC |  | oui
Protocoles de routage avancés |  | oui
Routage à vitesse filaire | oui | 
Éléments de conception d’un LAN

## Slide 48: Module 2 Redondance LAN

## Slide 49: Exercice
Complétez les tables de commutation des commutateurs de la topologie
Fa1/0
Fa2/0
Fa3/0
Fa4/0
Fa5/0

## Slide 50: Objectifs du module
Objectifs
  Expliquer le rôle de la redondance dans un réseau convergent
  Décrire le rôle que joue le STP dans l’élimination des boucles de couche 2
  Expliquer les étapes suivies par STP pour assurer la convergence dans une topologie exempte de boucles
  Mettre en œuvre le protocole Rapid PVST+ pour éviter la formation de boucles dans un dans un réseau local redondant

## Slide 51: Redondance
Redondance
  Au niveau des liens et du matériel
    Tolérance au panne.
    Partager la charge du trafic et accroître la capacité.
  Création de boucles
    La redondance doit être gérée de manière à ce qu'aucune boucle de couche 2 ne soit créée.
    Ethernet  pas de TTL  une trame peut circuler indéfiniment.

## Slide 52
Redondance dans un réseau hiérarchique
  La redondance est généralement assurée au niveau de la couche de distribution et de la couche cœur de réseau
Supporte la coupure
d’un ou plusieurs liens
Supporte la panne d’un
Ou plusieurs commutateurs
Redondance

## Slide 53
Inconvénient d’un réseau redondant
  Des boucles peuvent se créer
Redondance

## Slide 54
Problème de boucle?
  Les boucles entraînent une charge UC importante
     dégradation des performances
  Tables d’adresses MAC inconsistantes
    le commutateur ne sait plus à partir de quel port réacheminer les trames de monodiffusion ( diffusion)
   Tempête de diffusion
Problème de boucle
Notes: instabilité de la base de données MAC.

## Slide 55: Problème de boucle
Tempêtes de diffusion
  Bande passante
    Toute la BP disponible est consommée par les trames de diffusion (DHCP, ARP, …)
    Inévitable en présence de boucle sur Ethernet
  Charge sur les hôtes
    Trafic de diffusion  tous les périphériques connectés traitent l’intégralité du trafic de diffusion
    Cela génère de nombreux traitements inutiles sur les hôtes
  Protocoles applicatifs
    Souvent non conçus pour reconnaître ou gérer les transmissions en double
      Certains protocoles considèrent que la transmission a échoué et que le numéro d’ordre a été recyclé pour une autre session de communication

## Slide 56
Boucles dans les locaux techniques
  Au minimum, une boucle pourra entraîner une dégradation significative des performances de manière localisée
  Au pire, de manière généralisée sur le réseau
Problème de boucle

## Slide 57
Boucles dans les locaux techniques
  Gestion du câblage
    Où va l’extrémité d’un câble passé dans une goulotte?
     Étiquetage nécessaire
Problème de boucle

## Slide 58
Boucles dans la zone de travail
  Commutateurs dans les locaux techniques
    Doivent être géré uniquement par l’administrateur
  Commutateurs personnels
    Situé dans l’environnement de travail  l’utilisateur final peut le manipuler/configurer incorrectement et créer une boucle
Problème de boucle

## Slide 59
Exception
  Agrégation de liaison (EtherChannel)
    C’est un groupement de ports Ethernet sur un commutateur qui joue le rôle d’une connexion réseau logique unique
    Les boucles ne sont pas possibles sur un EtherChannel
Liaison Etherchannel
= Pas de boucle
Pour représenter un Etherchannel, on
représente les liens entourés d’un cercle
Problème de boucle

## Slide 60: Algorithme spanning tree
Topologie STP
  Le protocole STP
    Garantit l’unicité du chemin logique entre toutes les destinations sur le réseau
      Empêche la formation de boucles
    Comment?
      En bloquant de manière logicielle certains chemins redondants susceptibles d’entraîner la formation d’une boucle
      Augmente la tolérance aux pannes en conservant des chemins redondants
Notes: STP : IEEE-802.1D initial
RSTP : IEEE-802.1D-2004

## Slide 61
Exemple de réseau redondant
Pour éviter les boucles dans le réseau,
STP place certains ports de commutateurs
en état de transmission (forwarding),
et d’autres en état de blocage (blocking).
Blocking
Forwarding
Algorithme spanning tree

## Slide 62: Algorithme spanning tree
Topologie STP
  Port bloqué
    Aucune donnée ne peut être envoyée ou reçue sur ce port
      A l’exception des trames BPDU :
      BPDU = les trames qui sont employées par le protocole STP (BPDU = Bridge Protocol Data Unit)
    STP peut aussi « débloquer » automatiquement un port bloqué

## Slide 63: Algorithme spanning tree
Algorithme Spanning Tree (STA)
  Détermine les ports qui doivent être bloqués
    Uniquement en cas de modification de la topologie
  Algorithme d'arbre recouvrant
    Dans une arborescence, il n’existe qu’un seul chemin actif vers une destination
    Un switch est élu pour être à la racine de l’arborescence
      Ce switch = le root bridge ou commutateur racine
      STP l’utilise comme point de référence pour le calcul de tous les chemins et déterminer les chemins redondants devant être bloqués

## Slide 64: Algorithme spanning tree
Principe général du STP
  Échange d’informations
    Entre commutateurs pour élire le root bridge et identifier les chemins existants
    Échanges via trames BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
  Calcul du meilleur chemin
    Pour chaque segment, calcul du meilleur chemin vers le root bridge
      Meilleur chemin = plus faible coût
      Le coût est basé sur la vitesse des ports
    Pendant ce calcul, aucune donnée ne peut être transmise sur le « réseau »
  Détermination du rôle des ports
    Il doit exister un seul chemin actif entre deux segments du LAN
    Le rôle décrit le lien entre un port et le pont racine du réseau
      Il spécifie notamment si le port est autorisé à acheminer le trafic ou non

## Slide 65: Election du root bridge
Identifiant d’un switch est composé de
  La priorité (2 octets)
    Par défaut, la priorité (bridge priority) est d'une valeur de 32768
  L'adresse MAC (6 octets)
    Le switch dont l’identifiant est le plus faible est élu root bridge
Exemple d’un switch ID ou bridge ID (BID)
  32768.00.C0.9F.39.4C.8A
  Priorité.MACaddress
Notes: 32768 : multiple de 4096 sur 16 bits

## Slide 66: BPDU
Rôle des BPDU
  Echanger les informations nécessaires pour
    Elire un commutateur racine unique (root bridge)
    Elire un commutateur désigné (designated bridge) pour chaque segment
    Déterminer le rôle des ports (root, designated, blocked)
     Déterminer la topologie du spanning tree

## Slide 67
La trame BPDU
  Contient 12 champs permettant de transmettre les paramètres utilisés par le protocole STP
Identifient le protocole, la version, le type
de message et les indicateurs d’état.
Identifient le pont racine et
le coût du chemin vers le pont racine
Champs de minuteurs qui déterminent
la fréquence d’envoi des messages
BPDU et la durée de conservation
des informations reçues
Trame BPDU
Notes:   Par défaut, les trames BPDU sont envoyées toutes les 2 secondes
Source de l’image : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.2.2.1

## Slide 68
Exemple de trame BPDU
Adresse de multidiffusion STP
Valeurs des minuteurs
ID root bridge
ID local bridge
Algorithme spanning tree
Notes: Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.2.2.1

## Slide 69: Processus des trames BPDU
Minuteur « hello time » et trame BPDU
  Hello time
    Par défaut, les trames BPDU sont envoyées toutes les deux secondes après l’initialisation d’un commutateur
  Dès réception, chaque commutateur met à jour les informations locales
    L’ID du root bridge
    Le coût du chemin vers le root bridge
      Ainsi, de proche en proche, les commutateurs mettent leurs informations à jour

## Slide 70: Rôle des ports
Rôle
  Pour éviter les boucles, les différents ports des commutateurs sont configurés pour jouer des rôles
  Le rôle que joue un port est déterminé
    Par la configuration mise en place
    Par son emplacement par rapport au root bridge dans la topologie du réseau
4 rôles différents (1)
  Root port (port racine)
    Un seul port racine est autorisé par commutateur
      Port d’un commutateur non racine qui fournit le meilleur chemin (coût le plus faible) de ce commutateur vers le commutateur racine
    Si deux ports d’un même commutateur ont le même coût de chemin, le commutateur utilise la valeur de priorité de port (128 par défaut), et au besoin, l’ID de port le plus faible
      Fa0/1 = 128.1
      Fa0/2 = 128.2
      …

## Slide 71: Rôle des ports
4 rôles différents (2)
  Designated port (Port désigné)
    Existent sur les ponts racines et non racines
    Port qui fournit le meilleur chemin entre un segment et le root bridge
      Ce port est sélectionné (coût de chemin, BID) pour acheminer le trafic sur un segment du réseau
    Tous les ports du root bridge sont des ports désignés
    Un seul port désigné est autorisé par segment
    Si l'une des extrémités d'un trunk est un port racine, l'autre extrémité est alors un port désigné

## Slide 72: Rôle des ports
4 rôles différents (3)
  Non designated port (port non désigné)
    Alternate port
      Un port alternatif passe à l’état d’acheminement en cas de panne sur le port désigné pour le segment
    Backup port
      Un port de secours est un port non désigné qui est relié au même segment qu’un autre port du même commutateur (via un hub)
  Port désactivé
    Le port désactivé est un port de commutateur qui est arrêté (éteint)
    Un port désactivé est inopérant dans le processus d’arbre recouvrant

## Slide 73
Processus de détermination des meilleurs chemins vers le pont racine
  Le coût vers le root bridge est déterminé par la somme des différents coûts de ports de sortie sur le chemin de la destination vers le root bridge
  Par défaut, les coûts d’un port sont définis par la vitesse de fonctionnement du port
  Les coûts par défaut peuvent varier en fonction du matériel
Vitesse de liaison | Coût révisé | Ancien coût
10 Gbps | 2 | 1
1 Gbps | 4 | 1
100 Mbps | 19 | 10
10 Mbps | 100 | 100
Algorithme spanning tree
Notes: Pour illustrer les changements continus associés aux réseaux haute vitesse, les commutateurs Catalyst 4500 et 6500 prennent en charge une méthode de coût de chemin plus longue ; par exemple, les ports 10 Gb/s ont un coût de chemin de 2 000, les ports 100 Gb/s un coût de 200 et les ports 1 Tb/s un coût de 20.

## Slide 74
Root Bridge
FastEthernet  coût = 19
Exemple de calcul du coût STP

## Slide 75: Election du root bridge
Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-03
Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-01
Root ID 32768. 00-C0-9F-00-00-02
BPDU (switch C)
BPDU (switch C)
Root ID 32768.00-C0-9F-00-00-02
Le root ID de switch C
est supérieur, donc switch A
ne modifie pas le root ID

## Slide 76: Election des root ports
Port 1
Port 1
Port 1
Port 2
Port 2
Port 2
Root port (RP)
(RP)

## Slide 77: Election des « designated ports »
Port 1
Port 1
Port 1
Port 2
Port 2
Port 2
(RP)
(RP)
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Designated port (DP)
(DP)
Coût identique
Choix lié à l’ID
(DP)

## Slide 78: Etats des ports
Forwarding
Forwarding
Forwarding
Forwarding
Forwarding
Blocked
Les root ports et les designated ports passent en mode acheminement (forwarding)
Les non designated ports passent en mode blocked

## Slide 79: Pertes des BPDU
Root ID 32768.00.00.00.00.00.03
BPDU (switch C)
Pas de BPDU depuis Max Age Time
Blocked
Forwarding
Forwarding
Forwarding
Forwarding
Forwarding
Forwarding
Quand un port qui ne participait pas à la topologie passe à l'état d'acheminement, cela peut créer des boucles temporaires

## Slide 80
Déterminer le root bridge dans la topologie suivante
Exercice

## Slide 81
Dans la topologie suivante où tous les ports fonctionnent à 100Mbps, déterminez le rôle STP de chacun des ports
Exercice

## Slide 82: Changements d’états
Pour éviter la formation de boucle, les ports doivent passer par plusieurs
états intermédiaires avant de pouvoir transmettre des trames

## Slide 83: Etats d’un port
Blocage (Blocked)
  Le port est un port alternatif qui ne participe pas à l’acheminement des trames
    Il abandonne les trames reçues du segment auquel le port est attaché
    Le port n’inclut pas les adresses sources des machines dans la table de commutation
  Trames BPDU
    Le port traite les BPDU reçus
    Le port transmet ses propres trames BPDU

## Slide 84: Etats d’un port
Ecoute (Listening)
  Le port ne participe pas encore à l’acheminement des trames
    Le port abandonne les trames reçues du segment auquel le port est attaché
    Le port n’inclut pas les adresses sources des machines dans la table de commutation
  Trames BPDU
    Le port traite les BPDU reçus
    Le port transmet ses propres trames BPDU

## Slide 85: Etats d’un port
Apprentissage (learning)
  Le port ne participe pas encore à l’acheminement des trames mais va pouvoir le faire
    Le port abandonne les trames reçues du segment auquel le port est attaché
    Le port enregistre les adresses sources des machines dans la table de commutation
  Trames BPDU
    Le port traite les BPDU reçus
    Le port transmet ses propres trames BPDU

## Slide 86: Etats d’un port
Acheminement (forwarding)
  Le port participe à la topologie active
    Le port transmet les trames reçues du segment auquel le port est attaché
    Le port enregistre les adresses sources des machines dans la table de commutation
  Trames BPDU
    Le port reçoit les BPDU et les diriges vers le module système
    Le port transmet ses propres trames BPDU

## Slide 87: Etats d’un port
Désactivé (disabled)
  Le port n’achemine aucune trame
    Le port abandonne les trames reçues du segment auquel le port est attaché
    Le port n’inclut pas les adresses des stations dans la base de données des adresses
    L’état désactivé est défini lorsque le port du commutateur est désactivé (shutdown)
  Le port ne traite aucune trame BPDU

## Slide 88
Résumé des états possibles d’un port
1: retour à l'état de blocage en l'absence de coût de chemin plus faible vers le pont racine
Changements d’états
Notes: Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.2.5.1

## Slide 89: Convergence du protocole STP
Convergence du protocole STP
  La convergence est la durée nécessaire pour
    Pour déterminer le commutateur qui jouera le rôle de pont racine,
    Pour définir le rôle final de chacun des ports des commutateurs,
    Pour réaliser le passage dans les différents états des ports.
  Temps de convergence
    La durée nécessaire pour atteindre la convergence peut être relativement longue car les ports doivent passer par certains états afin d’éviter la formation de boucles
    Ces états sont associés à des minuteurs

## Slide 90: Convergence du protocole STP
Une modification topologique
peut entraîner un blocage du
réseau pendant plus d’une minute

## Slide 91: Convergence du protocole STP
Minuteurs
  Principe
    Ils déterminent la durée pendant laquelle un port reste dans les différents états
    Ils empêchent la création d’une boucle en gardant les ports dans un même état assez longtemps
    Après convergence, l’état d’un port ne change plus (sauf modification topologique)
      Soit Forwarding
      Soit Blocking
    L’utilisation des minuteurs induit une convergence lente

## Slide 92: Convergence du protocole STP
Temps de convergence du processus
  Max Age = 20s.
    Ces 20 secondes correspondent à l’état de blocage des ports
    STP prévoit
      Un diamètre réseau maximal de sept sauts
      Une fréquence de transmission des trames BPDU de 2 secondes (hello time)
       La sélection du pont racine devrait être accomplie en 14 secondes
       Un « max age » de 20 secondes assure un temps d’attente suffisant

## Slide 93: Convergence du protocole STP
Configurer les minuteurs
  Configuration des minuteurs ?
    Les valeurs de minuteurs sont optimisées pour le diamètre de sept commutateurs
    Il est conseillé de ne pas les modifier directement
  Modifier le diamètre de l’arbre recouvrant
    Diminuer le diamètre entraîne la modification automatique des minuteurs « forward delay » et « max age » proportionnellement au nouveau diamètre.
    Modification du diamètre du réseau
    # spanning-tree vlan Idvlan root primary diameter valeur

## Slide 94: Minuteurs BPDU
Technologie PortFast de Cisco
  Intérêt
    Sur un lien d’extrémité, il est inutile d’attendre que l’arbre recouvrant soit convergent
    Permet à un port d’accès, de passer immédiatement de l’état de blocage à l’état d’acheminement
  Configurer PortFast
Notes: La commande spanning-tree portfast bpduguard default en mode de configuration globale active la protection BPDU sur tous les ports où PortFast est activée.

## Slide 95: Sécuriser STP
Technologie root guard
  Attaque du root bridge
    Ajout d’un switch (ou PC) de meilleur priorité
     Ce nouvel appareil devient root bridge
  Intérêt de l’attaque
    Possibilité de voir passer plus de trafic pour récupérer des informations
    Possibilité de créer un déni de service
  La contre-mesure root guard
    Assure qu’un port ne peut pas devenir root port
    Root guard peut être activé sur un port.
      Ce port refusera de considérer un BPDU ayant une meilleur priorité comme un chemin vers le root bridge.
      Le port sera placé dans un état listening. Si les BPDU cessent, le port pourra passer en learning puis forwarding.
    (Config-if) #spanning-tree guard root
Notes: Root guard is best deployed toward ports that connect to switches which should not be the root bridge.
Logiciel Yersinia pour attaquer le root bridge
Root guard doit être configuré sur tous les ports qui ne sont pas destinés à devenir root port
Déni de service : en cas de réinitialisation du processus STP, la table CAM est réinitialisée pdt les 15 premières secondes  le comu passe en mode hub?
Possible d’éviter un IDS en faisant cela.
Risque de perdre en performance car un lien gigabit pourrait être bloqué au profit de lien 100Mbps (selon la topologie)

## Slide 96: Sécuriser STP
Technologie BPDU guard
  Protection d’un port configuré en PortFast
    En mode portfast, un port ne devrait jamais recevoir de trame BPDU
    Sinon : risque de boucle, risque de tempête de diffusion.
  En cas de réception d’un BPDU
    Le port est fermé et mis en mode erreur
       errdisable state
    Il ne participe plus au STP
    Nécessite de le réactiver manuellement ou de configurer un timeout (errdisable-timeout)
    (Config-if)# spanning-tree bpduguard enable

## Slide 97: Exercice STP avec VLAN
VLAN 4 seul
VLAN 7 seul
Sur tous les switches :
- Configuration par défaut
du STP
- Vitesse = 100Mbps
Notes: Source de l’image : http://www.brainmatics.com/braintutor/ccna2/fig/fig3-2.gif

## Slide 98: Exercice STP avec VLAN
VLAN 4
VLAN 7
Problème au niveau du VLAN 4
Le STP classique n’est pas adapté aux VLAN
Notes: Source de l’image : http://www.brainmatics.com/braintutor/ccna2/fig/fig3-2.gif

## Slide 99: Variantes du STP
RSTP : Rapid spanning tree protocol
  Norme 802.1w
    Amélioration du STP et compatible 802.1D
    RSTP accélère la convergence du réseau
    RSTP peut fonctionner avec plusieurs VLAN
    RSTP gère une seule instance Spanning Tree
       ne règle pas les problèmes de performances du flux de trafic de STP
  Spécifications propriétaires intégrées dans la norme
    RSTP intègre des extensions Cisco telles que PortFast dans la norme publique
Notes: Une seule instance  nécessite moins de ressources processeur et mémoire que les protocoles qui utilisent plusieurs instances d’arbre recouvrant.
Un seul root bridge et un seul chemin pour tous les VLAN  risque de problèmes de flux de trafic.

## Slide 100: Variantes du STP
PVST : Per-VLAN spanning tree protocol (1)
  Protocole propriétaire Cisco
    Convergence lente
  ISL (Cisco Inter Switch Link)
    PVST utilise le protocole d’agrégation propriétaire ISL
    Sur un trunk, ISL autorise l’acheminement de certains VLAN et impose l’état de blocage pour d’autres

## Slide 101: Variantes du STP
PVST : Per-VLAN spanning tree protocol (2)
  Chaque VLAN est géré comme un réseau indépendant
    PVST gère une instance d’arbre recouvrant pour chaque VLAN configuré dans le réseau.
      Consomme plus de ressources que STP (Mémoire, processeur, bande passante (BPDU)).
      La consommation peut être problématique si nombreux VLAN.
    Optimise l'arborescence pour le trafic de chaque VLAN.
      PVST peut équilibrer la charge du trafic de couche 2.
Notes: Une instance Spanning Tree est créée lorsqu'une interface est affectée à un VLAN
l'instance est supprimée lorsque la dernière interface est réacheminée à un autre VLAN.

## Slide 102: Variantes du STP
PVST+ : Per-VLAN spanning tree protocol+
    Protocole propriétaire Cisco
    Activé par défaut sur les commutateurs Catalyst
    PVST+ fournit les mêmes fonctions que PVST
      Y compris les extensions STP propriétaires Cisco : BPDU Guard, Root Guard, …
    Prend en charge la norme d’agrégation IEEE 802.1Q à la place de ISL
Notes: PVST+ intègre de nombreuses spécifications de l'IEEE 802.1D-1998 dans ce mode (notamment les ports alternatifs au lieu des anciens ports non désignés).

## Slide 103: Variantes du STP
Multiple STP (MSTP et MST)
  Amélioration
    Basé sur RSTP (802.11w)
    Permet d’associer plusieurs VLAN à la même instance d’arbre recouvrant
       Réduit le nombre d’instances requises pour la prise en charge de nombreux VLAN
  Caractéristiques
    MSTP = Norme 802.1s
    MST = implémentation Cisco de MSTP
    Permet un équilibrage de la charge mais est plus difficile à configurer
Notes: MSTP mappe dans une même instance Spanning Tree plusieurs VLAN présentant les mêmes besoins en termes de flux de trafic.

## Slide 104: Variantes du STP
RPVST+ : Rapid per-VLAN spanning tree protocol+
  RPVST+ résout à la fois les problèmes de convergence et de performances
    Basé sur 802.1w, il assure un temps de convergence plus court que le protocole STP
    Il gère une instance 802.1w séparée pour chaque VLAN
    Il intègre des extensions propriétaires Cisco (PortFast, …)
  Nécessite plus de ressources
    Besoins plus importants en matière de processeur et de mémoire pour gérer les différentes instances
  Protocole propriétaire Cisco

## Slide 105: RPVST+
RPVST+
  Gère une instance d’arbre recouvrant pour chaque VLAN configuré dans le réseau
    Tous les commutateurs du réseau participent à la convergence du réseau
    Consommation de bande passante pour chaque instance PVST+ (nombreuses trames BPDU)
  Équilibrage de charge
    En acheminant des informations de certains VLAN sur une agrégation et celles d’autres VLAN sur une autre agrégation
Notes: Pas seulement basé sur le root bridge

## Slide 106
Exemple d’équilibrage de charge
  Pour équilibrer la charge, plusieurs commutateurs racines doivent être configurés
Sw1 = Root Bridge pour le VLAN 10
Sw2 = Root Bridge pour le VLAN 20
RPVST+

## Slide 107: RPVST+
Champ ID de pont (BID :Bridge ID)
    L’ID de pont (BID) permet d’influencer la sélection du pont racine d’un réseau via la priorité
    Peut empêcher que l’ajout d’un commutateur ne déclenche une nouvelle sélection du pont racine
    Il garantit que chaque commutateur possède un ID de pont unique pour chaque VLAN.
  Ancien BID
    Priorité du pont (2 octets) + adresse MAC (6 octets)
    Par défaut : 32 768

## Slide 108: RPVST+
ID de pont RPVST+
  Le champ d’ID système étendu contient l’ID du VLAN auquel la trame BPDU est associée
    Car PVST+ impose qu’une instance d’arbre recouvrant distincte soit exécutée pour chaque VLAN
  Valeur de priorité
    Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 61 440, par incréments de 4 096
  Nouvelle Priorité
    = valeur champ priorité + valeur de l’ID système

## Slide 109
ID de pont RPVST+
Contient l’ID de VLAN
RPVST+
Notes: Source de l’image : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.2.3.1

## Slide 110
Configuration de la priorité des commutateurs RPVST+
  S1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
Vérification de la configuration
Priotité = 4096 + 10
RPVST+

## Slide 111
États des ports RPVST+
  Trois états possibles
    Mise à l’écart ou rejet (Discarding State)
    Apprentissage (Learning)
    Acheminement (Forwarding)
  Quel que soit son état, un port RSTP accepte et traite les trames BPDU
Etat opérationnel | Etat STP | Etat PVST+ (RSTP)
Enable | Blocking | Discarding
Enable | Listening | Discarding
Enable | Learning | Learning
Enable | Forwarding | Forwarding
Disabled | Disabled | Discarding
RPVST+

## Slide 112: PVST+
Ports d’extrémité ou de périphérie (edge port)
    Port de commutateur qui ne doit jamais être connecté à un autre commutateur
  Il passe immédiatement à l’état d’acheminement lorsqu’il est activé
    Identique à la fonction PortFast, configuration identique
    Ces ports ne produisent pas de changement de topologie lorsque le port passe à un état désactivé ou activé.
  Différence avec PortFast
    Un port d’extrémité RSTP qui reçoit une trame BPDU perd immédiatement son statut de port d’extrémité et devient un port « Spanning Tree » normal.
Notes: Commande non disponible dans P.T.
spanning-tree port type
spanning-tree port type edge default

## Slide 113: RPVST+
Rôles des ports RSTP
  Root port
  Designated port
  Alternate port (port substitut ou alternatif)
    Un port alternatif passe à l’état d’acheminement en cas de panne sur le port désigné pour le segment
    Deux types de mise à l’écart
      port de secours (Backup port)
        Port non désigné qui est relié au même segment qu’un autre port du même commutateur (relié à un hub)
      port alternatif (Alternate port)
        Port recevant des BPDU de moindre priorité que le port racine
        Le port alternatif passe à l’état d’acheminement en cas de panne sur le port désigné pour le segment.

## Slide 114: RPVST+
Types de lien
  Lien point à point
    Port full duplex entre deux commutateurs
  Lien partagé (shared)
    Port half duplex utilisé entre un commutateur et un concentrateur
  Utilité
    Le type de liaison peut prédéterminer le rôle actif que joue le port (sous conditions)  transition rapide
    Le type de lien est automatiquement déterminé, mais peut être remplacé par une configuration manuelle.
    #spanning-tree link-type parameter
  Type de liaison et rôle d’un port
    Par exemple : lien point à point avec port d’extrémité = passe immédiatement à l’état d’acheminement (similaire à portfast)

## Slide 115: RPVST+
Principe
  RSTP détermine le rôle du port
    Les ports racines
      Opèrent une transition rapide vers l’état d’acheminement dès que le port est synchronisé.
    Les ports alternatifs et de sauvegarde
      N'utilisent pas le paramètre de type de lien dans la majorité des cas.
    Les ports désignés
      Transition rapide vers l’état d’acheminement si le type de lien est défini sur point-to-point et le type de port sur edge.

## Slide 116: PVST+
Le RSTP n’est pas adapté aux
Réseaux présentant des hubs
Liens point à point
Liens partagés

## Slide 117: Démonstration du délai de convergence
Voir fichier Packet Tracer : « Demo_convergence_STP.pkt »

## Slide 118: Configuration STP
Choix du type de STP
  (config)# spanning-tree mode valeur
  IEEE  PVST+
  RSTP  RPVST+

## Slide 119: Configuration STP
Configurer la priorité d’un commutateur (1)
    (config)# spanning-tree vlan IDvlan priority valeur
    « Valeur » de 0 à 61440, par incréments de 4096
  (config)# spanning-tree vlan IDvlan root primary
    Fixe la priorité à 24 576 ou à une valeur plus basse que la plus basse valeur de priorité détectée.
  (config)#spanning-tree vlan IDvlan root secondary
    Fixe la valeur priorité à 28 672

## Slide 120: Configuration STP
Configurer le coût des ports
  La valeur de coût
    peut être comprise entre 1 et 200 000 000
  Restaurer le coût d’un port à sa valeur par défaut
    Commande « no spanning-tree cost »

## Slide 121
Configurer la priorité des ports
  (config-if)# spanning-tree port-priority valeur
  Valeur de priorité
    Comprise entre 0 et 240, par incréments de 16.
    La valeur par défaut est 128.
    Comme pour la priorité des ponts, plus la valeur de priorité du port est faible, plus la priorité du port est élevée
Configuration STP
Notes: http://astorinonetworks.com/2011/06/30/spanning-tree-port-priority/

## Slide 122: Configuration STP
Avantages de la configuration personnalisée
  Définir soi-même quel commutateur sera le root bridge
    Le commutateur racine choisi est positionné de manière centrale au sein du LAN
    Le commutateur racine choisi dispose d'une puissance de traitement plus élevée
    Le commutateur racine choisi est plus facile d'accès et plus simple à gérer à distance
  Améliorer la sécurité
    Peut empêcher d’autres commutateurs de devenir root bridge
  Définir soi-même les chemins
    Définir les priorités et les coûts permet de définir le rôle de chaque port
     Permet de définir quels chemins seront empruntés par les données

## Slide 123
Rôles, états des ports et coûts du lien
Identifiants des ports
Type de lien
Vérification de la configuration

## Slide 124: Configuration du protocole RPVST+
Rapid PVST+
  Prend en charge un arbre recouvrant pour chaque VLAN
    Une instance d’arbre recouvrant est créée lorsqu’une interface est affectée à un VLAN.
    Cette instance est supprimée lorsque la dernière interface est déplacée sur un autre VLAN.
      Possible de configurer les paramètres des ports et des commutateurs STP avant la création d’une instance d’arbre recouvrant.
      Ces paramètres sont appliqués lorsqu’une boucle se forme et qu’une instance d’arbre recouvrant est créée.
    Avec Rapid PVST+, une instance séparée de RSTP est exécutée sur chaque VLAN.

## Slide 125
Commandes de configuration du protocole rapid PVST+
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.7.1
Configuration du protocole RPVST+

## Slide 126
Vérification de la configuration
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.7.1
Le commutateur est configuré pour utiliser Rapid PVST+
(rstp compatible Spanning Tree Protocol)
Configuration du protocole RPVST+

## Slide 127: Conception STP
Choix du pont racine
  Évitez de laisser STP choisir.
  En règle générale, il est préférable de choisir un commutateur performant situé au milieu du réseau.
Topologie
  Connecter les serveurs et routeurs au root bridge permet de réduire la distance moyenne entre périphériques.
Diagramme du réseau
  Indiquer clairement chaque boucle physique dans le réseau, ainsi que les ports bloqués qui suppriment les boucles.
  En connaissant votre réseau, vous serez en mesure :
    d’identifier une boucle de pontage accidentelle et son origine,
    de déterminer l’emplacement de l’erreur.

## Slide 128
Dans ce réseau, quelle est le commutateur le plus intéressant pour la fonction de root bridge?
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.8.1
Si S2 est le root bridge
Accès au serveur en 2 sauts
Accès au serveur en 3 sauts
Si S2 est le root bridge, la distance moyenne est de 2,5
Conception STP

## Slide 129
Dans ce réseau, quelle est le commutateur le plus intéressant pour la fonction de root bridge?
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 5.4.8.1
Accès au serveur en 2 sauts
Accès au serveur en 2 sauts
Si S1 est le root bridge
La distance moyenne est de 2
Conception STP

## Slide 130: Conception de STP
Réduction du nombre de ports bloqués
  Limiter au maximum le nombre de ports bloqués
    Un seul port bloqué qui passe par erreur à l’état d’acheminement peut perturber le fonctionnement d’une grande partie du réseau.
  Élagage VTP
    Selon la configuration, l’élagage manuel permet de bloquer moins de port.
     moins de risques de boucle.

## Slide 131
Utilisation de la commutation de couche 3
Conception STP

## Slide 132: Conception de STP
Utilisation de la commutation de couche 3
  Routeur vs commutateur
    Les VLAN ne sont plus reliés par un pont mais par l’équivalent d’un routeur.
     Par conséquent, la formation d’une boucle est impossible.
  Conservez le protocole STP, même s’il n’est pas nécessaire
    Les trames BPDU ne réduisent pas beaucoup la quantité de bande passante disponible.
    Si une erreur de connexion crée accidentellement une boucle, STP pourra réagir.

## Slide 133: Conception de STP
Isolez le trafic du VLAN d’administration
  Charge UC des commutateurs
    La commutation des paquets ne fait pas intervenir l’unité centrale (UC)
    Si le commutateur dispose d’une IP de gestion, il traite les trames de diffusion au même titre que les hôtes du réseau
       Un trafic de diffusion ou de multidiffusion intensif sur le VLAN d’administration peut avoir une incidence négative sur le processeur et sur sa capacité à traiter les trames BPDU essentielles
   Éviter d’utiliser un seul VLAN pour tout le réseau

## Slide 134: Protocoles de redondance au premier saut
Votre avis sur cette topologie?
Impossible d’accéder à la
passerelle par défaut
IP : 172.20.1.252
Notes: Si le routeur tombe, plus d’accès à Internet, ni aux Webservices, cloud, mails, …

## Slide 135: Protocoles de redondance au premier saut
Votre avis sur cette topologie?
Impossible d’accéder à la
passerelle par défaut
IP : 172.20.1.200
GW : 172.20.1.252
IP : 172.20.1.3
GW : 172.20.1.252
IP : 172.20.1.252
IP : 172.20.1.253
Notes: Une seule GW configurable par hôte. Les deux interfaces LAN des deux routeurs ne peuvent pas avoir la même IP  si R1 tombe, plus personne ne peut communiquer avec l’extérieur.

## Slide 136: Protocoles de redondance au premier saut
Principe général
  Plusieurs routeurs sont configurés pour fonctionner conjointement et former un routeur virtuel.
  Ils partagent tous une même adresse IP configurée comme GW sur les hôtes.
  Les hôtes croient qu’il existe un seul routeur : le routeur virtuel.
www.heh.be

## Slide 137: Protocoles de redondance au premier saut
Le réseau vu par les hôtes
IP : 172.20.1.254
MAC : aaaa.bbbb.cccc
   Les hôtes pensent qu’il existe un seul routeur : le routeur virtuel

## Slide 138: Protocoles de redondance au premier saut
Protocole de redondance au premier saut
  Routeurs actif/veille
    Le protocole détermine quel routeur doit être actif
    Le protocole détermine quand le rôle de réacheminement doit être repris par un routeur en veille.
  Protocole de redondance au premier saut
    First Hop Redundancy Protocol (FHRP).
    Mécanisme de transfert transparent pour les périphériques finaux.

## Slide 139: Protocoles de redondance au premier saut
Principe
  Le protocole détermine un routeur actif (valeur de priorité) et un ou plusieurs routeurs en standby.
  Les routeurs du groupe échangent des paquets hello afin de s’assurer du bon fonctionnement de chaque routeur.

## Slide 140: Protocoles de redondance au premier saut
Principe
  Les hôtes utilisent ARP pour trouver l’adresse MAC de la passerelle par défaut.
  La résolution ARP renvoie l’adresse MAC du routeur virtuel.
R1
IP : 172.20.1.252
MAC : aaaa.aaaa.aaaa
R2
IP : 172.20.1.253
MAC : bbbb.bbbb.bbbb
Routeur virtuel
IP : 172.20.1.254
MAC : aaaa.bbbb.cccc
ARP request
Who has
172.20.1.254?
ARP reply :
MAC = aaaa.bbbb.cccc

## Slide 141: Protocoles de redondance au premier saut
En cas de défaillance du routeur actif
  Le routeur en veille cesse de recevoir des paquets hello (3x hello)
  Le routeur en veille passe en mode actif
Actif
Actif
veille
Rien ne change pour les hôtes,
l’IP de la passerelle étant
toujours celle du routeur virtuel

## Slide 142: Choix d’un protocole
HSRP (RFC 2281)
  Hot Standby Router Protocol
  Protocole propriétaire Cisco
  Uniquement pour IPv4
  Désigne un routeur actif et un ou plusieurs routeurs en veille
HSRP pour IPv6
  Offre la même fonctionnalité que HSRP mais dans un environnement IPv6.
VRRPv2
  Virtual Router Redundancy Protocol version 2
  Protocole standard (non propriétaire) pour IPv4.
  Désigne un routeur principal et un ou plusieurs routeurs de secours.

## Slide 143: Choix d’un protocole
VRRPv3
  Prend en charge les adresses IPv4 et IPv6.
GLBP
  Gateway Load Balancing Protocol
  Protocole propriétaire Cisco
  Extension de HSRP qui fournit l’équilibrage de charge
GLBP pour IPv6
Autres
  CARP, IRDP, FSRP
Notes: équilibrage de la charge au sein d'un groupe de routeurs redondants
GLBP can load balance up to 4 gateways.

## Slide 144: GLBP load balancing
3 méthodes
  host-dependent
    Méthode de balancement de charge basée sur les adresse MAC d’un hôte. Les paquets d’un même hôte sont toujours relayées par le même routeur de passerelle.
  round-robin
    Méthode de balancement de charge par défaut.
    Chaque routeur répond à tour de rôle aux requêtes ARP destinée à la passerelle.
  Weighted
    Méthode de balancement de charge dépendant du poids annoncé par la passerelle.
Notes: Since GLBP has a limit of 4 AVFs per group, no new ones were created for R5. Let’s try increasing R5’s weighting value from the default of 100
interface FastEthernet0/0 glbp 1 weighting 100 lower 90 upper 95 glbp 1 weighting track 1 decrement 20
This configuration on R1 essentially says “Start with a weight value of 100. If Loopback0 goes down, decrement the weight by 20. If the the weight falls below 90, this router is no longer allowed to be an AVF. Once the weight has fallen below 90, do not allow the router to become the AVF again until the weight is at least 95.” Now we will shutdown Loopback 0 on R1:

## Slide 145: Principe HSRP
Groupe de routeurs HSRP
  N° de groupe
    Chaque groupe est défini par un numéro de groupe compris entre 0 et 4096.
  Multigroupe
    Il est possible de définir plusieurs groupes de routeur HSRP
    Les routeurs individuels peuvent participer à plusieurs groupes (chevauchement).
    Peut offrir un certain balancement de charge.
  Adresse IP/MAC
    Chaque groupe de veille a un seul routeur virtuel, donc une seule combinaison MAC/IP virtuelle.
    Les routeurs du groupe écoutent l'adresse MAC virtuelle pour ce groupe (pour la passerelle) ainsi que leur propre adresse MAC (paquet hello).
Notes: Quand un numéro de groupe HSRP n'est pas spécifié, le numéro de groupe par défaut est 0.

## Slide 146: Principe HSRP
Election du routeur actif
  Priorité
    Routeur ayant la priorité la plus élevée.
      La priorité va de 0 à 255.
      La valeur par défaut est 100.
  Adresse IP
    Routeur ayant l’adresse IP la plus élevée.
  Election routeur de veille
    Si le routeur de veille échoue ou devient le routeur actif, alors un autre routeur est élu en tant que routeur de veille.
      Hello time = 3s.
      Holdtime = 10s
      Hello envoyé à l’adresse 224.0.0.102 via UDP 1985
Notes: Adresse IP parmi les interface HSRP ou toutes les if du routeur?

## Slide 147: Principe HSRP
Interface tracking
  Permet d’ajuster automatiquement la priorité en fonction de la disponibilité des interfaces du routeur.
  Si une interface passe à down, la priorité du routeur diminue.
Hello

## Slide 148: Principe HSRP
Interface tracking
  Permet d’ajuster automatiquement la priorité en fonction de la disponibilité des interfaces du routeur
  Si une interface passe à down, la priorité du routeur diminue
  La valeur de décrément vaut 10 par défaut
    # standby [group] track interface [priority]
Priorité fixée à 110
La 2ème interface série tombe, la priorité passe à 90
    Une interface série tombe,
    la priorité passe à 100
Notes: Attention, si on ne précise pas le groupe FHRP, le groupe 0 sera choisi par défaut.

## Slide 149: Principe HSRP
Preemption
  Permet au routeur avec la plus grande priorité de devenir immédiatement le routeur actif
    Sans la préemption ce n’est pas certain.
  Un routeur en veille démarre très vite
    Si le routeur actif n’a pas eu le temps d’envoyer les paquets Hello, le routeur en veille peut devenir le routeur actif.
  Modification de priorité (tracking)
    Avec la préemption activée sur le routeur actif, un routeur en veille de même priorité ne pourra pas devenir le routeur actif, même s’il a une IP plus élevée.
Notes: Et le routeur envoie un message hello contenant la nouvelle priorité.

## Slide 150: Principe HSRP
Preemption delay
  Redémarrage du routeur ou interface downup
    Le routeur est actif mais ne pourra peut-être pas acheminer les paquets.
    Il faut un certain temps pour compléter la table de routage  des paquets seront perdus.
  Délai de préemption
    Délai avant d’exécuter l’action de préemption afin de s’assurer que le routeur actif dispose d’une table de routage complète.
  Configurer le délai de préemption
    R(config-if)# standby delay minimum valeur

## Slide 151: Etats HSRP
Etats HSRP
  Active
    Le routeur achemine les paquets.
  Standby
    Le routeur est prêt à acheminer les paquets si le routeur actif ne répond plus.
  Speak
    Le routeur envoie et reçoit des messages hello, il participe à l’élection du routeur actif.
  Listen
    Le routeur connait l’IP virtuelle et reçoit des messages hello. Il ne sait pas encore quel rôle jouer.
  Learn
    Pas de virtual IP définie, pas de Hello reçu.
  Init or Disabled
    Le routeur ne participe pas au HSRP par exemple lorsque l’interface n’est pas up.
Notes: When a higher priority router preempts a lower priority router, it sends a coup message. When a lower priority active router receives a coup message or hello message from a higher priority active router, it changes to the speak state and sends a resign message.

## Slide 152: HSRP
Configuration de HSRP
  Configuration de l’adresse IP virtuelle pour le groupe HSRP
  Configuration de la priorité
  Configuration de la préemption
  Configuration du nom du groupe
  Configuration du délai de préemption

## Slide 153: Configuration HSRP
Vérification de la configuration

## Slide 154: Configuration HSRP
Vérification de la configuration

## Slide 155: Configuration HSRP
Désactiver HSRP

## Slide 156: Module 3 Agrégation de liaison

## Slide 157: Agrégation de liens
Objectifs
  Décrire l’agrégation de liens
  Configurer une agrégation de lien avec Etherchannel

## Slide 158: Agrégation de liens
Agrégation
  Création d’une liaison logique unique en utilisant plusieurs liaisons physiques
STP empêche les boucles
L’agrégation
éviter les ports bloqués
partage la charge
offre de la redondance

## Slide 159: Agrégation de liens
Avantages
  Amélioration de la BP disponible entre commutateurs, routeurs et serveurs.
Agrégation du trafic de la couche accès
des BP plus élevées sont
nécessaires
 If 10Gi = cher et pas extensible
Notes: Agrégation du trafic  des BP plus élevée doivent être disponibles entre les commutateurs d'accès et de distribution.

## Slide 160: Etherchannel
Avantages
  Configuration facilitée
    Configuration de l'interface EtherChannel plutôt que chaque interface physique séparément (facilité, cohérence).
  Utilisation du matériel existant
    Ne nécessite pas de mise à jour ni d’achat de matériel
    Technologie transparente pour l’utilisateur final (application)
  Equilibrage de la charge
    Offre différentes méthodes d’équilibrage de charge entre les liaisons appartenant au même EtherChannel.
    Toutes les liaisons physiques de l'EtherChannel sont actives, car STP considère une seule liaison (logique).
      Attention, si STP bloque l'une des liaisons redondantes, cela bloque la totalité de l'EtherChannel.

## Slide 161: Etherchannel
Avantages
  Redondance au niveau des liens
    En cas de perte d'une liaison physique dans le canal, la technologie Etherchannel redistribue automatiquement le trafic sur les liens restants.

## Slide 162: Etherchannel
Caractéristiques d’EtherChannel
  Types d’interfaces
    Différents types d'interface ne peuvent pas être associés dans un même EtherChannel (e.g. Fa et Gi)
    Les interfaces ne doivent pas nécessairement être contiguës
  Topologie
    Un EtherChannel peut être créé entre deux commutateurs ou entre un commutateur et un ordinateur/serveur.
    Les données ne peuvent pas être envoyées à deux commutateurs différents via la même liaison EtherChannel (stackable OK).
  Configuration maximale
    Chaque EtherChannel peut être composé de huit ports Ethernet maximum
      Donc jusqu'à 800 Mb/s ou 8 Gb/s
    Maximum 6 EtherChannel par commutateur
      Peut varier selon l’IOS et la plate-forme matérielle

## Slide 163: Etherchannel
Caractéristiques d’EtherChannel
  Compatible CWDM
    Etherchannel sur 4 fibres d’un 1Gbps  nécessite 4 fibres entre 2 bâtiments.
    CWDM, multiplexe les 4 fibres dans une seule fibre tout en gradant la fonctionnalité Etherchannel
Notes: mais on perd la redondance en cas de coupure du seul câble en fibre.
Coarse Wavelength Division Multiplexing . Coarse signifie que l'espacement entre les longueurs d'onde est de 20 nm.

## Slide 164: Etherchannel
PAgP
  Protocole propriétaire Cisco
  Permet la création automatique d’un EtherChannel.
  Une fois négocié, l'EtherChannel est ajouté à l'arbre recouvrant comme port unique.
  PAgP
    Envoie des paquets toutes les 30s.
    Vérifie la cohérence de la configuration
    Gère les ajouts de liaison et les défaillances

## Slide 165: Etherchannel
PAgP
  Modes PAgP
    On : EtherChannel forcé sans négociation
    Desirable : Négociation active (initie la négociation)
    Auto : Négociation passive (attend une invitation à négocier)
PAgP sur Sw1 | PAgP sur Sw2 | Etherchannel
On | On | Oui
Auto/desirable | Desirable | Oui
ON/Auto/desirable | PAgP non configuré | Non
On | Desirable | Non
Auto/On | Auto | Non

## Slide 166: Etherchannel
LACP
  Spécification IEEE 802.1AX
  Permet la création automatique d’un EtherChannel
  Propose les mêmes modes de négociation que PAgP
    Nomenclature est différente : On, LACP active, LACP passive

## Slide 167: Etherchannel
Conditions pour former un EtherChannel
  Configuration cohérente
    Les ports de l’EtherChannel doivent être configurés
      Soit tous en tant que ports de couche 2.
      Soit tous en tant que ports de couche 3.
  Configurations VLAN identiques
    Même VLAN natif de chaque coté
    Toutes les interfaces doivent être soit attribuées au même VLAN, soit être configurées en mode trunk
    Les plages de VLAN autorisées doivent être les mêmes sur toutes les interfaces
  Vitesse et mode bidirectionnel
    Tous les ports doivent fonctionner à la même vitesse
    Tous les ports doivent utiliser un même paramètre de bidirectionnalité

## Slide 168: Etherchannel
Configuration avec PAgP
  Spécifiez les interfaces qui composent le groupe EtherChannel
    S1(config)#interface range fa0/3-4
  Créez l'interface PortChannel
    S1(config-if-range)#channel-group N°groupe mode desirable
  Répétez l’opération sur le commutateur distant
    S3(config)#interface range fa0/3-4
    S3(config-if-range)#channel-group 1 mode auto

## Slide 169: Etherchannel
Vérification
Notes: Port state = A càd port state = UP
Permet de vérifier à quel Etherchannel est associées une interface.

## Slide 170: Etherchannel
Vérification

## Slide 171: Etherchannel
Vérification
Layer 2, in Use
Notes: Une ligne par canal de port

## Slide 172: Etherchannel
Configuration avec PAgP
  Configuration de l’interface PortChannel
    S1(config)#interface port-channel 1
    S1(config-if)#switchport mode trunk
    S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99

## Slide 173: Etherchannel
Configuration avec LACP
    S1(config)#interface range fa0/1-2
    S1(config-if-range)# switchport mode trunk
    S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
    S1(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    S2(config)#interface range fa0/1-2
    S2(config-if-range)# switchport mode trunk
    S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
    S2(config-if-range)# channel-group 2 mode passive

## Slide 174: Etherchannel
Nouvelle Vérification
Notes: Une ligne par canal de port

## Slide 175: Module 4 EIGRP

## Slide 176: Objectifs du module
Objectifs
  Décrire les fonctionnalités de base du protocole EIGRP
  Décrire les concepts et le fonctionnement de l’algorithme DUAL
  Calculer les mesures composites utilisées dans le protocole EIGRP
  Configurer le protocole EIGRP pour IPv4 et IPv6 dans un petit réseau routé.
  Configurer EIGRP pour le résumé automatique de route.
  Configurer EIGRP pour le résumé manuel de route.
  Configurer un routeur pour propager des routes statiques
  Configurer l’authentification EIGRP
  Configurer les paramètres EIGRP pour améliorer les performances réseau
  Dépannage d’une réseau EIGRP

## Slide 177: Introduction
EIGRP
  Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
    Protocole propriétaire Cisco
    Amélioration du protocole IGRP (Obsolète depuis IOS 12.3)
    Mis sur le marché en 1992
    Peut être utilisé par d’autres fournisseurs depuis 2013
      Certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles
  Protocole de routage sans classe à vecteur de distance
    Seuls les voisins directement connectés fournissent des informations sur le reste du réseau
    Cependant, EIGRP comporte certaines fonctionnalités des protocoles de routage à état de liens
Notes: par exemple l'extrémité EIGRP, nécessaire pour le déploiement DMVPN (Dynamic Multipoint Virtual Private Network)

## Slide 178: Caractéristiques EIGRP
Algorithme
  Vecteur de distance traditionnel
    Algorithme Bellman-Ford ou Ford Fulkenson
    Ces protocoles nécessitent l’envoi périodique de mises à jour de la table de routage.
  EIGRP
    Algorithme DUAL (Diffusing Update Algorithm)
      Algorithme de diffusion de mise à jour
      DUAL constitue le principal moyen d’éviter les boucles
      + Split horizon
      + Minuteur de mise en attente (hold time)

## Slide 179: Caractéristiques EIGRP
Contiguïtés
  Etablissement de contiguïté de voisinage (relation de voisinage) avec les routeurs EIGRP connectés directement
  Les contiguïtés de voisinage servent à suivre l'état des voisins.
Contiguïté,
échange des màj
Contiguïté,
échange des màj
Contiguïté,
échange des màj
Pas de contiguïté, pas
d’échange des màj

## Slide 180: Caractéristiques EIGRP
Mises à jour
  Non périodiques
    DUAL envoie des mises à jour uniquement en cas de modifications topologique
  Partielles
    La mise à jour ne contient que les informations concernant les modifications de route
  Limitées
    Les mises à jour envoyées uniquement aux routeurs affectés par le changement
    Les mises à jours sont échangées uniquement entre routeurs ayant établis une relation de contiguïtés

## Slide 181: Caractéristiques EIGRP
Equilibrage de charge
  A coût égal
  A coût inégal
Sécurité
  EIGRP peut authentifier les informations de routage
  Les mises à jour ne sont pas cryptées

## Slide 182: Caractéristiques EIGRP
Protocol Dependant Module (PDM)
  Modules dépendant d’un protocole (PDM)
    EIGRP a la capacité de router plusieurs protocoles différents (IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk,…)
    EIGRP utilise un PDM spécifique pour effectuer les diverses tâches de routage liées à un protocole particulier
  Les PDM gèrent les tâches de routage
    Calcul des métriques
    Gestion des tables de voisinage et topologique (chaque protocole dispose de ses propres tables)
    Redistribution des routes
    …
Notes: Les PDM sont responsable de :
Gestion des tables de voisinage et topologique des routeurs EIGRP appartenant à cette suite de protocoles
Création et traduction des paquets spécifiques du protocole pour DUAL
Mise en relation de DUAL avec la table de routage spécifique du protocole
Calcul de la métrique et transmission de l'information à DUAL
Implémentation des listes de filtrage et d'accès
Exécution des fonctions de redistribution vers et depuis d'autres protocoles de routage
Redistribution des routes acquises par d'autres protocoles de routage
paquets, …

## Slide 183: Caractéristiques EIGRP
RTP (Reliable Transport Protocol)
  Rôle
    Utilisé pour la livraison et la réception des paquets EIGRP.
    EIGRP est indépendant de la couche réseau et ne peut donc pas dépendre des services UDP ou TCP
  Fiabilité
    RTP inclut à la fois la livraison fiable et non fiable des paquets
      RTP fiable = requiert l’envoi d’un accusé de réception par le destinataire.
      RTP non fiable = n’exige pas d’accusé de réception.
Notes:     Le RTP peut envoyer des paquets en unicast ou en multicast (224.0.0.10) FF02::A

## Slide 184: Types de paquets EIGRP
Les paquets Hello
  Utilisés pour
    découvrir des voisins,
    s’assurer que les voisins sont toujours là,
    former des contiguïtés avec ces voisins.
  Il utilisent la livraison non fiable
  Ils sont envoyés en multidiffusion
    224.0.0.10 ou FF02::A
BP | Intervalle Hello | Hold time | Exemple de liaison
< 1,544Mbit/s | 60 s. | 180 s. | NBMA, Frame Relay
> 1,544Mbit/s | 5 s. | 15 s. | Ethernet
Notes: Les types de paquets EIGRP sont également appelés formats de paquets EIGRP ou messages EIGRP.

## Slide 185: Types de paquets EIGRP
Les paquets de mise à jour
  Utilisés pour propager des informations de routage.
  Ils utilisent la livraison fiable.
  Ils sont envoyés en
    multidiffusion lorsqu’ils concernent plusieurs routeurs,
    en monodiffusion lorsqu’ils concernent un seul routeur.
Les paquets de reçu (ACK)
  Utilisés pour accuser réception d’un message lorsque la livraison fiable est utilisée.
  Il utilisent la livraison non fiable.
  Ils sont envoyés en monodiffusion.

## Slide 186: Types de paquets EIGRP
Les paquets de demande (requête)
  Utilisés pour la recherche de routes.
  Ils utilisent la livraison fiable.
  Ils sont envoyés en
    multidiffusion lorsqu’ils concernent plusieurs routeurs,
    en monodiffusion si un seul routeur en a besoin.
Les paquets de réponse
  Utilisés en réponse à une demande EIGRP
    La réponse est obligatoire.
  Ils utilisent la livraison fiable.
  Ils sont envoyés en monodiffusion.

## Slide 187: Types de paquets EIGRP
1) Perte de connectivité
2) Envoi immédiat d’une màj
3) ACK (màj)
3) ACK (màj)

## Slide 188: Types de paquets EIGRP
4) Route de secours?
5) ACK (demande)
5) ACK (demande)
6) Réponse
6) Réponse
7) ACK (réponse)
7) ACK (réponse)
Sinon envoi d’une demande
Réponse négative ? Seulement à ce moment le routeur retire complètement le
réseau de sa table topologique.
Notes: Tous les voisins doivent envoyer une réponse, qu'ils disposent ou non d'une route vers le réseau désactivé.

## Slide 189: Format des messages EIGRP
Dans l’en-tête de paquet IP,
le champ protocole est défini à 88
Adresses de multidiffusion
Source : Cisco system iIc, CCNA exploration 4.0, chapitre 9.
Données EIGRP

## Slide 190
En-tête de paquet EIGRP
  Seuls les champs utiles pour le CCNA sont présentés
Source : Cisco system inc, CCNA exploration 4,0, chapitre 9.1.2.2
Format des messages EIGRP
Notes: Code opération : Opcode

## Slide 191: Format des messages EIGRP
Paramètres EIGRP (champ TLV)
  Contient les pondérations que le protocole EIGRP utilise pour sa mesure composite
Source : Cisco system inc, CCNA exploration 4.0, chapitre 9.1.2.2

## Slide 192
IP interne (champs TLV)
  Sert à annoncer les routes EIGRP dans un système autonome
Source : Cisco system Inc, CCNA exploration 4.0, chapitre 9.1.2.2
Format des messages EIGRP
Notes: Le message interne IP sert à annoncer les routes EIGRP au sein d'un système autonome.

## Slide 193
IP externe (champs TLV)
  Utilisé lorsque des routes externes sont importées dans le processus de routage EIGRP
Source : Cisco system inc, CCNA exploration 4.0, chapitre 9.1.2.2
Format des messages EIGRP

## Slide 194: Système autonome
Système autonome (AS)
  Ensemble de réseaux dont la politique de routage interne est sous le contrôle administratif d’une entité unique.
Protocole de routage intérieur (IGP)
  Dans un AS, les routes sont gérées par des IGP
    Routage à vecteurs de distance (RIP, EIGRP)
    Routage à états de lien (OSPF, IS-IS)
Protocoles de routage extérieur (EGP)
  Utilisés pour connecter les systèmes autonomes entre eux
    BGP (Border Gateway Protocol)
  Intérêts
    Permettent de limiter le trafic entre les réseaux
    Permettent de conserver sa propre politique de gestion dans son réseau

## Slide 195: Système autonome
Le FAI est responsable du routage des paquets à
l’intérieur de son système autonome et vers les autres systèmes autonomes

## Slide 196: Système autonome
ASN (Autonomous System Number)
  Identifie un AS
    Nombre entier (32 bits).
    BGP est l’unique protocole de routage qui utilise un numéro de système autonome réel dans sa configuration.
  Attribués par l’IANA et les RIR, pour
    Les FAI (Fournisseurs d’Accès Internet).
    Les fournisseurs de réseaux fédérateurs Internet.
    Certains grands organismes.
  Pas d’ASN pour
    La grande majorité des sociétés et des institutions n’ont pas besoin de numéro AS.
       Ils sont sous le contrôle d’une entité plus importante, comme un FAI.
Notes: Internet Assigned Numbers Authority
L'organisme d'enregistrement Internet local (RIR)

## Slide 197: ID de processus
ID de processus et ASN
  Multiples processus EIGRP
    Plusieurs instances EIGRP peuvent être exécutées simultanément sur un réseau.
      Ce qui n’est, en général, ni nécessaire, ni conseillé
    Chacune de ces instances est représentées par un ID de processus
  Router(config)# router eigrp autonomous-system
    Cette commande active EIGRP sur le routeur
    autonomous-system ~ ID de processus
  Choix de l’ID de processus
    Nombre choisi entre 1 et 65 535 par l’administrateur réseau
    EIGRP requiert que tous les routeurs du même domaine de routage soient configurés avec le même ID de processus

## Slide 198: Configuration de EIGRP
Activer/désactiver EIGRP sur un routeur
    Router(config)# router eigrp autonomous-system
    Router(config)# router eigrp 1
    Router(config)# no router eigrp 1
      Supprime toutes les configurations EIGRP pour l’AS n°1
Activer le routage sur une interface
  Commande network+NetID
    Active toutes les interfaces du routeur appartenant à cette adresse de réseau par classe pour le processus EIGRP
    Inclus le réseau dans les mises à jour de routage EIGRP
    Router(config-router)# network network-address
    Router(config-router)# network 172.16.0.0
      network-address est l’adresse réseau par classe d’une interface

## Slide 199: Configuration de EIGRP
Masque générique
  Commande network+NetID+masque générique
    Permet d’annoncer des sous-réseaux spécifiques
      Router(config-router)# network network-address [wildcard-mask]
  Wildcard-mask (masque générique)
    Peut parfois être considéré comme l’inverse d’un masque de sous-réseau
    Exemple de calcul du masque générique
Doit correspondre
Valeur quelconque
Notes: Ces masques servent donc à identifier les adresses qui correspondent ou non à certains critères
Un bit avec une valeur de 0 vérifie la correspondance de l’adresse.
Un bit avec une valeur de 1 ignore la valeur correspondante de l’adresse.

## Slide 200
Masque générique (suite)
  Certaines versions de l’IOS permettent d’utiliser le masque de sous-réseau
  L’IOS convertit alors la commande au format de masque générique
Configuration de EIGRP

## Slide 201: Configuration de EIGRP
Commande eigrp log-neighbor-changes
  Activée par défaut
    Activer/Désactiver la journalisation des changements de contiguïté avec les voisins EIGRP
  Vérifier les contiguïtés
    Afficher sur la console les modifications apportées aux contiguïtés de voisinage EIGRP
Une relation de voisinage
avec un autre routeur
EIGRP a été établie

## Slide 202: Configuration de EIGRP
Envoi de mises à jour sur une interface LAN
  Bande passante gaspillée
    Les commutateurs pourraient diffuser les mises à jours
  Temps de traitement
    Si diffusion, tous les périphériques du LAN devront « traiter » la mise à jour
  Sécurité
    Sniffing des mises à jour
    Des mises à jour de routage peuvent être modifiées/créés et retournées au routeur pour corrompre la table de routage

## Slide 203: Configuration de EIGRP
Interface passive
  Une interface configurée en mode passif n’enverra pas de mise à jour de routage
    Router(config-router)# passive-interface Fa 0/0
    Router(config-router)# passive-interface default
Plus d’envoi de mises à jour sur Fa0/0
Le réseau est toujours annoncé dans les mises à jour

## Slide 204: Configuration de EIGRP
ID de routeur EIGRP
  Format
    Nombre sur 32 bits, en notation décimale pointée
    0.0.0.0 et 255.255.255.255 ne peuvent pas être utilisés
  Utilité
    Permet d’identifier chaque routeur de façon unique dans le domaine de routage.
    Permet d’identifier le routeur d'origine pour la redistribution des routes externes.
  Configuration
    Configuration manuelle
      Router(config-router)# eigrp router-id valeur
    Adresse IPv4 la plus élevée parmi celles des interfaces de bouclage
    L'adresse IPv4 active la plus élevée
Notes:     0.0.0.0 et 255.255.255.255 ne peuvent pas être utilisés, sinon des incohérences peuvent apparaître au niveau du routage.

## Slide 205: Configuration de EIGRP
Adresse de bouclage
  Interface virtuelle
    Une adresse de bouclage est une interface virtuelle qui est automatiquement à l’état up lorsqu’elle est configurée.
    Configuration
      Router(config)# interface loopback number
      Router(config-if)# ip address adresseIP subnet-mask
  Avantage pour le router ID
    Une interface de bouclage ne peut pas tomber en panne.
    Son utilisation pour déterminer l’ID de routeur offre donc de la stabilité au processus EIGRP

## Slide 206: Distance Administrative EIGRP
Sources de routes
  Découverte des routes
    Réseaux directement connectés
    Routes statiques configurées manuellement
    Protocoles de routage RIP, OSPF, EIGRP,…
  Choix d’une route
    Les mesures ne sont pas comparables
      Route vers 10.0.0.0/8 : RIP = 3 sauts
      Route vers 10.0.0.0/8 : OSPF = coût de 15436
    Quelle route insérer dans la R.T.?

## Slide 207: Distance Administrative EIGRP
Distance administrative
  Administrative Distance (AD)
    Définit la préférence d’une source de routage
    Valeur entière comprise entre 0 et 255
      0 = route directement connectée
      255 = non fiable, non insérée dans la R.T.
    Plus la valeur est faible, plus la source de la route est privilégiée
Distance administrative = 90
Mesure = 40514560

## Slide 208
Origine de la route | Distance administrative
Directement connectée | 0
Statique | 1
Résumé de routage EIGRP | 5
Protocole BGP externe | 20
Protocole EIGRP interne | 90
Protocole IGRP | 100
Protocole OSPF | 110
Protocole IS-IS | 115
Protocole RIP | 120
Protocole EIGRP externe | 170
Protocole BGP | 200
Distance Administrative EIGRP

## Slide 209: Métrique EIGRP
Mesure composite
  Pour calculer le meilleur chemin vers un réseau, EIGRP peut utiliser
    Bande passante
    Délai
    Fiabilité
    Charge
  Valeurs utilisées
    Par défaut, seuls la bande passante et le délai sont utilisés
      Cisco conseille de ne pas utiliser la fiabilité et la charge
    MTU
      Bien que le MTU soit inclus dans les mises à jour, il ne s’agit pas d’une mesure de routage utilisée par EIGRP
Notes:       La bande passante la plus lente parmi toutes les interfaces sortantes, ainsi que le chemin de la source à la destination.
      La somme des délais d'interface le long du chemin (en dizaines de microsecondes).

## Slide 210: Métrique EIGRP
Calcule de la mesure composite
  Valeurs K
    K1 à K5 sont des pondérations modifiables
    R(config-router)# metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5
  Formule conditionnelle
    Si K5=0, le dernier terme =1
=0
=0
=0
=1
=1

## Slide 211
Bande passante
  Valeur affichée
    La bande passante s’affiche en Kbit/s
    Valeur de bande passante par défaut = 1 544 Kbit/s (T1)
    La BP utilisée est la plus lente parmi toutes les interfaces sortantes, ainsi que le chemin de la source à la destination.
  Valeur réelle
    La valeur de BP affichée n’est pas toujours le reflet de la valeur réelle utilisée sur le support.
Valeur par défaut sur les
liens séries
Métrique EIGRP

## Slide 212: Métrique EIGRP
Modification de la bande passante
  Valeur réelle et valeur par défaut
    Nécessaire d’attribuer une valeur correcte à la BP affichée,
     sinon, les informations de BP sont fausses et le calcul de la mesure est incorrect
  Modification de la BP
    Commande bandwidth
    Router(config-if)# bandwidth valeur-kilobit/s
      no bandwidth permet de restaurer la valeur par défaut
    Ne pas oublier de modifier la BP des deux cotés de la liaison!
La commande bandwidth ne modifie pas la valeur réelle de la BP

## Slide 213: Métrique EIGRP
Exemple de modification de la BP
Bande passante réelle
BP utilisées pour le
calcul de la métrique

## Slide 214: Métrique EIGRP
Exemple de modification de la BP
La modification entraîne un arrêt
momentané de la contiguïté
La BP utilisées pour le
calcul de la métrique est correcte

## Slide 215: Métrique EIGRP
Délai
  Définition
    Le délai est la mesure du temps nécessaire à un paquet pour parcourir une route.
    Le délai s’exprime en microsecondes (usec).
  Valeur statique
    La mesure de délai est une valeur statique déterminée à partir du type de liaison à laquelle l’interface est connectée.
      Le délai n’est donc pas mesuré de façon dynamique.
      La valeur de délai est une valeur par défaut que l’administrateur peut modifier.

## Slide 216
Valeur de délai par défaut
Type d’interface | Délai par défaut (µs)
Ethernet | 1000
Fast Ethernet | 100
FDDI | 100
Modules SFP (gigabit/s) | 10
DSO (64kb/s) | 20 000
Série 1024Kb/s | 20 000
T1 | 20 000
Métrique EIGRP

## Slide 217: Métrique EIGRP
Fiabilité (Reliability)
  Définition
    La fiabilité est une mesure de la probabilité que le lien soit mis hors service (fréquence d’erreur du lien)
  Mesure dynamique
    La fiabilité est mesurée de façon dynamique par une valeur comprise entre 0 et 255
      1 étant un lien à fiabilité minimale
      255 un lien fiable à 100 %
      La fiabilité est calculée sur une moyenne pondérée de 5 minutes pour éviter l’impact soudain de taux d’erreurs élevés (ou faibles).
    La fiabilité s’exprime sous forme de part de 255
      Plus la valeur est élevée, plus le lien est fiable
      Une valeur de 255/255 correspondrait donc à une fiabilité de 100 %, tandis qu’une liaison 234/255 serait fiable à 91,8 %

## Slide 218: Métrique EIGRP
Charge (load)
  Définition
    La charge reflète le volume de trafic qui utilise la liaison
  Mesure dynamique
    La charge est mesurée de façon dynamique par une valeur comprise entre 0 et 255
      La charge est calculée sur une moyenne pondérée de 5 minutes.
    La charge est mesurée comme une part de 255.
      Une valeur faible signifie une charge moindre sur la liaison
      1/255 correspondrait ainsi à une liaison chargée au minimum.
      40/255 à une liaison à 16 % de capacité
      255/255 à une liaison saturée à 100 %
  Valeurs affichées
    La charge s’affiche
      soit comme une valeur de charge de sortie, ou de transmission (txload),
      soit comme une valeur de charge entrante ou de réception (rxload).

## Slide 219: Métrique EIGRP
Exemple de calcul de la métrique
  Examiner les valeurs de BP
    Déterminer la liaison avec la bande passante la plus lente
       Cette bande passante minimale est utilisée pour le calcul
  Examiner les valeurs de délai
    Déterminer la valeur de délai de chaque interface de sortie sur la route jusqu’à la destination.
       La somme de ces délais est utilisé pour le calcul (en dizaine de µs)

## Slide 220
Exemple de calcul (suite)
  Recherche de la mesure entre R2 et le réseau 192.168.1.0/24
Métrique EIGRP

## Slide 221
Exemple de calcul (suite)
  Recherche de la BP la plus lente
La BP la plus faible est 1Mbit/s
Métrique EIGRP

## Slide 222: Métrique EIGRP
Exemple de calcul (suite)
  Recherche de la BP
    Serial 0/0/1 de R2 : BP = 1000 Kbits/s
    Fa 0/0 de R3 : BP = 100 000 Kbits/s
       La bande passante la plus lente est donc de 1 000 Kbits/s
  Calcul de la partie BP
    10 000 000/1000 = 10000
      Si le résultat n’est pas un entier, la valeur est arrondie à la valeur inférieure.
    Partie BP = 10000*256 = 2560000

## Slide 223
Exemple de calcul (suite)
  Recherche du délai
Ces deux délais sont utilisés
Métrique EIGRP

## Slide 224: Métrique EIGRP
Exemple de calcul (suite)
  Recherche des délais
    Le délai de Serial 0/0/1 de R2 = 20 000 µs
    Le délai FastEthernet 0/0 de R3 = 100 µs
  Calcul du délai total
    Chaque valeur de délai est d’abord divisée par 10 puis sommée (l’unité utilisée par EIGRP est la dizaine de µs)
    La partie délai de la mesure composite est de [20 000/10 + 100/10] * 256 = 514 560

## Slide 225
Exemple de calcul (suite)
  La mesure EIGRP est de 2560000 + 514560 = 3074560
Métrique EIGRP

## Slide 226: DUAL
Rappel
  Boucles de routage
    Les boucles de routage peuvent nuire aux performances d’un réseau
  RIP
    RIP utilise notamment des minuteurs et un découpage d’horizon pour éviter les boucles de routages
     La convergence est lente
  EIGRP
    Se base principalement sur DUAL pour éviter les boucles de routages
     La convergence est plus rapide
    Offre des chemins de secours sans boucles pouvant être utilisés immédiatement
    Les calculs peuvent nécessiter un temps processeur important

## Slide 227: DUAL
Successeur (Successor)
  Routeur voisin utilisé pour le transfert de paquets
    Il constitue le premier saut sur la route à moindre coût jusqu’au réseau de destination.
Distance de faisabilité (FD)
  Feasible Distance
    C’est la métrique la plus basse calculée pour atteindre le réseau de destination.
Adresse IP du
Successor
Feasible Distance = meilleure métrique
vers 172.16.2.0/24

## Slide 228
Successeur potentiel
  Feasible Successor (FS)
    Un FS est un voisin comportant un chemin vers le même réseau de destination que le successeur ET satisfaisant à la condition de faisabilité
     ce chemin de secours est sans boucle
R1 est-il un FS pour R2?
Successeur potentiel

## Slide 229: Condition de faisabilité
La condition de faisabilité
  Feasible Condition (FC)
    Elle est remplie lorsque la distance annoncée (RD) par un voisin vers un réseau donné est inférieure à la distance de faisabilité qui sépare le routeur local et ce même réseau de destination.
Distance annoncée
  Reported Distance (RD)
    La distance annoncée est la distance de faisabilité (FD) d’un voisin EIGRP vers le même réseau de destination.
    La distance annoncée est la mesure qu’un routeur annonce à un voisin à propos de son propre coût vers le réseau de destination.

## Slide 230
R1 est-il FS de R2 vers 192.168.1.0?
Feasible Distance de R2 vers
192.168.1.0 = 3074560
R3 = Successor pour R2
R3 = Successor pour R1
FD de R1 vers
192.168.1.0 = 2483712
RD = 2483712
Métrique EIGRP

## Slide 231
R1 est-il FS de R2 vers 192.168.1.0?
FD de R2 vers
192.168.1.0 = 3074560
RD de R1 vers
192.168.1.0= 2483712
RD (de R1) < FD (de R2)
 R1 est FS de R2 vers 192.168.1.0
Métrique EIGRP

## Slide 232: Condition de faisabilité
Vérification de la Condition de Faisabilité
  RD de R1 (2483712) est inférieure à la FD de R2 (3014400)
    R1 satisfait la condition de faisabilité. R1 est donc un successeur potentiel de R2 vers le réseau 192.168.1.0/24.
  Avantages
    R1 est un FS pour le réseau 192.168.1.0/24
    Si la liaison entre R2 et R3 s’interrompt, R1 peut immédiatement être utilisé comme chemin de secours
      Sans nouveau calcul de l’algorithme DUAL.
      Sans intervention d’un minuteur
      Sans envoi de demandes/réponses

## Slide 233: Table topologique
Table topologique
  Topologie?
    Contrairement à son nom, elle ne contient pas vraiment d’informations sur la topologie du réseau
  Contenu?
    Toutes les routes connues par le processus EIGRP (option all-links)
    Affichage par défaut
      Tous les Successors, Feasible successors que l’algorithme DUAL a calculés
      Les Feasible Distances et les Reported Distances
Notes:      même si des chemins de secours existent physiquement, il se peut que EIGRP ne s’en rende pas compte

## Slide 234
Examen détaillé de la table topologique
Route en état passif (stable)
DUAL n’est pas en train de
Calculer un nouveau chemin
Réseau de destination
Nombre de successeurs
pour ce réseau
FD : mesure EIGRP permettant
d’atteindre le réseau de destination
Adresse de tronçon suivant du successeur
Distance annoncée par le successeur
Coût de R3 pour atteindre le réseau
Adresse de tronçon suivant du successeur potentiel
Nouvelle FD si R1 devient le nouveau successeur
Distance annoncée
par le successeur
Potentiel (RD)
Table topologique
Notes: DUAL affiche un A si la route reste « active », ce qui constitue un problème de dépannage de niveau CCNP.

## Slide 235
Informations détaillées
Par défaut, seuls la BP et le
délai sont utilisé dans la
mesure EIGRP
Liste des mesures de vecteur de
distance disponibles pour EIGRP
Table topologique

## Slide 236: Finite State Machine (FSM) DUAL
DUAL FSM
  DUAL finite-state machine
      Nom réel de la technologie utilisée par EIGRP
    Les FSM définissent
      Les états possibles que peut prendre un objet,
      Les événements à l’origine de ces états,
      Les événements résultant de ces états.
Source : Cisco system Inc, CCNA exploration 2, chapitre 9.4.6.1
    Utilisation
      Pour décrire le comportement d'un périphérique, d'un programme ou d'un algorithme face à une série d'événements.
      Dans EIGRP, pour calculer et comparer des routes dans un réseau EIGRP.
Notes: Les FSM définissent un ensemble d’états possibles que peut prendre un objet, les événements à l’origine de ces états et les événements résultant de ces états. Les concepteurs utilisent les machines FSM pour décrire le comportement d'un périphérique, d'un programme informatique ou d'un algorithme de routage face à une série d'événements de saisie.

## Slide 237
Situation de départ
  R2 utilise R3 comme successeur vers 192.168.1.0/24 et répertorie R1 comme successeur potentiel.
Successor
Feasible Successor
Finite State Machine (FSM) DUAL

## Slide 238
Créons une panne sur la liaison entre R2 et R3
  Activons le débogage DUAL (debug eigrp fsm)
  Simulons une interruption de liaison à l’aide de la commande shutdown sur Serial 0/0/1 de R2
FSM DUAL recherche et trouve un
successeur potentiel pour la route
Le FS (R1) devient successeur
et est installé dans la table de routage
Finite State Machine (FSM) DUAL

## Slide 239
Analyse de la table topologique
  La table topologique de R2 affiche maintenant R1 comme successeur et il n’y a pas de nouveau successeur potentiel.
Finite State Machine (FSM) DUAL

## Slide 240
Si R1 n’est pas FS de R2 vers 192.168.1.0
  Situation de départ
    R2 n’a plus de successeur potentiel dans la table topologique
Finite State Machine (FSM) DUAL

## Slide 241
Activons le débogage DUAL (debug eigrp fsm)
Simulons une interruption de liaison à l’aide de la commande shutdown
Pas de successeur potentiel
DUAL met le réseau en état actif
et envoie des demandes de route
à ses voisins
R2 répond par un chemin vers ce
réseau, et devient le nouveau
successeur
La route est installée dans la table de routage
Finite State Machine (FSM) DUAL

## Slide 242: Finite State Machine (FSM) DUAL
Processus de demandes et réponses EIGRP
  Pas de réponse
    Si aucune des réponses EIGRP ne contient de chemin vers le réseau, l’expéditeur n’aura pas de route vers ce réseau.
  Convergence
    Ce processus prend plus de temps que si DUAL possédait un successeur potentiel dans sa table topologique
  Remarque
    FSM DUAL et le processus de demandes et réponses ne sont pas étudié dans ce cours

## Slide 243: Configuration de EIGRP
Démonstration

## Slide 244: Vérification de la configuration
Table de voisinage EIGRP
  Dès qu’un routeur reçoit un paquet Hello, il ajoute le routeur expéditeur à sa table de voisinage
Adresse du voisin
Temps d’attente = temps restant avant de
déclarer un voisin désactivé
Interface locale recevant les messages EIGRP
Délai écoulé depuis l’ajout du voisin
dans la table de voisinage
Ordre dans lequel les voisins
ont été détectés.

## Slide 245: Vérification de la configuration
Autres paramètres
  SRTT (Smooth Round Trip Timer)
    Temps moyen nécessaire pour envoyer un message et recevoir sa réponse d’un voisin (voir CCNP).
  RTO (Retransmission TimeOut)
    L’intervalle de retransmission est utilisé par RTP pour la gestion des paquets EIGRP fiables (voir CCNP).
  Queue Count (En attente d’envoi)
    Doit toujours être à zéro. Le contraire signifie que des paquets EIGRP attendent pour être envoyés (voir CCNP).
  Sequence Number (Numéro d’ordre)
    Numéro d’ordre permettant de suivre les paquets de mise à jour, de demande et de réponse (voir CCNP).

## Slide 246: Vérification de la configuration
EIGRP est activé
L’ID de processus est 1
Le résumé automatique de route est activé par défaut
Valeur des coefficients pour le calcul de la métrique

## Slide 247: Vérification de la configuration
Valeur des distances administratives internes et externes
Maximum 4 chemins redondants
Paramètres des processus de routage

## Slide 248: Vérification de la configuration
Paramètres des processus de routage
Liste des sources de routage
Liste des réseaux annoncés dans les màj
Notes: le champ Routing Information Sources (Sources d'informations de routage) permettent d'identifier un routeur soupçonné de fournir de mauvaises informations de routage.

## Slide 249: Vérification de la configuration
Vérification de la table de routage
Distance administrative = 90
Mesure = 40514560
EIGRP est représenté par un D pour DUAL

## Slide 250
Taille de la R.T.
    Le processus de recherche dans la table de routage est optimisé si celle-ci est de petite taille.
  Résumé de route
    Une adresse réseau peut représenter plusieurs sous-réseaux.
Mise à jour contenant
la route 172.16.0.0/16
Résumé automatique de route

## Slide 251: Résumé automatique de route
Résumé de route
  Conditions
    Les réseaux de destination peuvent être résumés dans une adresse réseau unique.
    Les multiples routes utilisent toutes la même interface de sortie ou adresse IP de tronçon suivant.
  Avantages
    La table de routage contient moins de routes, facilitant le recherche d’une route.
    Les mises à jour EIGRP contiennent moins de routes, nécessitant moins de BP.

## Slide 252: Résumé automatique de route
Résumé automatique ou manuel
  Résumé automatique
    EIGRP peut résumer automatiquement les réseaux aux « frontières de classe » des réseaux principaux.
    Désactivé par défaut depuis IOS 15.0(1)M.
  Résumé manuel
    Il est possible de désactiver le résumé automatique et configurer soi-même les résumés de route.
Routeur de périphérie
    Routeur situé à la périphérie d’un réseau.
    Routeur ayant des interfaces dans plusieurs réseaux principaux par classe.
Notes: Désactivé par défaut depuis IOS 15.0(1)M : Sauf dans P.T.

## Slide 253: Résumé automatique de route
Activation/désactivation
  R1(config)# router eigrp as-number
  R1(config-router)# auto-summary
  R1(config-router)# no auto-sumary
Réseaux qui ont été résumés

## Slide 254: Résumé automatique de route
Exemple
Mise à jour contenant
la route 172.16.0.0/16
Frontière de classe
Mise à jour contenant la route 172.16.0.0/16

## Slide 255: Résumé automatique de route
Exemple
  Table de routage de R3
R3 a reçu une seule route résumée

## Slide 256: Résumé automatique de route
Exemple
  Table topologique de R3
La table renseigne la route résumée
Un Successor et un FS

## Slide 257: Résumé automatique de route
Exemple
  Table de routage de R1
Il n’y a pas de résumé entre R1 et R2 car il n’y a pas de frontière de classe
Route résumée vers une interface Null

## Slide 258: Résumé automatique de route
Interface Null
  Caractéristiques
    Interface virtuelle
    Elle est toujours active
    Elle ne nécessite pas de configuration
    Elle ne reçoit ni transfère aucun trafic
      Tout trafic dirigé vers cette interface est abandonné.
Résumé de routage Null0
  Rôle
    Empêcher les boucles de routage pour les destinations qui sont incluses dans le récapitulatif alors qu'elles n'existent pas réellement dans la table de routage.
  Conditions
    EIGRP inclut un résumé de routage null0 si :
      il existe au moins un sous-réseau qui a été acquis via EIGRP,
      plusieurs commandes network ont été configurées,
      le résumé automatique est activé,

## Slide 259: Résumé automatique de route
Boucle de routage?
  Sans interface Null0
Paquet à destination
de 172.16.4.0

## Slide 260: Résumé automatique de route
Boucle de routage
  Avec interface Null0
Paquet à destination
de 172.16.4.0

## Slide 261: Résumé manuel de route
Résumé manuel de routes
  Condition
    Possible même si le résumé automatique n’est pas activé.
  Avantage
    Meilleur résumé que le résumé automatique.
    Uniquement appliqué où on le souhaite.
  Configuration du résumé manuel EIGRP
    A faire sur toutes les interfaces concernées.
Router(config-if)# ip summary-address eigrp as-number network-address subnet-mask
Adresse résumée

## Slide 262: Résumé manuel de route
Calcul du résumé de route
  Répertorier les réseaux à résumer (binaire).
  Recherchez tous les bits consécutifs correspondants (de gauche à droite).
  Le nombre de bits correspondant détermine le préfixe.
  Calcul de l’adresse résumée.
    Recopier le nombre de bits du préfixe, les autres bits sont mis à 0.

## Slide 263: Résumé manuel de route
Exemple
  Trois réseaux à résumer
22 bits correspondent
10101100.00010000.000000
On recopie ces bits
On complète par des zéros
00.00000000
Résumé manuel EIGRP :
R1(config-if)# ip summary-address eigrp 1 172.16.0.0 255.255.252.0

## Slide 264: Propagation d’une route statique
Redistribution de routes
  Rôle
    Prendre les routes d’une source de routage pour les envoyer vers une autre source de routage.
  Redistribution des routes statiques
    R(config-router)# redistribute static
     EIGRP inclut les routes statiques dans l’envoi de ses mises à jour.
Notes: Liens
« Configuration des interfaces logiques » http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1828/products_configuration_guide_chapter09186a0080087da4.html

## Slide 265: Propagation d’une route statique
Exemple
ip route 0.0.0.0/0

## Slide 266: Propagation d’une route statique
Exemple (suite)
Dual a propagé la route statique par défaut
 * : Route par défaut potentielle
 EX : route EIGRP externe

## Slide 267: Propagation d’une route statique
Exemple (suite)
R1 a choisi R3 comme successeur
pour la route par défaut

## Slide 268: Réglage précis des interfaces
Bande passante EIGRP pour IPv4
  EIGRP ne peut pas surcharger une liaison
    Par défaut, EIGRP utilise maximum 50 % de la BP d’une interface pour ses propres données.
    Configuration
      Router(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp as-number percent
EIGRP utilisera un maximum
de 32 Kbit/s sur les 64Kbit/s
Notes: A configurer de chaque coté de l’interface!!

## Slide 269: Réglage précis des interfaces
Intervalles Hello et hold-time
  Caractéristiques
    Ils sont configurables sur chaque interface.
    Ils n’ont pas à correspondre avec les autres routeurs EIGRP pour établir les contiguïtés.
    La valeur comprise entre 1 et 65 535 secondes.
  Modification de l’intervalle Hello
    Router(config-if)# ip hello-interval eigrp as-number seconds
  Modification du temps d’attente
    Attention : Hold-time > intervalle Hello.
    Router(config-if)#ip hold-time eigrp as-number seconds

## Slide 270: Réglage précis des interfaces
L'équilibrage de charge
  A coût égal
    Par défaut, à coût égal sur quatre chemins au maximum.
      Modifiable
        Router(config-router)# maximum-paths value
      Désactivation
        Router(config-router)# maximum-paths 1
    Si commutation Fast Switching
      Alors équilibrage de charge en fonction de la destination.
    Si commutation Cisco Express Forwarding (CEF)
      Alors équilibrage de la charge soit par paquet, soit par destination.

## Slide 271: Réglage précis des interfaces
L'équilibrage de charge
  A coût inégal
    Equilibrage à coût inégal
      R(config-router)# variance valeur
    Rétablir l’équilibrage à coût égal
      R(config-router)# variance 1
    Equilibrer le trafic proportionnellement au coût
      R(config-router)# trafﬁc-share balanced
  Conditions
    La route doit être sans boucle, être un successeur potentiel ou avoir une RD inférieure à la distance totale.
    La métrique de la route < FD * variance
Notes: route doit être sans boucle, être un successeur potentiel ou avoir une RD inférieure à la distance totale  sinon elle ne pourra pas être dans la R.T.

## Slide 272: Réglage précis des interfaces
Vérification de l’équilibrage de charge

## Slide 273: Réglage précis des interfaces
Vérification de l’équilibrage de charge

## Slide 274: Réglage précis des interfaces
Démo équilibrage de charge
  Equilibrage de charge de R3 vers 172.16.3.0?
Notes: Voir fichier TR2COM_demo_th_EIGRP(equilibrage)

## Slide 275: Réglage précis des interfaces
Démo équilibrage de charge
  Equilibrage de charge de R1 vers 192.168.8.0?
Notes: Voir fichier TR2COM_demo_th_EIGRP(equilibrage)

## Slide 276: Sécuriser EIGRP
Attaques des routeurs
  Interruption des contiguïté.
  Falsification des informations de routage.
     Redirection du trafic (boucles de routage)
     Redirection du trafic (sniffing)
     Redirection du trafic pour le mettre à l'écart
Authentification des màj
  Permet d’empêcher la falsification des informations de routage.
Envoi de fausses mises à jour
Envoi de fausses mises à jour
- Passive-interface
- Authentification

## Slide 277: Sécuriser EIGRP
Authentification
Clé secrète
MD5
Données de màj
MD5
Signature
Clé secrète
Signature
Données de màj
Signature
La màj est fiable
Notes: Clé prépartagée, preshared key.

## Slide 278: Authentification EIGRP
Configuration de l’authentification
  Création d’une clé et d’un trousseau de clés.
    Router(config)# key chain name-of-chain
    Router(config-keychain)# key key-id
      Nombre entre 0 et 2 147 483 647
      Conseil : utiliser le même numéro de clé sur tous les routeurs.
    Router(config-keychain-key )# key-string key-string-text
      key-string-text est similaire à un mot de passe

## Slide 279: Sécuriser EIGRP
Configuration de l’authentification (suite)
  Activer l’authentification
    A faire sur toutes les interfaces EIGRP.
    Router(config-if)# ip authentication mode eigrp as-number md5
    Router(config-if)# ip authentication key-chain eigrp as-number name-of-chain

## Slide 280: Vérification et dépannage
Savoir où trouver une information
  Vérifier la table de voisinage
    #show ip eigrp topology
    #show ip eigrp topology all-links
  Vérifier la table de routage
    #show ip route [eigrp]
    #show ipv6 route [eigrp]
  Vérifier l’établissement des contiguïtés
    #show ip eigrp neighbors
    #show ipv6 eigrp neighbors
  Vérifier la configuration d’EIGRP
    #show ip protocols
    #show ipv6 protocols
    #show running-config

## Slide 281: Vérification et dépannage
Connaître le fonctionnement d’EIGRP
  Problème de contiguïté
    EIGRP est activé?
    Les interfaces sont activées pour EIGRP?
      Les commandes network sont-elles correctes?
      L’interface n’est pas passive-interface?
    L’AS EIGRP est correct?
    Les valeurs k sont-elles correctes?
    L’authentification EIGRP est-elle correctement configurée?
    Les interfaces sont up?
    Les interfaces sont configurées correctement? (adresse IP)
    Le câble est-il fonctionnel?
    Des listes de contrôles d’accès bloquent-elles le trafic?

## Slide 282: Vérification et dépannage
Connaître le fonctionnement d’EIGRP
  Table de routage incorrecte?
    Les contiguïté sont correctes?
    L’interface n’est pas passive-interface?
    Les commandes network sont-elles correctes?
    Les bandes passantes des interfaces sont-elles correctes?
    Des listes de contrôles d’accès bloquent-elles le trafic?
    Le résumé de route est-il correct?
    Existe-t-il un problème de réseau discontinu?

## Slide 283: Module 5 OSPF

## Slide 284: Objectifs du module
Objectifs
  Décrire le fonctionnement élémentaire du protocole de routage OSPF.
  Identifier et appliquer des commandes de base de configuration OSPF.
  Décrire, modifier et calculer la métrique utilisée par OSPF.
  Décrire le processus de sélection du routeur désigné/routeur désigné de sauvegarde (DR/BDR) dans les réseaux à accès multiple.
  Configurer le protocole OSPF à zone unique sur un petit interréseau routé.

## Slide 285: Routage
Distribution et Cœur de réseau
  Nécessitent du routage
Routage
- Statique
- Dynamique

## Slide 286: Routage
Routage statique
  Configuration manuelle
    La charge administrative augmente fortement avec la taille du réseau.
  Adapté aux réseaux de petite taille
    Et qui ne vont pas grandir.
  Utilisé pour :
    Assurer le routage avec des réseaux d'extrémité.
    Configurer des routes par défaut.

## Slide 287: Routage
Routage dynamique
  Dynamique
    Découverte automatique des réseaux distants.
    Calcul automatique des meilleurs chemins.
    Adaptation automatique en cas de modification topologique.
  Charge administrative
    Moindre qu’avec le routage statique.
  Inconvénients
    Consommation de ressources (mémoire, processeur, …)
    Nécessite des connaissances supplémentaires.

## Slide 288: Introduction
OSPF
  Open Shortest Path First
    OSPFv2 (RFC 2328)  IPv4
    OSPFv3 (RFC 5340)  IPv6
Caractéristiques
  Protocole de routage sans classe à état de liens
    Prise en charge de VLSM et CIDR.
    Supporte les réseaux discontinus.
  Convergence rapide
    Mises à jour déclenchées.
    Diffusion rapide des modifications de topologie.
  Evolutif
    Adapté aux réseaux de petite et de grande taille.
  Algorithme SPF
    Utilise le concept de zones

## Slide 289: Composants d’OSPF
Composants principaux d’OSPF
  Structure des données
    Données de contiguïté.
    Données d’états de liens.
    Données de réacheminement (routage).
  Messages
    Paquets Hello, DBD, LSR, LSU, LSAck.
  Algorithme
    SPF.

## Slide 290: Composants d’OSPF
Table de voisinage
  Base de données de contiguïté
    Liste des routeurs OSPF voisins.
    Table unique pour chaque routeur
    # show ip ospf neighbor
Table topologique
  Base de données d’états de liens
    Liste les informations (états de liens) de tous les autres routeurs.
    Représente la topologie du réseau.
    Tous les routeurs ont la même LSDB.
    # show ip ospf
Notes: Pour faire ses calculs de route, OSPF utilise des données classées dans 3 tables.
LSDB : Link State Data Base

## Slide 291: Composants d’OSPF
Table de routage
  Base de données de réacheminement
    Liste des meilleures routes générées par l’algorithme SPF.
    Table unique pour chaque routeur.
    Contient les informations permettant le réacheminement des paquets.
    # show ip route

## Slide 292: Configuration de OSPF
Configuration de base OSPF
  Router-id.
  Bande passante de référence.
  Commandes network en précisant l’aire OSPF.
  Interfaces passive.

## Slide 293: Configuration de OSPF
Configuration sans masque générique
  Utilisation de l’adresse de l’interface avec un masque 0.0.0.0

## Slide 294: Configuration de OSPF
Vérification de la configuration
  Vérification des contiguïtés
294
ID du routeur voisin
Priorité OSPF
Etat OSPF de l’interface
FULL signifie que le routeur et son voisin ont
des bases de données à état de liens OSPF identiques
Durée max. d’attente d’un
paquet Hello du voisin
Interface locale
Indique si DR, BDR ou
pas d'élection
Adresse IP de l’interface
du voisin

## Slide 295: Configuration de OSPF
Vérification de la configuration
OSPF ne résume pas automatiquement
les réseaux au frontières
de classe
X

## Slide 296: Configuration de OSPF
Vérification de la configuration
Informations de
zones OSPF
Indique le nombre de fois et
la dernière fois où
SPF a été calculé
Délai avant l’exécution de SPF, évite l’exécution SPF en cas d’interface instable

## Slide 297: Configuration de OSPF
Vérification de la configuration

## Slide 298: Configuration de OSPF
Vérification de la configuration
ID de processus OSPF
Neighbors Full/Count
1 Contiguïté FULL
1 voisin

## Slide 299: Types de réseaux d'interface OSPF
Réseaux point à point
  Maximum deux routeurs peuvent être interconnectés sur un lien commun.

## Slide 300: Types de réseaux d'interface OSPF
Réseaux à accès multiple avec diffusion
  Exemple : Ethernet
Liens virtuels
  Utilisé pour interconnecter des zones OSPF distantes à la zone fédératrice (backbone 0)

## Slide 301: Types de réseaux d'interface OSPF
Réseaux à accès multiple sans diffusion (NBMA)
  Exemple : Frame Relay
Topologie Hub and spoke
Topologie partial meshed
Site central
Site 3
Site 1
Site 2
Site 1
Site 2
Site 3
4. Réseau point à
multipoint
5. Réseau NBMA
Notes: Topologie Hub and spoke : tous les sites sont reliés à un site central
Topologie partial meshed : tous les sites sont reliés entre-eux

## Slide 302: Réseaux à accès multiples
LSA et réseaux à accès multiple
  Deux difficultés pour OSPF :
    Risque de création de trop nombreuses contiguïtés
      Une pour chaque paire de routeurs.
      Un réseau à accès multiples comportant N routeurs nécessiterait N*(N-1)/2 contiguïtés.
    Une diffusion massive de LSA
      Link-State Advertisements.

## Slide 303: Réseaux à accès multiples
LSA et réseaux à accès multiple
  Deux difficultés pour OSPF :
    Risque de création de trop nombreuses contiguïtés
      Une pour chaque paire de routeurs.
      Un réseau à accès multiples comportant N routeurs nécessiterait N*(N-1)/2 contiguïtés.
    Diffusion massive de LSA
      Link-State Advertisements émis à chaque initialisation du protocole OSPF ou modification de la topologie
1 contiguïté
3 contiguïtés

## Slide 304: Réseaux à accès multiples
LSA et réseaux à accès multiple (suite)
 10 contiguïtés
 55 contiguïtés
5 routeurs
11 routeurs

## Slide 305: Réseaux à accès multiples
Diffusion des LSA
  Quand ?
    Se produit lorsqu’OSPF est initialisé ou qu’une modification de topologie intervient.
  Fonctionnement
    L’envoi d’une LSA déclenche chez tous les autres routeurs l’envoi d’une LSA ainsi que l’envoi d’accusés de réception.
  Conséquence
    Le trafic réseau deviendrait vite chaotique sur les réseau à accès multiple contenant de nombreux routeurs.
  Solution
    L’utilisation d’un routeur désigné (DR, Designated Router).
     seul routeur assure la diffusion de l’ensemble des LSA.

## Slide 306: Réseaux à accès multiples
DR, BDR, DRO
  Designated Router
    Dans les réseaux à accès multiple, OSPF sélectionne un routeur désigné (Designated Router - DR).
    Ce DR sert de point de collecte et de distribution des LSA envoyées et reçues.
    Ce routeur doit disposer d’une puissance et d’une capacité mémoire suffisantes.
  Backup Designated Router
    Un routeur désigné de sauvegarde (Backup Designated Router - BDR) est sélectionné pour pallier à une défaillance du DR.
  Drothers
    Tous les autres routeurs deviennent des DROthers (ils ne sont ni DR, ni BDR).

## Slide 307: Réseaux à accès multiples
Principe
  Contiguïtés
    Les DROthers constituent des contiguïtés FULL uniquement avec le DR et le BDR du réseau.
    Un DRO continue de fournir des contiguïtés de voisinage avec tous les DROthers qui rejoignent le réseau (2WAY).
  Diffusion des LSA
    Les DROthers envoient leurs LSA uniquement au DR et au BDR.
      Ils utilisent l’adresse multidiffusion de 224.0.0.6 (ALLDRouters - tous les routeurs DR).
    Le DR retransmettre les LSA reçus vers les autres routeurs.
      Il utilise l’adresse multidiffusion 224.0.0.5 (AllSPFRouters - tous les routeurs OSPF).

## Slide 308: Réseaux à accès multiples
Principe
DR
BDR
Perte de connectivité
Envoi d’un LSA (ALLDRouter)
Envoi d’un LSA
(ALLSPFrouter)

## Slide 309: Réseaux à accès multiples
Processus de sélection du DR et du BDR
  Priorité d’interface
    Nombre entre 0 et 255
      0 = l’interface ne participe pas à l’élection DR/BDR.
      1 = valeur par défaut.
    DR = routeur dont la priorité d’interface OSPF est la plus élevée.
    BDR = routeur dont la priorité d’interface OSPF est la seconde valeur la plus élevée.
  ID de routeur
    Si les priorités sont identiques :
      DR = le routeur dont l'ID de routeur est le plus élevé.
      BDR = le routeur dont l'ID de routeur est la seconde valeur la plus élevée.

## Slide 310: Réseaux à accès multiples
Sélection de l’ID de router
  Configuration manuelle.
    # R(config-router)# router-id value
  Adresse la plus élevée parmi les loopback.
  Adresse IPv4 active la plus élevée.
    Pas nécessairement une interface OSPF.
DR
BDR

## Slide 311: Réseaux à accès multiples
Vérification du router-id et du DR
  Seul router 1.1.1.1 est configuré

## Slide 312: Réseaux à accès multiples
Vérification du router-id et du DR
  Tous les routeurs configurés
Le routeur est toujours DR !!
R3 est devenu BDR

## Slide 313: Réseaux à accès multiples
Synchronisation de la sélection du DR/BDR
  Quand?
    Dès qu’une interface OSPF devient active.
       au démarrage du routeur.
       à l’application de la commande network.
  Qui devient DR?
    Normalement…
      Voir processus de sélection du DR.
    En pratique…
      Potentiellement le routeur qui démarre le plus vite.
        Même si sa priorité d’interface OSPF ou son router-ID ne sont pas les plus élevés.

## Slide 314: Réseaux à accès multiples
Synchronisation de la sélection du DR/BDR
  Mieux contrôler un choix de DR et BDR
    Solution A
      Démarrer le DR en premier, puis le BDR, et ensuite tous les autres routeurs.
    Solution B
      Arrêter l’interface OSPF de tous les routeurs, exécuter une commande no shutdown sur le DR, puis sur le BDR, puis sur tous les autres routeurs.
    Solution C
      Configurer la priorité d’interface OSPF permet de mieux contrôler le choix du DR/BDR (car par interface et pas par routeur).
      La configuration peut nécessiter un redémarrage du processus OSPF
      # ip ospf priority valeur
      # ipv6 ospf priority valeur
      # clear ip ospf process
Notes:       La mise en place d’un plan de définitio ndes ID de routeur peut être fastidieuse.

## Slide 315: Réseaux à accès multiples
Synchronisation de la sélection du DR/BDR
  Après la sélection du DR?
    Une fois le DR sélectionné, il le reste, sauf :
      S’il tombe en panne.
      Si le processus OSPF sur le DR échoue.
      Si l’interface à accès multiple du DR ne fonctionne plus.
  En cas de panne du DR?
    Le BDR est élu DR.
    Un DROthers est élu BDR.

## Slide 316: Réseaux à accès multiples
Cas de figure 1
  Panne du DR
    Le BDR devient le DR et un nouveau routeur désigné de secours (BDR) est choisi.
DR
BDR
BDR
DR

## Slide 317: Réseaux à accès multiples
Cas de figure 2
  Ajout d’un routeur
    Le DR et le BDR restent les mêmes.
Ajout d’un router
BDR
DR
DROther

## Slide 318: Réseaux à accès multiples
Cas de figure 3
  Remise en service d’un ancien DR
    Il ne redevient pas DR mais DROther, même si son routeur-ID ou sa priorité d’interface OSPF est plus élevé.
BDR
DR
DROther
DROther
Rétablissement
du router 3.3.3.3

## Slide 319: Réseaux à accès multiples
Cas de figure 4
  Panne d’un BDR
    Si le BDR s’arrête, une sélection s’opère parmi les DRothers pour voir lequel va devenir le nouveau BDR.
BDR
DR
DROther
DROther
BDR

## Slide 320: Etats OSPF
Evolution de l'état OSPF
Envoi de paquets hello mais n’en reçoit pas
Envoi et réception de paquets hello
Source : Cisco System Inc., CCNA R&S, chapitre 5,2,1,2
Sélection DR/BDR
Négociation maître/esclave et n° d’ordre
Echange des paquets DBD
Optionnel : échange de LSR et LSU
Les routeurs ont convergés
Etat normal entre deux DRO
Etat normal entre deux routeurs autre que DRO

## Slide 321: Redistribution de route
Propagation d'une route statique par défaut
  ASBR
    Autonomous System Boundary Router.
    Routeur faisant partie d’un domaine de routage OSPF et d’un réseau non OSPF.
ASBR
Notes: R2 appelé aussi routeur d’entrée ou routeur passerelle car à la périphérie

## Slide 322: Redistribution de route
Propagation d'une route statique par défaut
  R(config-router)# default-information originate
Route OSPF externe de type 2
Le coût de cette route vaut 1, comme sur le routeur R2

## Slide 323: Redistribution de route
Les routes externes OSPF
  Deux catégories de routes externes
      La différence entre les deux est la façon dont leur coût OSPF respectif est calculé.
    Type externe 1 (E1)
      OSPF cumule le coût d’une route Externe1 au moment où elle est diffusée à travers la zone OSPF.
    Type externe 2 (E2)
      Le coût d’une route Externe2 est toujours un coût externe, qui ne prend pas en compte le coût interne permettant d’atteindre cette route.
      Dans notre exemple, la route par défaut sur le routeur R2 ayant un coût externe de 1, R1 et R3 affichent également un coût de 1 pour la route par défaut E2.

## Slide 324: Réglage précis des interfaces
Intervalles Hello et Dead
  Caractéristiques
    Ils sont configurables sur chaque interface.
    Ils doivent correspondre avec les intervalles de l’interface distante pour établir une contiguïté.
    La valeur comprise entre 1 et 65 535 secondes.
    Rarement nécessaire de les modifier.
  Modification de l’intervalle Hello
    Router(config-if)# ip ospf hello-interval value
  Modification du temps d’attente
    Attention : intervalle dead > intervalle Hello.
    Router(config-if)# ip ospf dead-interval value
Hello modifie
Automatiquement le dead
Mais conseillé d’appliquer la commande
Notes: Rétablissement de la valeur par défaut : no ip ospf hello-interval et no ip ospf dead-interval.
En appliquant la commande de modification de l’intervalle dead, les modifications figurent dans la configuration (running-config).

## Slide 325: Réglage précis des interfaces
Vérification des intervalles Hello et Dead
Valeur réamorcée à chaque réception d’un paquet Hello

## Slide 326: Sécuriser OSPF
3 types d'authentification
  Sans authentification
    Par défaut aucune authentification n'est utilisée.
     à ne pas utiliser.
  Authentification par mot de passe
    Le mot de passe est présent en texte clair dans les mises à jour.
     à ne pas utiliser.
  Authentification MD5
    Principe similaire à l’authentification EIGRP.
    Peut être activée globalement ou séparément pour chaque interface.
      La configuration par interface prime sur la configuration globale.

## Slide 327: Sécuriser OSPF
Configuration de l’authentification
  Activation globale de l'authentification MD5
    R(config-router)# zone area-id authentication message-digest
    R(config-if)# ip ospf message-digest-key key md5 password
  Activation par interface de l'authentification MD5
    R(config-if)# ip ospf message-digest-key key md5 password
    R(config-if)# ip ospf authentication message-digest

## Slide 328: Sécuriser OSPF
Vérification de l’authentification
  L’authentification est activée?
  La table de routage est complète?

## Slide 329: Vérification et dépannage
Savoir où trouver une information
  Vérifier la table de routage
    #show ip route [ospf]
    #show ipv6 route [ospf]
  Vérifier l’établissement des contiguïtés
    #show ip ospf neighbors
    #show ip ospf interfaces
    #show ipv6 ospf neighbors
  Vérifier la configuration d’OSPF
    #show ip protocols
    #show ipv6 protocols
    #show running-config

## Slide 330: Vérification et dépannage
Connaître le fonctionnement d’OSPF
  Problème de contiguïté
    OSPF est activé?
    Les interfaces sont activées pour OSPF?
      Les commandes network sont-elles correctes?
      L’interface n’est pas passive-interface?
    Les interfaces sont up?
    Les interfaces sont configurées correctement? (Adresses IP dans le même sous-réseau, même MTU)
    Les types de réseau OSPF correspondent?
    Les compteurs hello et dead correspondent?
    L’authentification OSPF est-elle correctement configurée?
    Le câble est-il fonctionnel?
    Des listes de contrôles d’accès bloquent-elles le trafic?
Notes: Si deux routeurs connectés comportent des MTU différentes, ils tentent d'établir une contiguïté, mais ils ne réussissent pas à échanger leurs LSDB (Link-state Database, base de données d'états de liens) et la relation de voisinage échoue.

## Slide 331: Module 6 OSPF à zones multiples

## Slide 332: Objectifs du module
Objectifs
  Décrire le fonctionnement du protocole de routage OSPF à zones multiples .
  Configurer le protocole OSPF à zones multiples sur un petit interréseau routé.

## Slide 333: Inconvénients des protocoles de routage d’état des liaisons
Mémoire requise
  Nécessitent plus de mémoire
    Pour l’utilisation des bases de données d’état des liaisons.
    A la création de l’arborescence SPF.
Temps processeur requis
  Construction d’une carte topologique complète
     SPF a besoin de davantage de temps processeur que EIGRP par exemple.
Bande passante requise
  Diffusion de LSA
    Principalement au démarrage initial des routeurs, la diffusion des paquets d’état des liaisons peut affecter la BP disponible.

## Slide 334: OSPF à zone multiples
Réseau OSPF de grande taille
  Trop de routeurs dans le réseau
    Risque de manque de ressources processeur.
      Trop de traitements à effectuer (calcul SPF, mise à jour de la R.T., …)
    Risque de routage incorrect.
      Le protocole SPF pourrait s’exécuter trop souvent, empêchant une convergence rapide.
    Risque de manque de mémoire.
      La base de données d'états de liens (LSDB) devenant très volumineuse.
    Risque d’avoir une R.T. trop grande.
      Pas de récapitulatif automatique de route.
      Recherche de route plus difficile.
Notes: Par exemple, chaque fois qu'un routeur reçoit de nouvelles informations relatives à une modification topologique dans la zone, notamment l'ajout, la suppression ou la modification d'un lien, le routeur doit relancer l'algorithme SPF, créer une nouvelle arborescence SPF et mettre à jour la table de routage.

## Slide 335: OSPF à zone multiples
Zones OSPF
  Notion de zone
    Groupe de routeurs partageant les mêmes informations d’état de liens.
    Tous les routeurs OSPF de la même zone doivent avoir les mêmes informations dans leur LSDB.
  Zone unique
    Lorsque tous les routeurs OSPF sont dans la même zones.
    Il est conseillé d’utiliser le 0 comme numéro de zone.
  Zones multiples
    Un ou plusieurs routeurs ont des interfaces dans des zones différentes.
    La zone 0 est la zone backbone.

## Slide 336
Conception hiérarchique
  OSPF à zone multiples
    But = diviser un réseau OSPF de grande taille.
  Avantages
    L’utilisation de plusieurs zones va permettre un routage hiérarchique.
      Permet un meilleur groupement (résumé) des routes.
      Permet d’isoler certains problèmes de routage dans une zone.
      Permet de limiter la quantité de données d’état des liaisons diffusées sur un domaine.
      Permet de limiter la quantité de ressources nécessaires.
OSPF à zone multiples
Notes: L'algorithme SPF est exigeant en temps processeur, ce temps dépend de la taille de la zone (du nombre de routeurs).

## Slide 337: OSPF à zone multiples
Conception de réseau hiérarchique.
Les tables de routage sont
plus petite
Chaque zone contient moins
de routeurs que l’ensemble
Zone Backbone

## Slide 338: OSPF à zone multiples
Conception de réseau hiérarchique.
Modification de topologie
Seuls les routeurs
de cette zone
exécutent SPF
Diminution de la
fréquence des
calculs SPF

## Slide 339: OSPF à zone multiples
Conception de réseau hiérarchique.
Reçoit uniquement des LSA
de la zone 0 et de la zone 2
Reçoit uniquement
des LSA de la zone 2
zone 1
zone 0
zone 2

## Slide 340: OSPF à zone multiples
Hiérarchie de zones à deux couches
  Zone fédératrice (transit)
    Principale fonction = transmission rapide des paquets.
    Les autres zones y sont connectées directement.
    En général, on n’y place pas d’utilisateurs finaux.
  Zone(s) normale(s)
    Met en relation les utilisateurs et les ressources.
    Zone standard, stub, stub total, NSSA.
zone 1
zone 0
zone 2

## Slide 341: OSPF à zone multiples
Conception de réseau hiérarchique
  Trafic interzone
    L'ensemble du trafic circulant d'une zone à une autre passe par la zone fédératrice.
  Routage interzone
    Le routage s'effectue entre les zones.
    La plupart des opérations de routage fastidieuses est conservée dans la zone concernée.
  Constitution d’une zone
    Recommandations
      Une zone ne doit pas contenir plus de 50 routeurs.
      Un routeur ne doit pas être inclus dans plus de trois zones.
      Un routeur ne doit pas présenter plus de 60 voisins.

## Slide 342: OSPF à zone multiples
Types de routeurs OSPF
  Internal Router (IR)
    Toutes ses interfaces sont dans la même zone.
  Backbone Router (BR)
    Routeur situé dans la zone backbone.
  Area Border Router (ABR)
    Routeur ayant des interfaces dans différentes zones.
    Doit gérer des LSDB distinctes pour chaque zone à laquelle il est connecté.
    Doit pouvoir router entre les zones.

## Slide 343: OSPF à zone multiples
Types de routeurs OSPF (suite)
    Autonomous System Boundary Router (ASBR)
    Routeur ayant au moins une interface associée à un interréseau externe (AS différent).
zone 1
zone 0
zone 2
Internal Routers
Backbone Router
ABR
ASBR

## Slide 344: Types de LSA OSPF
LSA (Link State Advertisement)
  Annonces d’état de liens.
  La combinaison des LSA permet de décrire la topologie globale d’une zone.
Type de LSA | Description
Type 1 | LSA de routeur
Type2 | LSA de réseau
Type 3 et 4 | LSA de récapitulation
Type 5 | LSA externe du système autonome
Type 6 | LSA OSPF de multidiffusion
Type 7 | Remplace le type 5 dans un NSSA
Type 8 | LSA d’attributs externe pour BGP
Type 9, 10 et 11 | LSA opaques
  OSPF à zone multiple

## Slide 345: Types de LSA OSPF
LSA de type 1 (Router)
  Rôle
    Utilisé par les routeurs pour annoncer leurs liens OSPF directement connectés.
  Caractéristiques
    Utilisées uniquement à l’intérieur d’une zone.
    Contiennent les informations topologiques de la zone.
      Types de liens, états des liens, liste des interfaces connectées directement, …
    Propagées dès réception par les autres routeurs de la zone.
  ID d’état de lien
    Identifie la partie du domaine de routage décrite par l’annonce.
    L’ID de lien est l’ID de routeur du routeur d'origine.

## Slide 346: Types de LSA OSPF
LSA de type 1 (Router)
R1 envoie ses LSA1 dans sa zone
LSA1
LSA1
LSA1
zone 1
zone 0
zone 2
R2 envoie ses LSA1 dans sa zone
LSA1
LSA1
 Chaque routeur envoie et propage des LSA1 dans la zone
Les LSA1 sont propagés par les autres routeurs dans la zone
Idem dans ces zones
R1
R2
Notes: L’ensemble du trafic destiné à un système autonome externe nécessite la connaissance de la table de routage de l’ASBR qui a émis les routes externes.

## Slide 347: Types de LSA OSPF
LSA de type 2 (Network)
  Rôle
    Fournir des informations sur les réseaux à accès multiple de la même zone.
  Caractéristiques
    Seul un DR émet des LSA de type 2
      Il faut un réseaux à accès multiple ou NBMA comprenant au moins deux routeurs.
    Contenu
      L'ID de routeur du DR, son adresse IP et l’adresse du réseau.
      L'ID de tous les autres routeurs du segment à accès multiple.
    Utilisées uniquement à l’intérieur d’une zone
      Une LSA2 est créée pour chaque réseau à accès multiple de la zone.
  ID d’état de lien
    L’ID de lien est l’ID de routeur du DR.
Notes: L'ID d'état de liens pour une LSA de réseau correspond à l'adresse d'interface IP du routeur désigné (DR) qui l'annonce.

## Slide 348: Types de LSA OSPF
LSA de type 2 (Network)
Le DR envoie ses LSA2 aux routeurs du réseaux à accès multiple.
LSA2
LSA2
zone 1
zone 0
zone 2
DR
LSA2
LSA2
DR
Inutile que chaque routeur envoie plein de détails (LSA1) sur
le réseau à accès multiple :
- c’est le même réseau pour tous
- cela gonflerait inutilement la LSDB
Notes: Sans LSA2 : n*(n-1) liens dans la LSDB
Avec LSA2: n*2 liens dans la LSDB.

## Slide 349: Types de LSA OSPF
LSA de type 3 (Summary)
  Rôle
    Fournir des mises à jour de routage aux autres zones en masquant les détails topologiques d’une zone.
  Caractéristiques
    Collecte des LSA de type 1 d’une zone par les ABR.
    Création d’une LSA de type 3 (un résumé des LSA1) pour chaque zone.
    Envoi de la LSA3 à chacune des autres zones connectés.
    La réception d’une LSA3 ne déclenche pas l’exécution de SPF.
    Beaucoup de réseaux MA peut entrainer un problème d’inondation de SLA3.
       Conseillé de configurer manuellement le résumé de routage sur ABR.
  ID d’état de lien
    L'ID d'état de liens d'une LSA3 est identifié par l'adresse réseau de destination (voir database).
Notes: Dans un important déploiement OSPF composé de nombreux réseaux, la propagation des LSA de type 3 peut entraîner des problèmes majeurs d’inondation. Pour cette raison, il est fortement recommandé de configurer manuellement la récapitulation des routes sur l’ABR.

## Slide 350: Types de LSA OSPF
LSA de type 3 (Summary)
Chaque routeur envoie son LSA1.
zone 1
zone 0
zone 2
LSA1
Pour une connectivité totale, les autres zones ont besoins d’informations.
LSA1
LSA1
Les ABR collectent les LSA1 et envoient un résumé (LSA3) dans
les autres zones.
SLA3
SLA3
Notes: Sans LSA2 : n*(n-1) liens dans la LSDB
Avec LSA2: n*2 liens dans la LSDB.

## Slide 351: Types de LSA OSPF
LSA de type 4 (ASBR Summary)
  Rôle
    Utilisées pour identifier un ASBR et annoncer une route jusqu’à lui.
  Caractéristiques
    Les LSA4 sont générées par un ABR, uniquement lorsqu’un ASBR est présent dans une zone.
      Les LSA4 sont propagées par les autres ABR.
  ID d’état de lien
    Est identifié par l’ID de routeur du routeur ASBR.
Notes: L’ensemble du trafic destiné à un système autonome externe nécessite la connaissance de la table de routage de l’ASBR qui a émis les routes externes.

## Slide 352: Types de LSA OSPF
LSA de type 4 (ASBR Summary)
ASBR envoie ses LSA1
LSA1
LSA1
Il est identifié comme ASBR
par un bit particulier dans
les LSA
L’ABR recevant la LSA1 d’un ASBR
crée et envoie un LSA4
LSA1
LSA4
LSA4
Un ABR recevant un LSA4 la propage
 Tous les routeurs connaissent l’ASBR
Notes: L’ensemble du trafic destiné à un système autonome externe nécessite la connaissance de la table de routage de l’ASBR qui a émis les routes externes.

## Slide 353: Types de LSA OSPF
LSA de type 5 (AS External)
  Rôle
    Utilisées pour décrire les routes menant à des réseaux externes au système autonome OSPF.
  Caractéristiques
    L’ASBR émet des LSA de type 5 pour chacune des routes externes.
    Par défaut, les routes ne sont pas récapitulées.
    Beaucoup de routes externes génèrent beaucoup de LSA5
       Risque de problème d’inondation.
       Conseillé de configurer manuellement le résumé de routage sur l’ASBR.
  Contenu
    L'ID d'état de liens d'une LSA de type 5 est l'adresse réseau externe.
Notes: L’ensemble du trafic destiné à un système autonome externe nécessite la connaissance de la table de routage de l’ASBR qui a émis les routes externes.

## Slide 354: Types de LSA OSPF
LSA de type 5 (AS External)
L’ASBR redistribue des routes externes via des LSA5.
Par exemple, une route statique par défaut.
LSA5
LSA5
LSA5
Un ABR recevant une LSA5 la propage.
LSA5
LSA5
Notes: L’ensemble du trafic destiné à un système autonome externe nécessite la connaissance de la table de routage de l’ASBR qui a émis les routes externes.

## Slide 355: Table de routage
R.T dans une topologie OSPF à zones multiples
  O (routes calculées et insérée en premier)
    Correspond à une route interne à la zone OSPF.
    Ces informations ont été apprises via des LSA de routeur (type 1) et de réseau (type 2).
Notes: Pour recevoir des LSA de type 5, il est nécessaire d’avoir reçu des LSA de type 4 permettant de localiser l’ASBR?

## Slide 356: Table de routage
R.T dans une topologie OSPF à zones multiples
  O IA
    Correspondent aux meilleurs chemins vers les autres zones
    Ces informations ont été apprises via des LSA récapitulatives (type 3 et 4).
Notes: Pour recevoir des LSA de type 5, il est nécessaire d’avoir reçu des LSA de type 4 permettant de localiser l’ASBR?

## Slide 357: Table de routage
R.T dans une topologie OSPF à zones multiples
  O E1 ou O E2
    Correspondent aux meilleurs chemins jusqu’aux destinations externes du système autonome.
    Ces informations ont été apprises via des LSA externes (type 5).
Notes: Pour recevoir des LSA de type 5, il est nécessaire d’avoir reçu des LSA de type 4 permettant de localiser l’ASBR?

## Slide 358: Configuration OSPF à zones multiples
Etape 1
  Documenter les paramètres du réseau
    nombre d’hôtes et de périphériques réseau,
    le modèle d'adressage IP
    la taille du domaine de routage,
    la taille des tables de routage,
    les risques de modification de la topologie,
    etc.

## Slide 359: Configuration OSPF à zones multiples
Etape 2
  Définir les paramètres OSPF
    Selon l’étape 1, choix ou non d’OSPF à zone multiples
  Si zones multiples
    Vérifier/adapter le plan d’adressage IP à une conception à zones multiples (permettre les résumés).
    Identifier quels routeurs joueront le rôle d’ABR et ASBR.
    Définir les coûts OSPF
      Permet d’adapter la topologie en définissant les liens principaux et les liens de secours.
    Documenter
      Topologie, zones, points de récapitulation de routes, points de redistribution de routes.

## Slide 360: Configuration OSPF à zones multiples
Etape 3
  Configurer l’implémentation OSPF
    Sur base des étapes 1 et 2
Etape 4
  Vérifiez l'implémentation OSPF

## Slide 361: Récapitulation des routes
Rappel
  LSA de type 1 et 2
    Sont émises à l’intérieur de chaque zone.
    Sont converties en LSA de type 3 et transmises aux autres zones.
    Par défaut, les SLA 3 et 5 ne contiennent pas de routes récapitulatives.
    OSPF n’effectue pas de résumé automatique de routes.
  Récapitulation de routes?
    SANS : 30 réseaux dans la zone 1, envoi de 30 LSA3.
    AVEC : 30 réseaux dans la zone 1, envoi de 1 LSA3.
       Réduction de l’inondation superflue de LSA.
       Uniquement sur les ABR (LSA3) et ASBR (LSA5).
Notes: Si un réseau dans une zone est défaillant, le routeur de la zone diffuse une LSA1 dans la zone. L’ABR ne propage pas la mise à jour, car une route récapitulative a été configurée pour lui. Aucune innondation LSA spécifique au lien ne sort de la zone. Voir slide 8

## Slide 362: Récapitulation des routes
  Récapitulation de routes interzone
    A configurer sur les ABR.
    S’applique aux routes issues de chaque zone.
    Ne s’applique pas aux routes externes.
    Nécessite que les adresses réseaux au sein d’une zone puissent être récapitulées.
  Récapitulation de routes externes
    A configurer sur les ASBR.
    S’applique aux routes externes redistribuées par OSPF.
    Les adresses réseaux externes doivent pouvoir être récapitulées.
Notes:       summary-address address mask.

## Slide 363: Récapitulation des routes
Exemple de configuration

## Slide 364: Récapitulation des routes
Exemple de configuration
  Résumer les routes de la zone 1
    Routes : 10.1.1.0/24 et 10.1.2.0/24
    Calcul du résumé : 10.1.0.0/22
  Configuration du résumé sur l’ABR
    R(config-router)# area area-id range address mask
    R(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.252.0
Toutes les routes 10.1.0.0, 10.1.1.0, 10.1.2.0 et 10.1.3.0
seront récapitulées

## Slide 365: Vérification de la configuration OSPF
Vérification de la R.T.
  Table de routage de R3 avant récapitulation

## Slide 366: Vérification de la configuration OSPF
Vérification de la R.T.
  Table de routage de R3 après récapitulation

## Slide 367: Vérification de la configuration OSPF
Show ip protocols

## Slide 368: Vérification de la configuration OSPF
Show ip ospf interface brief
Show ip route ospf
Source : Cisco System Inc, CCNA R&S chapitre 6.2.3.2

## Slide 369: Vérification de la configuration OSPF
Show ip ospf database
LSDB zone 0
LSDB zone 1

## Slide 370: Module 7 Analyse spectrale

## Slide 371: Analyse spectrale
Analyse spectrale
  Quelle place occupe un signal dans le spectre électromagnétique?
  Nombre de canaux utilisables? Nombre de communications simultanées?
    La bande passante disponible étant limitée, on cherche à concentrer l'énergie et à minimiser l'encombrement spectral.
Source : http://blog.serverfault.com/files/2012/01/WiFi_Channel_Overlap.png
Notes: 14 canaux, donc 14 communications simultanées possibles sans interférences.
Si canaux plus larges (triangles rouge/vert/bleu), seulement trois communications simultanées possibles sans interférences.
.

## Slide 372: Analyse spectrale
Analyse temporelle et analyse spectrale

## Slide 373: Analyse spectrale
Analyse temporelle et analyse spectrale
+
+
=
=

## Slide 374: Analyse spectrale
Simulation
Notes: Source de l'image : http://img.medscape.com/fullsize/migrated/560/221/jce560221.fig1.gif

## Slide 375: Analyse spectrale
Série de Fourier
  Toute onde périodique peut être décomposée en une somme de sinusoïdes et cosinusoïdes d'amplitudes et de positions de phase appropriées.
    x(t) = a0 +
  Exemple du signal carré :
    xcarré(t) = [ sin( sin() + sin() + sin() + …]
Notes: N est un entier.
a0 = 0 si la fonction est alternative

## Slide 376: Analyse spectrale
Analyse spectrale
  Fréquence fondamentale et harmoniques
Source : http://www.pianoweb.fr/synthese/constitutionduson-etcreation-4-agrandi.jpg

## Slide 377: Analyse spectrale
Exemple de spectres réels
Signal sinusoïdal
Signal carré

## Slide 378: Analyse spectrale
Remarque
Notes: Et la phase?

## Slide 379: Analyse spectrale
Les décibels
  dB = 10 log
Valeurs courantes
  3dB = facteur 2
  10 dB = facteur 10
Décibel | Correspond à une puissance …
Diminution de 3 dB | Divisée par 2
Augmentation de 3 dB | Multipliée par 2
Diminution de - 10 dB | Divisée par 10
Augmentation de + 10 dB | Multipliée par 10
Diminution de - 20 dB | Divisée par 100
Augmentation de + 20 dB | Multipliée par 100
Puissance reçue
Puissance émise

## Slide 380: Analyse spectrale
Facilité d'utilisation
  Au niveau des graphiques
    Des valeurs dont l'écart est important peuvent être facilement représentées sur un graphique.
  Au niveau des calculs
    Exprimés en dB, les gains ou pertes de puissances s'additionnent.
      Si chacun des câbles jusqu'à l'antenne occasionne -1,5dB de pertes.
      L'atténuation résultante est de 50% : -1,5 -1,5 = -3dB

## Slide 381: Analyse spectrale
Les décibels
  La sensibilité d'un récepteur RF peut lui permettre de détecter un signal de 0,000000001Watts (graduation des axes difficile).
Les dBm
  Les dB fournissent des rapports, pas des valeurs absolues.
  Formules :
    dBm = 10 log = 10 log = 10 log P1 (exprimé en mW)
    loga (x.y) = loga (x) + loga (y)
    Loga (xn) = n loga (x)
    P1 = 10(dBm/10) (La valeur dBm est exprimée en mW)

## Slide 382: Analyse spectrale
Attention : axe logarithmique !
  43 – 27 = 16 dB de différence
  16 = 10 +3 +3
  16 dB correspond à un facteur 40.
   Le signal F1 est 40 fois plus puissant que le signal F2

## Slide 383: Analyse spectrale
Attention : axe logarithmique !
  New Galaxy (-50dBm) est 20 fois plus puissant que Sea Wireless (-63dBm).
  Sea Wireless (-63dBm) est 2 fois plus puissant que BasketballNet (-66dBm).
Source : http://cdn.arstechnica.net/wispy_chanelizer.png
Source : http://cdn.arstechnica.net/wispy_chanelizer.png

## Slide 384: Analyse spectrale
Tableau de conversion dBm-Watt

## Slide 385: Analyse spectrale
Terminologie

## Slide 386: Analyse spectrale
Terminologie
  FFT : Fast Fourier Transform
  Span : excursion de fréquences
  RBW : Resolution Bandwidth

## Slide 387: Module 8 Modulations

## Slide 388: Les modulations analogiques
Rôle de la modulation
  Faire subir des modifications au signal à transmettre afin de déplacer son spectre vers des fréquences élevées plus facilement transportables.
Avantages de la modulation
  Adaptation des fréquences utilisées selon les besoins.
    Bandes de fréquences utilisables sur le support de transmission.
    Dimensions des antennes.
  Meilleure protection contre le bruit et les interférences.
  Utilisation du multiplexage fréquentiel.

## Slide 389: Les modulations analogiques
Dimension des antennes
  La longueur d'une antenne filaire doit être de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde du signal à transmettre.
  Les sons audibles : environs de 20Hz à 20kHz.
    Prenons v = c = 300 000 km/s et signal = 300Hz
    λ = = = 1 000 km
    Prenons v = c = 300 000 km/s et signal = 100Mz (Radio FM)
    λ = = = 3 m

## Slide 390: Les modulations analogiques
Analyse spectrale du son "O"
Source : http://www.exo.net/~pauld/workshops/atomicoperaworkshop/vowelsospectrumpd800.jpeg
Un son est composé d'un
ensemble de fréquences

## Slide 391: Les modulations analogiques
Multiplexage fréquentiel
Représentation simplifiée du spectre
= un triangle

## Slide 392: Les modulations analogiques
Multiplexage fréquentiel : modulation
Modulation
Modulation
Modulation

## Slide 393: Les modulations analogiques
Multiplexage fréquentiel : filtrage
Filtrage
Canaux de communications

## Slide 394: Les modulations analogiques
Multiplexage fréquentiel : démodulation
Démodulation
Signal en bande de base

## Slide 395: Les modulations analogiques
Modulation d'amplitude
  Modulation par multiplication
Source : http://tutoworld.com/uploads/tuto-479/file-3.png
p
Notes: cos(a) . cos(b) = .[ cos (a+b) + cos (a-b) ]
cos(a) . cos(b) = 1/2 .[ cos (a+b) + cos (a-b) ]

## Slide 396: Les modulations analogiques
Modulation d'amplitude
fm
fp
Spectre du signal modulant
Spectre du signal porteur
Spectre du signal modulé
fp-fm
fp+fm

## Slide 397: Les modulations analogiques
Exemples d'oscillogramme
Signal modulant sinusoïdal
Signal modulant triangulaire

## Slide 398: Les modulations analogiques
Modulation de fréquence
Source : http://cf.ydcdn.net/1.0.1.44/images/computer/_FMMOD.GIF

## Slide 399: Les modulations numériques
Source de données
  Les données à transmettre sont numérisées.
Signal porteur et modulant
  La porteuse est un signal analogique sinusoïdal haute fréquence.
  Le signal modulant est un signal numérique basse fréquence.
Objectifs de la modulation numérique
  Identiques aux modulations analogiques.
Débit binaire = D =

## Slide 400: Les modulations numériques
Efficacité spectrale
  Modulation analogique
    On parle largeur de bande occupée autour de la porteuse.
  Modulations numériques
    On parle d'efficacité spectrale qui correspond au rapport du débit sur la largeur de bande occupée autour de la porteuse.
    L'efficacité spectrale peut s'exprimer en bit/s/Hz.
DSP = La limite quand T tend vers l'infini de l'espérance mathématique du
carré du module de la transformée de Fourier du signal.

## Slide 401: Les modulations numériques
Transmissions numériques
  Modulateur / Démodulateur
    Modulation d'amplitude
      ASK : Amplitude Shift Keying
    Modulation de fréquence
      FSK : Frequency Shift Keying
    Modulation de phase
      PSK : Phase Shift Keying
  Égalisation
    Consiste à faire subir au signal reçu des modifications inverses à celles subies lors de sa transmission.
Notes: Avantage d'une transmission numérique par rapport à l'analogique : en réception, on doit juste déterminer si ce que l'on reçoit est un 1 ou un 0.

## Slide 402: Les modulations numériques
Codage de canal
    Substituer au signal numérique un signal mieux adapté à la transmission.
  Avantages
    Peut introduire des redondances pour réaliser une correction d'erreur.
    Peut introduire une séquence de bits qui sera utilisée par l'égalisation pour évaluer les perturbations introduite par le canal de transmission.
    Peut compresser les données.
    Peut modifier le spectre du signal.
      Pour éviter de devoir transmettre et donc régénérer une composante continue.
      Pour limiter le spectre du signal dans les BF, là où les distorsions linéaires sont les plus importantes.
      Pour limiter le spectre du signal dans les HF, là où l’affaiblissement et la diaphonie sont les plus importants (Cela réduit aussi la largeur de bande).
      Pour garantir une teneur en informations d’horloge suffisante pour assurer la synchronisation des récepteurs.
Notes:       (transformateurs de ligne, amplificateurs, échauffement et donc pertes par effet Joule).
La distorsion linéaire se produit parce que l'équipement ne traite pas exactement de la même façon les composantes sinusoïdales de fréquence différente du signal.

## Slide 403: Les modulations numériques
Exemples de codages
Manchester ou

## Slide 404: Les modulations numériques
Densité spectrale de puissance

## Slide 405: Les modulations numériques
Modulation d'amplitude
  Amplitude Shift Keying.
  Simple et faible coût.
  Seule modulation utilisable en optique.
Modulation de fréquence
  Frequency Shift Keying.
  Moins sensible aux interférences.

## Slide 406: Les modulations numériques
Densité spectrale de puissance
  MSK (Minimum Shift Keying)
    La modulation de fréquence FSK offre la meilleure concentration de l'énergie autour de la porteuse lorsque x = 0,5.
x =
La MSK présente des lobes
secondaires non négligeables.
Avant modulation, on applique un filtre
Gaussien sur le signal NRZ  GMSK.
Source : http://poujouly.net/wp-content/uploads/2012/06/modMSK_GMSK.png
Notes: Respecter le critère de Nyquist pour éviter l'IES.

## Slide 407: Les modulations numériques
Effet d'un filtre gaussien
  Filtrage  suppression de certaines harmoniques.
  Le signal est déformé : atténuation et élargissement des impulsions.
Signal NRZ
1
?
?
?
0
Interférence entre symboles
Support
Signal reçu
1
0
1
0
0
Solution : Réduire le débit
Norme GSM utilise GMSK
 Débit = 9,6kbps
Notes: La transmission est identique dans les deux cas, elle cause la même déformation.

## Slide 408: Les modulations numériques
Diagramme de l'œil
  Il permet de juger la qualité d'une transmission numérique.
  On le compare à un gabarit normalisé (un masque, ici le losange bleu) ce qui permet de vérifier la qualité du signal.
Source : http://teledynelecroy.com/serialdata/serialdatastandard.aspx?standardid=227

## Slide 409: Les modulations numériques
Modulation de phase (PSK)
  Binary Phase Shift Keying (BPSK)
  1 symbole représente 1 bit.

## Slide 410: Les modulations numériques
Modulation de phase (QPSK)
  Quadrature Phase Shift Keying.
  1 symbole représente 2 bits  débit doublé par rapport à la BPSK.
Source : http://onlydot.net/cnt/wp-content/uploads/2008/07/QPSK.bmp

## Slide 411: Les modulations numériques
Quadrature phase-shift keying (QPSK)
  Lorsque le nombre d'états est supérieur à 2, on utilise un modulateur IQ.

## Slide 412: Les modulations numériques
Constellation
Bits | I | Q | Phase
11 | A | A | 
10 | A | - A | 
00 | - A | - A | 
01 | - A | A | 
Bits | I | Q | Phase
11 |  |  | 
10 |  |  | 
00 |  |  | 
01 |  |  | 
CC BY-SA 3.0
Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/QPSK_Gray_Coded.svg/618px-QPSK_Gray_Coded.svg.png copié à l'identique
A

## Slide 413: Les modulations numériques
Constellation
BPSK
QPSK
8-PSK
Présence de bruits
CC BY-SA 3.0
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrature_amplitude_modulation

## Slide 414: Les modulations numériques
Modulation QAM
  Quadrature amplitude modulation.
  Exemple d'une constellation 16 QAM.
CC BY-SA 3.0
Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/16QAM_Gray_Coded.svg/200px-16QAM_Gray_Coded.svg.png

## Slide 415: Module 9 Lignes de transmission

## Slide 416: Théorie des lignes
Étude de la propagation en haute fréquence
  But :
    Déterminer les valeurs de la tension et du courant en chaque point d'une ligne de transmission.
Émetteur
Ligne de transmission
Récepteur
?
50cm
Notes: Ajout d'un court-circuit  résultat pour le récepteur?
Ligne en court-circuit = 50cm de long.
Générateur délivre deux fréquence : f1 = 150MHz  f2 = 300MHz
C = 300000km/s
1 = 300000000/150000000=2m
2 = 1m
Pour f1, d=/4 (50cm = ¼ de 2m)
Pour f2, d=/2 (50cm = 1/2 de 1m)

Ajout d'un court-circuit  résultat pour le récepteur?
Ligne en court-circuit = 50cm de long.
Générateur délivre deux fréquence : f1 = 150MHz  f2 = 300MHz
C = 300000km/s
"λ"1 = 300000000/150000000=2m
"λ"2 = 1m
Pour f1, d="λ"/4 (50cm = ¼ de 2m)
Pour f2, d="λ"/2 (50cm = 1/2 de 1m)


## Slide 417: Théorie des lignes
Domaine de validité de l'étude
  Lignes bifilaires et coaxiales
    Les lignes de transmissions considérées sont constituées de deux conducteurs métalliques isolés l’un de l’autre par du vide ou par des diélectriques.
  Hautes fréquences : ± entre 1MHz et 1GHz
    T.E.M. : Mode transverse électromagnétique.
    Les champs électriques et magnétiques sont perpendiculaires aux conducteurs qui les constituent et par conséquent à la direction de propagation.

## Slide 418: Théorie des lignes
Pertes dans les lignes
  Pertes par fuites entre les conducteurs
    Le champ électrique produit par une tension entre deux conducteurs, peut faire passer des électrons d’un conducteur à l’autre (l'isolant n'est pas parfait).
  Chute de tension dans les conducteurs
    Les conducteurs formant la ligne de transmission possèdent une certaine résistance qui occasionne une perte d’énergie par effet joule.
  Pertes par rayonnement
    Une ligne de transmission peut, par induction, transmettre une certaine quantité d’énergie aux conducteurs et milieu environnants.

## Slide 419: Théorie des lignes
Schéma électrique équivalent
Constantes réparties
Constantes localisées
Notes: Quadripôle

## Slide 420: Théorie des lignes
Schéma électrique équivalent
  Un seul quadripôle n'est pas suffisant pour modéliser correctement le fonctionnement d'une ligne de transmission.
  Une modélisation correcte se base sur la mise en série d'un ensemble de quadripôle, chacun de ceux-ci représentant une petite portion de ligne par rapport à la longueur d'onde.

## Slide 421: Théorie des lignes
Circuit RLC
  Une ligne de transmission agit comme un filtre.

## Slide 422: Théorie des lignes
Équations de propagation
  Soient v et i respectivement la tension et l’intensité du courant en A.
  Soient dv et di les variations de tension et de courant entre A et A'.
  En divisant dv et di par dx, nous obtenons des dérivées partielles

## Slide 423: Théorie des lignes
Équations de propagation
  En dérivant les équations respectivement par rapport à x et par rapport au temps, on obtient finalement des équations différentielles dont la solution générale pour l'onde de tension est :
  V = Ar eγx + Bi e-γx
  Ou encore
  V = Ar eαx ejβx + Bi e-αx e-jβx
Onde incidente
Onde réfléchie
Notes: Formules d'Euler
  ejβx = cos βx + j sin βx

## Slide 424: Théorie des lignes
Analyse de la solution générale
  L'onde résultante est la combinaison d'une onde incidente et d'une onde réfléchie.
  Interférence? Pertes? Rendement? Quantité d'onde réfléchie?
Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Damped_sinewave.svg/524px-Damped_sinewave.svg.png
CC BY-SA 3.0

## Slide 425: Théorie des lignes
Caractéristiques de ces ondes
  Périodicité dans le temps
  T =
  Périodicité dans l’espace
  λ =
  Vitesse de propagation
  Vp =

## Slide 426: Théorie des lignes
Équations de propagation
x) – I0 Zc sh(x)
Ix = I0 ch(x) - x)
  Où
Zc =
= C1)

## Slide 427: Théorie des lignes
Équations de propagation pour une ligne "sans pertes"
  Ligne sans pertes = sans pertes inductives ni capacitives
  x) – j I0 Zc sin(x)
  Ix = I0 cos(x) – j x)
  Expression des équations en fonction des données du récepteur
  x) + j Ir Zc sin(x)
  Ix = Ir cos(x) + j x)
  où
Zc = = constante

## Slide 428: Théorie des lignes
Ondes progressives
  Représentations d'ondes progressives sur des lignes de longueurs infinies.
Ligne sans perte
Ligne avec perte

## Slide 429: Théorie des lignes
Ondes stationnaires
  Exemple de propagation sur une ligne ouverte.
Réflexion totale !

## Slide 430: Théorie des lignes
Ondes stationnaires
  La combinaison des ondes incidentes et réfléchies forme des nœuds et des ventres qui sont toujours aux mêmes endroits.
  Les endroits où sont positionnés ces nœuds et ces ventres sont déterminés par l'extrémité de la ligne ainsi que par la fréquence de l'onde.
Source : http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM07/RM07f/RM07f04d.gif
Déphasage entre les
nœuds de l'onde de
courant et de
l'onde de tension.

## Slide 431: Théorie des lignes
Ligne sans perte en court-circuit
  Calcul de l'impédance à l'entrée de la ligne.
  Extrémité en court-circuit  Vr = 0. Si x = L, Vx = V0
  x) + j Ir Zc sin(x) et Ix = Ir cos(x) + j x)
  + j Zc Ir sin(L) et I0 = Ir cos(L) + 0
  Z0 = = = j tg )

## Slide 432: Théorie des lignes
Analyse de l'impédance d'entrée
  L'impédance d'entrée varie avec la longueur de la ligne
  Z0 = j tg )
  Exemple 1
    Si = kπ alors tg () = 0
    Z0 = 0
    λ =  =
    L = kπ
    Si L = k , alors Z0 = 0
Source : http://tanopah.jo.free.fr/seconde/ftang407.gif
L
tg ()

## Slide 433: Théorie des lignes
x
tg ()
Analyse de l'impédance d'entrée
  Exemple 2
    Si L = (2k+1)
    Alors = L = (2k+1)
    = (2k+1)
    Alors tg () =
    Donc Z0 =
(+) Impédance inductive
(-) Impédance capacitive

## Slide 434: Théorie des lignes
Variation de la nature de l'impédance d'entrée d'une ligne en court-circuit
Notes: http://geii.en.free.fr/MC_EN2_Ch5.pdf

## Slide 435: Théorie des lignes
Étude de la propagation en haute fréquence
  Générateur délivre deux fréquences : f1 = 150MHz et f2 = 300MHz
  1 = 300000000/150000000=2m  Pour f1, d=/4 (50cm = ¼ de 2m)
    Ligne en court-circuit de longueur /4 : Z0 =
  1 = 300000000/300000000=1m  Pour f2, d=/2 (50cm = 1/2 de 2m)
    Ligne en court-circuit de longueur /2 : Z0 =
?
50cm
Notes: Ajout d'un court-circuit  résultat pour le récepteur?
Ligne en court-circuit = 50cm de long.
Générateur délivre deux fréquence : f1 = 150MHz  f2 = 300MHz
C = 300000km/s
1 = 300000000/150000000=2m
2 = 1m
Pour f1, d=/4 (50cm = ¼ de 2m)
Pour f2, d=/2 (50cm = 1/2 de 1m)

Ajout d'un court-circuit  résultat pour le récepteur?
Ligne en court-circuit = 50cm de long.
Générateur délivre deux fréquence : f1 = 150MHz  f2 = 300MHz
C = 300000km/s
"λ"1 = 300000000/150000000=2m
"λ"2 = 1m
Pour f1, d="λ"/4 (50cm = ¼ de 2m)
Pour f2, d="λ"/2 (50cm = 1/2 de 1m)


## Slide 436: Théorie des lignes
Ligne sans perte ouverte à son extrémité
  Calcul de l'impédance à l'entrée de la ligne.
  Extrémité ouverte  Ir = 0. Si x = L, Ix = I0
  x) + j Ir Zc sin(x) et Ix = Ir cos(x) + j x)
  + 0 et I0 = 0 + j L)  Vr =
  Z0 = = = j cotg )

## Slide 437: Théorie des lignes
Analyse de l'impédance d'entrée
  L'impédance d'entrée varie avec la longueur de la ligne
  Z0 = j cotg )
  Exemple 1
    Si L = (2k+1)
    Alors = (2k+1)
    = (2k+1)
    cotg ) = 0

## Slide 438: Théorie des lignes
Analyse de l'impédance d'entrée
  L'impédance d'entrée varie avec la longueur de la ligne
  Z0 = j cotg )
  Exemple 2
    Si L = k
    Alors = k
    = k
    cotg ) =
Source : http://oltrelascuola.altervista.org/goniometria/secante1_file/scansione0009.jpg

## Slide 439: Théorie des lignes
Variation de la nature de l'impédance d'entrée d'une ligne ouverte

## Slide 440: Théorie des lignes
Coefficient de réflexion
  Lorsque la ligne est ouverte ou en court-circuit, il y a réflexion totale
  Dans les autres cas, quelle est la quantité d'onde réfléchie et quelle est la quantité d'onde allant dans la charge?
  ГR =
R =
ZC
Onde incidente
Onde réfléchie
Notes: Avant d'atteindre R, ces ondes incidentes sont liées à l'expression Vi = ZC Ii.. Cette expression n'est plus d'application lorsque les ondes arrivent en R car ZC  R. Un courant traversera R et y causera une chute de tension : V = R.I. Mais la loi de Kirchoff exige le maintien du courant. La discontinuité Ii  I sera compensée automatiquement par la formation d'un troisième courant Ir (le courant réfléchi). L'onde réfléchie est donc formée par une fraction de l'onde incidente.

## Slide 441: Théorie des lignes
Coefficient de réflexion
  Ligne ouverte
    Si ZR = alors ГR = = 1  100% de réflexion, désadaptation totale
  Ligne en court-circuit
    Si ZR = 0 alors ГR = = -1  100% de réflexion, désadaptation totale
  Adaptation d'impédance
    Si ZR = ZC alors ГR = = 0  il n'y a pas de réflexion entre la ligne et la charge
  Désadaptation partielle
    Si ZR = 2 ZC alors ГR = = = 0,5  50% de l'onde est réfléchie

## Slide 442: Théorie des lignes
Coefficient de réflexion
  La réflexion n'intervient pas uniquement à l'extrémité d'une ligne, mais chaque fois que l'on se trouve en présence d'une variation d'impédance.
  Transfert maximum de puissance
    Zi = ZC = ZR
ZC
Notes: Analogie moteur auto-mobilette-camion

## Slide 443: Théorie des lignes
Coefficient de réflexion
  Adaptation parfaite : un flux d'énergie régulier dans la ligne (ondes progressives).
  Défaut partiel d'adaptation. L'onde d'énergie utile qui parcourt la ligne est plus faible que dans le cas a)
  Défaut total d'adaptation, on observe une onde stationnaire qui ne transporte pas d'énergie vers le récepteur.

## Slide 444: Théorie des lignes
  Standing Wave Ratio (SWR)
  Rapport d'ondes stationnaires (R.O.S.)
  Correspond au rapport entre un ventre et un nœuds : SWR =
  Le SWR peut être mesuré ou calculé.
  SWR =
  Si = 1, SWR =
  Si = 0, SWR = 1
Source : http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM07/RM07g/RM07g03d.gif

## Slide 445: Théorie des lignes
Adaptation d'impédance
  Nécessaire pour obtenir un meilleure rendement
    Transfert maximum de puissance
  Nécessaire pour éviter les ondes réfléchies
    Celles-ci peuvent revenir vers l'émetteur qui ne pourra peut-être pas dissiper cette énergie supplémentaire, il y a donc des risques de détérioration.
    Celles-ci peuvent éventuellement être radiées par une antenne de réception ou peuvent occasionner des parasites dans le récepteur.
  En pratique, les impédances sont souvent réelles
    Zi = ZC = ZR  Ri = RC = RR

## Slide 446: Module 10 Les antennes

## Slide 447: Les ondes électromagnétiques
L’onde radio (Radio Wave)
  La technologie Wi-Fi utilise les ondes radios.
  L’onde radio fait partie de la famille des ondes électromagnétiques.
  Une onde électromagnétique est constituées d’oscillations générées par un courant alternatif.
Période : T
Fréquence : f
Longueur d’onde : λ
Phase : φ
Vitesse de propagation : v
Notes: Elle est mesurée en Volt/mètre si le phénomène est électrique, ou en Teslas, dans une mesure magnétique.

## Slide 448: Les ondes électromagnétiques
L’onde radio (Radio Wave)
  Plus précisément, les ondes électromagnétiques sont constituées par deux champs : l'un électrique, l'autre magnétique, tous deux en phase et perpendiculaires l'un à l'autre.
Direction de propagation

## Slide 449: Propagation des ondes radios
Types d’ondes
    Une onde électromagnétique se propage de façon différente selon sa fréquence et son environnement.
  Onde de sol (ou de surface)
    Elle se déplace le long du sol en suivant la surface terrestre.
    Elle est indépendante des conditions atmosphériques.
Source : http://gmdss.free.fr/fonctionnement_lesondesradio.htm
    Elle n'est utilisable que sur des fréquences relativement basses (quelques kilohertz à 1 MHz).
    On les utilise notamment en radiodiffusion AM.
Notes: Si la distance est supérieure à 10km, la courbure de la terre affecte la transmission des ondes.

## Slide 450: Propagation des ondes radios
Types d’ondes
  Onde d'espace (onde directe et onde réfléchie)
    Ce mode de propagation est surtout valable pour les fréquences supérieures à 30MHz.
    Aux fréquences UHF notamment, (300MHz à 3GHz) l'onde d'espace reçue est la résultante de plusieurs composantes : une onde directe et des ondes réfléchies.
    Ces ondes sont sensibles aux obstacles.
Source : http://mandorkawat2009.files.wordpress.com/2009/10/image454.png
      Les objets de dimensions supérieures à la longueur d'onde constituent des obstacles.
Notes: Elle est attirée par le champs magnétique terrestre

## Slide 451: Propagation des ondes radios
Types d’ondes
  Onde de ciel
    L'atmosphère se divise en différentes zones parmi lesquelles l'ionosphère.
      L'ionosphère absorbe une quantité importante de l'énergie émise par le soleil.
      En fonction du cycle saisonnier et journalier, cette énergie va ioniser différemment les couches de l'ionosphère.
    Lorsqu'une onde de ciel atteint l'ionosphère, elle peut être "absorbée", réfractée ou réfléchie.
      En fonction de l'angle "d'attaque".
      En fonction des indices de réfraction des milieux.

## Slide 452: Les incidents de propagation
Rapport signal/bruit
  SNR, Signal to Noise Ratio
    Rapport qui permet de comparer le niveau des ondes utiles avec celui des interférences.
  Sources de bruit
    Tout équipement qui émet des ondes dans les mêmes fréquences que celles d'émission.
    Pour le Wi-Fi : un autre réseau Wi-Fi, bluetooth, les fours micro-onde, les équipements industriels, …
    Plus le SNR est important, meilleures sont la qualité et les performances d'une communication sans fil.
    Si le niveau de bruit (bruit de fond, interférences) est trop proche du niveau du signal reçu, celui-ci ne pourra pas être différencié du bruit.
Source : Lammle T., CCNA Wireless Study Guide,Wiley Publishing, Inc., 2010
Notes: RSSI : Received Signal Strength Indication

## Slide 453: Les incidents de propagation
Atténuation de l'onde en espace libre
  En se propageant dans l'air, l'intensité d'une onde électromagnétique diminue.
  Plus on s'éloigne de l'émetteur, plus l'intensité de l'onde diminue jusqu'à se confondre avec le bruit.
  La sensibilité d'un récepteur définit sa capacité à recevoir des signaux faibles.
    Plus il sera sensible, plus il sera capable de recevoir des signaux de faible amplitude.
Réflexion de l'onde
  Lorsqu'elle rencontre un obstacle, l'onde peut s'y réfléchir (totalement ou partiellement) et/ou subir une réfraction dépendant de l’épaisseur et de la nature de l’obstacle.
  Le plastique et le verre sont des matériaux
  qui vont plutôt réfléchir les ondes Wi-Fi.
Notes: La sensibilité varie avec …

## Slide 454: Les incidents de propagation
Absorption de l'onde
  Lorsqu'elle rencontre un obstacle, l'onde incidente peut y pénétrer plus ou moins facilement en fonction du type de matériau, de la fréquence du signal et de l'angle d'incidence.
  Bien que l'onde puisse ainsi traverser la plupart des obstacles, une partie de son énergie est y absorbée et l'onde est atténuée plus ou moins fortement.
  Le papier (livres, bibliothèques, meubles en carton, …), le béton (mur, plancher, …) et le verre blindé offrent un taux élevé d'absorption des ondes.
  Le métal offre un taux très élevé d'absorption des ondes.

## Slide 455: Les incidents de propagation
Réfraction de l'onde
  Lorsqu'elle rencontre certains matériaux (verre, eau, …) l'onde peut être réfractée, c’est-à-dire traverser le matériau et ressortir (ou pas) avec un angle différent.
Diffraction de l'onde
  Lorsqu'elle rencontre certains obstacles ou ouvertures, une zone d'interférence est créée ce qui modifie tout ou partie de la trajectoire de l'onde.
Diffusion de l'onde
  Lorsque l'onde atteint un obstacle de dimension comparable à sa λ ou ayant une surface contenant des aspérités, elle subit une diffusion.

## Slide 456: Les incidents de propagation
Autre exemple de diffraction
Diffraction

## Slide 457: Les incidents de propagation
Chemins multiples
  Combinaison d'ondes
    En subissant divers incidents de propagation, l'onde reçue est la résultante de plusieurs composantes : une onde directe et des ondes réfléchies.
  Résultante variable
    La résultante n'est pas "constante" car les incidents peuvent varier au cours du temps.
  Affaiblissement
    A certains moments, il se peut que le niveau du signal résultant soit trop faible pour être reçu (opposition de phase).
Source : http://www.wirelesscommunication.nl/reference/images/afd.gif
Source : http://spie.org/Images/Graphics/Newsroom/Imported/269/269_fig4.jpg
Notes: Un traitement du signal doit être réalisé par le récepteur

## Slide 458: Les incidents de propagation
Fading
  Effet d'évanouissement du signal

## Slide 459: Les incidents de propagation
Fading
  Types de fading
    Fading général
    Fading sélectif
  Exemples de Protection
    Antennes très directives diminuent le nombre de chemins
    Contrôle automatique de gain
    Diversity

## Slide 460: Les incidents de propagation
Zone de Fresnel
  La meilleure transmission correspond toujours à une portée en vision directe (LoS : Line of Sigth), c'est un élément crucial en transmission point à point.
Sources :
Fresnel : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/FresnelSVG.svg/800px-FresnelSVG.svg.png, copié à l'identique.
Arbre : https://pixabay.com/fr/arbres-%C3%A0-feuilles-caduques-des-for%C3%AAts-154168/
CC BY-SA 3.0
  L'Ellipsoïde de Fresnel délimite la région de l'espace où est véhiculée la plus grande partie de l'énergie du signal.
  Si les obstacles de cette zone ne bloquent pas plus de 40% du signal (20% avec marge), la propagation se passe comme dans les conditions de la propagation en espace libre.
Visual line of sight ≠ RF line of sight
Les arbres poussent ?  marge à 0%

## Slide 461: Les incidents de propagation
Pertes de transmission
  Free Space Path Loss (FSPL)
    Sans obstacles, la puissance du signal est inversement proportionnelle au carré de la distance parcourue.
     Distance doublée, réception d'un quart de la puissance du signal.
  Variable rate shifting
    Plus le débit est important, plus la distance de réception sera faible.
     voir sensibilité du récepteur
  Fréquence
    Plus la fréquence est élevée, plus l'onde s'atténue rapidement.
  Conclusion
    Meilleur débit = plus haute fréquence et plus haut "débit".
    Meilleure portée = plus faible fréquence et plus faible débit.
Notes: https://www.pasternack.com/t-calculator-fspl.aspx
http://www.radio-electronics.com/info/propagation/path-loss/free-space-formula-equation.php

## Slide 462: Les incidents de propagation
RSSI et SNR
  Received Signal Strength Indicator.
    Mesure qui décrit la quantité de puissance du signal qui arrive au niveau du récepteur.
  Valeur du RSSI
    Peut être exprimée en une échelle décimale (par exemple) entre 0 et 255. Chaque valeur correspondant à une valeur en dBm.
    Le RSSI peut également être directement exprimé en dBm.
    En Wi-Fi les valeurs usuelles de RSSI pour une station varient de -30 à -90 dBm.
Source : http://magumataishi.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/12/12/snag0007.jpg
Notes: http://magumataishi.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/12/12/snag0007.jpg

## Slide 463: Les incidents de propagation
RSSI et SNR
  Utilisationspar les appareils
    Pour sélectionner une antenne de réception parmi plusieurs.
    Pour préparer et décider les handovers en comparant les niveaux des signaux reçus de l’ancienne et de la nouvelle cellule radio.
    Pour la géolocalisation en intérieur, notamment la détection de points d'accès pirates (rogues AP).
    Dans l’algorithme CSMA/CA pour vérifier, avant d’émettre, que le canal radio est libre en mesurant le RSSI sur ce canal.

## Slide 464: Les incidents de propagation
Exemple de monitoring avec Cisco WCS
Source : Cisco System Inc., Cisco Context-Aware Service Configuration Guide, release 7.0, 2010
[ en migne] http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/mse/3350/7-0/CAS/configuration/guide/CAS_70.pdf
Notes: Plus on est proche de l'émetteur, plus le signal (RSSI) est fort (ex : -30dBm), représenté par une couleur chaude (rouge, jaune). Plsu on s'éloigne de l'émetteur, plus le RSSI reçu diminue (représenté par des couleurs froides comme le bleu).

## Slide 465: Les antennes
Antenne
  Rôle
    Une antenne converti l'énergie électrique fournie en ondes électromagnétiques et vice versa.
  Types d'antenne
    La manière dont une antenne va rayonner l'énergie dépend de sa forme ainsi que des matériaux qui la compose.
Source : http://www.rfwel.com/images/antennas/82-5906.jpg
Source des images : http://www.andersontec.com/upfile/700-2700Mhz-Antenna-pdf/AI698-2700V11i60A.pdf
Source : http://www.comfortsurf.com/images/antenna/Wifi_Grid_24dBi/Grid_Antenna_1.jpg
Source : http://www.cosmtec.com/images/upload/DIPOLE.jpg

## Slide 466: Caractéristiques des antennes
Résistance de rayonnement
  La résistance de rayonnement est une résistance fictive qui, mise à la place de l'antenne, dissiperait en chaleur la même puissance que celle qui est rayonnée par l'antenne.
   Valeur utilisée pour l'adaptation d'impédance.
Bande passante (Bande fréquentielle)
  Bande de fréquences dans laquelle une antenne peut émettre et recevoir.
Fait référence à la bande des 2,4GHz

## Slide 467: Caractéristiques des antennes
Exemple pour antenne filaire

## Slide 468: Caractéristiques des antennes
Polarisation
  Définition
    La polarisation d'une antenne décrit l'orientation des lignes de force du champ électrique par rapport à la terre.
  Polarisation horizontale, verticale ou circulaire
    Généralement, pour une meilleure performance, le même type de polarisation doit être utilisé en émission et en réception.
Source des images : Lammle T., CCNA Wireless Study Guide,Wiley Publishing, Inc., 2010

## Slide 469: Caractéristiques des antennes
Gain d'une antenne
  Définition
    Rapport entre la puissance qu'il faudrait fournir à une antenne de référence et celle qu'il suffit de fournir à l'antenne considérée placée au même endroit pour produire la même intensité de rayonnement dans une direction donnée.
  Mesure du gain
    Le décibel isotropique (dBi)
      Pour renseigner le gain d'une antenne, on utilise plutôt les dBi prenant comme référence le rayonnement d'une antenne isotropique.
    Le décibel dipôle (dBd)
      Plutôt que de se référer à une antenne théorique, il est possible de renseigner le gain par rapport au gain d'une antenne réelle (antenne ou dipôle).
      0 dBd = 2,14dBi

## Slide 470: Caractéristiques des antennes
Diagramme de rayonnement
  Définition
    La directivité d'une antenne caractérise la manière dont cette antenne concentre son rayonnement dans certaines directions de l'espace.
  3D difficile à dessiner  deux plans
    H-plane (Horizontal plane, Azimut)
      Montre comment l'antenne rayonne vers la gauche et vers la droite.
    E-plane (Vertical Plane, Elevation )
      Montre comment l'antenne rayonne vers le haut et vers le bas.

## Slide 471: Caractéristiques des antennes
Graduation des diagrammes
  Les vendeurs assignent généralement un point de référence (valeur de 0 dB) au point de rayonnement maximum du diagramme.
  Les autres points (-x dB) indiquent la perte de puissance dans les autres directions
Source : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_ORSDahINnzvNHOHTWdZ9Aam3ivKwqU0KAh3ysjcIyOF5o7yA

## Slide 472: Caractéristiques des antennes
Mesure de la directivité
  La directivité est souvent exprimée par l'angle dont la bissectrice est la direction de rayonnement maximum et à l'intérieur duquel le gain en puissance ne descend pas en dessous de la moitié du gain maximal.
Source : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_ORSDahINnzvNHOHTWdZ9Aam3ivKwqU0KAh3ysjcIyOF5o7yA

## Slide 473: Caractéristiques des antennes
EIRP
  Effective Isotropic Radiated Power
    Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente (PIRE)
    Puissance du signal réellement rayonnée par l'antenne d'émission dans la direction du rayonnement maximal.
  Calcul de l'EIRP
    EIRP = PE (dBm) – CL (dB) + GA (dBi)
      PE = puissance de sortie de l'émetteur (dBm)
      CL = atténuation due au câble d'émission (dB)
      GA = gain de l'antenne d'émission (dBi)
  Règlementation
    ETSI (Europe) : 20 dBm  100mW
    FCC (USA) : 36 dBm  4W

## Slide 474: Réception des ondes
Sensibilité du récepteur
  Le signal reçu doit être plus puissant que la sensibilité du récepteur.

## Slide 475: Réception des ondes
Background noise (Bruit de fond)
Source : http://ham-radio.com/k6sti/mn45.jpg
-70 dBm
-35 dBm
Notes: Des signaux peuvent être indétectables car noyés dans le bruit de fond.

## Slide 476: Réception des ondes
Background noise (Bruit de fond)
Source : http://www.zdnet.com/i/story/60/03/000578/pre-microwave-noise.png

## Slide 477: Réception des ondes
Exemple de signal dans le canal 1
Source : http://zdnet3.cbsistatic.com/hub/i/r/2014/10/04/1560c8e4-4bab-11e4-b6a0-d4ae52e95e57/resize/270xauto/94da38d8e6cb1a34fbbca92c75e94020/ap-signal-s.png
-85 dBm

## Slide 478: Réception des ondes
Exemple d'interférences générées par un four micro-onde
Source : http://www.zdnet.com/i/story/60/03/000578/noise-from-microwave.png
Notes: Ils doivent avoir un très mauvais microonde!!

## Slide 479: Types d'antennes
Antenne isotropique
  Antenne théorique omnidirectionnelle.
  Gain : 0dBi.

## Slide 480: Types d'antennes
Antenne dipôle
  Antenne omnidirectionnelle.
  Gain : environ 2,14dBi.
  R rayonnement : 75.
Source : Cisco Systems, Inc, Antenna Patterns and Their Meaning, 1992–2007

## Slide 481: Types d'antennes
Antenne dipôle
  Exemple de diagramme de rayonnement
Source : http://www.wimo.com/download/17012.pdf

## Slide 482: Types d'antennes
Antenne dipôle
  Exemple de spécifications d'une Antenne dipôle (Wimo articulée 17012.xxx)
Source : http://www.wimo.com/download/17012.pdf

## Slide 483: Types d'antennes
Antenne patch
  Antenne semidirectionnelle.
  Exemple de spécifications d'une antenne "flat patch".
Source : http://www.rfwel.com/images/antennas/82-5906.jpg
Source : http://www.l-com.com/multimedia/datasheets/DS_RE09P-XX.PDF
Source : http://www.l-com.com/multimedia/datasheets/DS_RE09P-XX.PDF

## Slide 484: Types d'antennes
Antenne Yagi
  Antenne directionnelle.
  Exemple de spécifications d'une antenne Yagi large bande
Source des images : http://www.andersontec.com/upfile/700-2700Mhz-Antenna-pdf/AI698-2700V11i60A.pdf

## Slide 485: Types d'antennes
Antenne Yagi
Source : Cisco Systems, Inc, Antenna Patterns and Their Meaning, 1992–2007

## Slide 486: Types d'antennes
Antenne parabolique
  Antenne directionnelle
    Parabolic dish antenna, parabolic grid antenna.
  Exemple de spécifications d'une antenne parabolique
Source des images : http://www.l-com.com/multimedia/datasheets/DS_HG2418DPD.PDF
Source : http://www.comfortsurf.com/images/antenna/Wifi_Grid_24dBi/Grid_Antenna_1.jpg

## Slide 487: Accessoires des antennes
Amplificateurs
  A connecter au câble menant à l'antenne.
    A placer le plus près possible de l'antenne.
    Amplification active, nécessite une alimentation.
Source : https://www.radiolabs.com/images/products/indoor-wifi-booster-zoom.png

## Slide 488: Accessoires des antennes
Splitters
  Permettent de répartir le signal vers plusieurs antennes.
  Inconvénients.
    Introduction d'une perte pouvant aller jusque 4dB.
    Débit divisé.
Source : http://www.l-com.com/images/typical-rf-splitter-application.jpg

## Slide 489: Module 11 Réseaux locaux sans fil

## Slide 490: Objectifs du module
Objectifs
  Décrire les composants et le fonctionnement de base des réseaux locaux sans fil (WLAN)
  Décrire les normes WLAN
  Décrire les menaces contre les WLAN
  Configurer et vérifier l’accès de base aux WLAN
  Résoudre les problèmes d’accès aux WLAN

## Slide 491: Exemple de documentation
Source : Cisco System Inc, Data sheet : Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Access Point or Bridge

## Slide 492: Exemple de documentation
Source : Cisco system inc, Data sheet : Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Access Point or Bridge

## Slide 493: Exemple de documentation

## Slide 494: Exemple de documentation

## Slide 495: Exemple d’analyse spectrale
-40dBm
- 50dBm
-30dBm

## Slide 496: Introduction
Importance des réseaux sans fil
  Tout le monde devient mobile
    Salariés, employeurs, étudiants, fonctionnaires, consommateurs, grands-parents, …
    Smartphone, tablette, portable, netbook, oreillette, lunette, montre, …
  Connecté tout le temps et partout
    Quels que soient le lieu et l'heure, au bureau, à la maison ou en voyage.

## Slide 497: Avantages des WLAN
Solution de souplesse
  La productivité ne se limite plus à un lieu de travail précis ou à une période définie
    Bureau, gare, aéroport, hôtel, salle de réunion, entrepôts, chantier, événements de courte durée, domicile, ...
    Productivité accrue, accès plus rapide aux ressources
  Topologie flexible
    Facilité de déplacement des postes de travail
  Évolutivité
    Ajout facile de matériel sans devoir passer de nombreux câbles à travers murs et plafonds, sans déplacer de matériel
    Facilité d'évoluer en fonctions des besoins

## Slide 498: Avantages des WLAN
Solution de mobilité
  Les personnes restent connectées pendant leurs déplacements
Solution non destructive
  Monuments historiques, sites classés,…
Solution à moindre coûts
  Moins coûteux de déplacer des personnes et des équipements lorsqu’une infrastructure sans fil est déjà en place
  Moins coûteux que de tirer des câbles, passer des gaines dans les plafonds et les murs

## Slide 499: Réseaux filaire/sans fil
Quelques points de comparaison
  Radiofréquence
    Jusqu'où s'étend le réseau? Confidentialité?
  Parasites
    Les ondes y sont sensibles
    Les radiofréquences identiques ou similaires peuvent interférer entre-elles
    En milieu fortement bruité, même le matériel filaire doit être adapté
  Quelle qualité de service (QoS)?
    Débits? Qualité du signal à mesure que l’on s’éloigne de la source?
  Règlementation
    Elle peut être différentes selon le pays
  Matériel et fonctionnement
    CSMA/CD   CSMA/CA
    Partage du support

## Slide 500: Technologies sans fil
WPAN
  Portée faible (bureau)
    10 cm (portée courte).
    10 m (portée moyenne).
    100 m (portée longue).
  Technologie
    Bluetooth ou Wi-Fi Direct
    Norme IEEE 802.15.
  Débits
    jusqu'à 24 Mb/s (Bluetooth v3).
Notes: Wi-Fi direct : partage de données (entre PC, TV, spmartphone,…) en Wi-Fi sans utiliser d’AP

## Slide 501: Technologies sans fil
WLAN
  Portée de l’ordre de plusieurs dizaines de mètres (Pièce ou bâtiment)
    En général jusqu’à 300m
    Record (2012) à
Nomes IEEE 802.11 | Débit théorique maximal | Fréquence | rétrocompatibilité
802.11a | 54Mbps | 5 GHz | Non
802.11b | 11Mbps | 2,4 GHz | Non
802.11g | 54Mbps | 2,4 GHz | 802.11b
802.11n | 600Mbps | 2,4 GHz et 5GHz | 802.11a/b/g
802.11ac | 1,3Gbps | 5 GHz | 802.11a/b/g
802.11ad | 7Gbps | 2,4 ; 5 et 60GHz | 802.11a/b/g/n/ac
382 km
Notes: 802.11n = à double bande, portée augmentée à 70m, MIMO jusqu’à 4 antennes
802.11ac : de 450M à 1,3Gbps MIMO jusqu’à 8 antennes
802.11ad = Wi-Gig, tribande (2,4-5-60), 60GHz = portée optique, ne passe pas les murs

## Slide 502
Technologie MIMO
  Multiple-Input Multiple-Output (entrée multiple/sortie multiple)
    Décompose un flux de données en plusieurs flux de débit inférieur et les diffuse simultanément sur plusieurs antennes.
  Meilleurs débits
    1 radio Wi-Fi et 1 antenne  150 Mbps
    2 radios et 2 antennes  300 Mbps
    3 radios et 3 antennes  450 Mbps
    4 radios et 4 antennes  600 Mbps (802.11n)
    …
MIMO
Notes: Sources : http://www.ciiab.com/mimo1.gif et http://www.longshine.de/longshine/news/mimo.jpg

## Slide 503: Technologies sans fil
WWAN
    Portée de plusieurs kilomètres (ville).
  WiMAX
    Worldwide Interoperability for Microwave Access.
    Norme IEEE 802.16, jusqu'à 50 km et 1 Gbps.
    Peut être utilisée pour offrir un réseau cellulaire haut débit (mobilité).
  Réseaux cellulaires
    Utilise l'accès cellulaire des fournisseurs de services. 2G  4G.
  Satellite
    Antenne parabolique  satellite à orbite géostationnaire.
    Généralement plus coûteuse et requérant une visibilité directe. Parfois la seule solution disponible.

## Slide 504: IEEE 802.11
Fréquences
  Spectre limité
© INRS
Source de l’image : http://sanscontact.files.wordpress.com/2010/08/spectre-electromagnetique-c-inrs.jpg?w=450

## Slide 505: IEEE 802.11
Fréquences
  ITU-R
    International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector régule l'attribution du spectre des fréquences
    Bandes réservées (Armée, trafic aérien, …)
    Bandes libres (ISM, UNII)
  Fréquences microondes (UHF, SHF, EHF)
    300MHz  3GHz  30GHz  300GHz
    Wi-Fi, Bluetooth, cellulaire, GPS, satellite, …
Notes: Réseaux WLAN WiGig (60 GHz)

## Slide 506: IEEE 802.11
Bande ISM (Industrial, Science, Medical)
  2.400 à 2.4835 GHz
  14 canaux de 5MHz dont 13 utilisable en Belgique
  Accès ouvert
  Utilisable à condition de respecter une limite de puissance
UNII : Unlicensed National Information Infrastructure
  5.725 à 5.850 GHz
  8 canaux de 20MHz
  Portée plus faible
  Meilleurs débits possibles
  Plus sensible aux obstacles (ondes absorbées) (60GHz = vue directe)
  Moins de risques d’interférences car moins utilisée

## Slide 507: Composants d’une infrastructure sans fil
Périphériques finaux
  Portable, smartphone, tablettes, …
  Carte réseau et antenne intégrée ou non
  Adaptateur sans fil USB
Serveur d'impression
Imprimante sans fil
Source : Cisco System Inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.1.3.1
Notes: Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.1.3.1
Source : http://www.leuromag.fr/photo/art/default/1862565-2545176.jpg?v=1289492153

## Slide 508: Composants d’une infrastructure sans fil
Routeur sans fil intégré
  Equipement tout en un
    Routeur
    Point d’accès
    Commutateur Ethernet
    Prise USB
  Usage domestique

## Slide 509: Composants d’une infrastructure sans fil
Points d’accès sans fil
  Permet de relier des clients sans fil à un réseau local filaire
  Comme pour Ethernet, il y a compétition pour l’accès au support.
AP Autonome
  L'ensemble de la configuration du point d'accès se trouve sur le périphérique.
  Chaque AP est indépendant des autres (configuration propre)
Convertit du format d’encapsulation de
trames radio 802.11 au format de trame
Ethernet 802.3 sur le réseau Ethernet filaire.
Notes: Exemple de matériel : Cisco WAP4410N AP (2 AP max) ou WAP131 AP

## Slide 510: Composants d’une infrastructure sans fil
AP Léger (Lightweight AP)
  Utilisés dans les grands réseaux où de nombreux points d'accès sont nécessaires
  Chaque nouveau point d'accès ajouté est automatiquement configuré et géré par un contrôleur WLAN (WLC : Wireless LAN Controler)
Lightweight access point
- géré et configuré à partir du contrôleur
- possible de revenir en mode autonome
Notes: Exemple : Points d'accès légers = Cisco Aironet 1600, 2600 et 3600
Gamme Cisco Aironet 600 OfficeExtend
Utilisée pour étendre la couverture sans fil 802.11n à un environnement de télétravail à domicile
Les points d'accès légers communiquent avec le contrôleur WLAN via le protocole LWAPP (Lightweight Access Control Point Protocol). Le contrôleur dispose de toute l'intelligence nécessaire pour la communication et le point d'accès est un « terminal passif » simplement chargé de traiter les paquets.

## Slide 511: Composants d’une infrastructure sans fil
Exemple d’avantage des contrôleurs
Source de l’image : http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2009/reseaux_802.11_architecture_centralisee/img/IR3_Xpose_jrioscam-LWAPP.pdf
Notes: Source de l’image : http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2009/reseaux_802.11_architecture_centralisee/img/IR3_Xpose_jrioscam-LWAPP.pdf

## Slide 512: Composants d’une infrastructure sans fil
Exemple d’avantage des contrôleurs
Ajout d’un AP léger pour prendre en charge plus d’utilisateurs
Détection des interférences
Source de l’image : http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2009/reseaux_802.11_architecture_centralisee/img/IR3_Xpose_jrioscam-LWAPP.pdf
Notes: Source de l’image : http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2009/reseaux_802.11_architecture_centralisee/img/IR3_Xpose_jrioscam-LWAPP.pdf

## Slide 513: Composants d’une infrastructure sans fil
Exemple d’avantage des contrôleurs
Réaménagement des canaux et ajustement de la puissance d’amission
Source de l’image : http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2009/reseaux_802.11_architecture_centralisee/img/IR3_Xpose_jrioscam-LWAPP.pdf
Notes: Source de l’image : http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2009/reseaux_802.11_architecture_centralisee/img/IR3_Xpose_jrioscam-LWAPP.pdf

## Slide 514: Composants d’une infrastructure sans fil
Cluster de points d’accès
  Cluster
    4, 8, 16 AP selon les modèles
  Offre un point d'administration unique
    Permet de déployer plusieurs points d'accès et d'appliquer une seule configuration à l'ensemble des périphériques du cluster
  Facilité
    Simplifie l'administration en coordonnant les paramètres de configuration de tous les points d'accès
    Simplifie les opérations de modification du réseau et de maintenance
    Gestion des interférences facilitée en sélectionnant automatiquement le canal de fonctionnement le plus adapté
Notes: Exemple : Cisco Small Business PRO AP541N

## Slide 515: Composants d’une infrastructure sans fil
Les antennes
    Utile de les adapter pour des conditions de déploiement spécifiques
  Antennes Wi-Fi omnidirectionnelles
    Dipôle
    Utilisation : Open space
  Antennes Wi-Fi directionnelles
    Utilisation : renforcer le signal dans une direction précise
  Antennes Yagi (directionnelle)
    Utilisation : réseaux Wi-Fi longue distance
      Etendre la portée des hotspots en extérieur, dans une direction donnée, ou pour atteindre un endroit précis.

## Slide 516
Yagi
Patch (patch)
Omnidirectionnelle
Sectorielle
Exemples d'antennes
Notes: Source image antenne sectorielle : http://www.antennewifi.fr/media/com_hikashop/upload/antenne_sectorie_4ac4c7c20a5e4_809207899.jpg

## Slide 517: Composants d’une infrastructure sans fil
Interopérabilité
  Aucune norme de fabrication
     Risque de problèmes d'interopérabilité
  Wi-Fi Alliance
    Promotion de la croissance et de l'adoption des WLAN
    Certifient matériels conforment aux normes, donc interopérables vis-à-vis des normes du secteur
Logo général
Norme supportée par
le produit
Supporte WPS pour
simplifier les connexions
au périphérique
Partager des données
multimédias entre les
périphériques
Notes: WPS : Wi-Fi Protected Setup, protocole ayant pour objectif de permettre à des particuliers ayant peu de connaissances sur la sécurité de configurer un accès WPA

## Slide 518
Mode ad-hoc
  IBSS : Independent Basic Service Set
    Réseaux sans fil pouvant fonctionner sans points d’accès (communication Peer to peer)
    La zone de couverture d’un IBSS et d’un BSS est appelée Basic Service Area (BSA).
    Bluetooth et Wi-Fi Direct
Topologie sans fil

## Slide 519
Mobile Ad-hoc NETworks
  Réseau maillé
    L'ajout d'un logiciel de routage dynamique permet de créer des réseaux maillés autonomes dans lesquels la portée ne se limite pas à ses voisins
    Tous les participants jouent le rôle de routeur
  Protocoles de routages spécifiques
    AODV, OLSR,…
Topologie sans fil
Notes: Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mobile_Ad-hoc_NETworks

## Slide 520
Hotspot personnel, mode modem, AP sans fil portable
  Un smartphone ou une tablette disposant d'un accès à un réseau cellulaire peut créer un hotspot personnel.
  Solution temporaire rapide pour fournir les services d'un routeur Wi-Fi.
Topologie sans fil
Notes: Hotsport : matériel qui donne accès à un réseau sans fil Wi-Fi (borne Wi-Fi)

## Slide 521
Mode infrastructure (1)
  BSS : Basic Service Set
    Dans un BSS, l'interconnexion entre les clients sans fil se fait via un seul point d'accès ou un routeur sans fil.
    Les AP se connectent au réseau filaire par le biais du système de distribution par câble (DS  Ethernet).
    La zone de couverture d’un IBSS et d’un BSS est appelée Basic Service Area (BSA).
  BSSID
    Chaque ensemble BSS est identifié de manière unique par l’adresse MAC de l’AP.
    On parle alors d'identifiant BSSID (Basic Service Set Identifier).
Topologie sans fil

## Slide 522
Mode infrastructure (2)
  ESS : Extended Service Set
    Eventail de services étendu : réunion de plusieurs BSS par un DS commun.
    Permet d’étendre la zone de couverture d’un BSS en utilisant plusieurs AP (ESA : Extended Service Area).
Topologie sans fil
Notes: Chaque éventail ESS est identifié par un SSID, et au sein de chaque éventail ESS, les ensembles BSS sont identifiés par leur BSSID. Pour des raisons de sécurité, des identifiants SSID supplémentaires peuvent être propagés par le biais de l'éventail ESS afin d'isoler les niveaux d'accès réseau.

## Slide 523: Topologies sans fil
Mode infrastructure (3)
  ESS : Extended Service Set
    Système de distribution commun
      Le système de distribution (DS) permet la mobilité
        En transmettant au bon point d’accès les trames qu’il doit délivrer.
        En permettant à plusieurs points d’accès d’apparaître en tant qu’ensemble de services de base unique
    Itinérance (roaming)
      Souvent un ESS comprend un SSID commun
       permet à un utilisateur de passer d’un point d’accès à un autre en restant connecté

## Slide 524: Topologies sans fil
Mode infrastructure (4)
  ESS : Extended Service Set
    Cellules
      Les cellules représentent la zone de couverture fournie par un seul canal.
      Un éventail de services étendus doit présenter un chevauchement de 10 à 15 % entre les cellules d’une zone de services étendus.
    Multi-SSID
      Autorise la constitution de réseaux sans fil virtuels cloisonnés
      Plusieurs identifiants SSID peuvent être utilisés afin d'isoler les niveaux d'accès réseau.

## Slide 525
Mode bridge
  Permet de connecter deux réseaux filaires via un réseau sans fil à l'aide de deux AP
  Aucun client ne peut s’associer à un AP en mode bridge
Topologie sans fil

## Slide 526: Topologies sans fil
Architecture de gestion du cloud Cisco Meraki (1)
Source de l’image : http://cdn.shopify.com/s/files/1/0190/5972/products/Meraki_Cloud_Controlled_wireless_large.jpg?v=1380025777
Notes: http://cdn.shopify.com/s/files/1/0190/5972/products/Meraki_Cloud_Controlled_wireless_large.jpg?v=1380025777
Content filtering (Webroot BrightCloud CIPA compliant URL database)
Intrusion-detection sensor (Sourcefire SNORT® based)
Anti-virus engine and anti-phishing filtering (Kaspersky SafeStream II engine)

## Slide 527: Topologies sans fil
Architecture de gestion du cloud Cisco Meraki (2)
  Les AP sont gérés de manière centralisée à partir d‘un contrôleur situé dans le Cloud
    Avantages des contrôleurs sans en payer le coût et la complexité.
  Trafic utilisateur
    Seules les données de gestion circulent au sein de l'infrastructure cloud, pas le trafic utilisateur.
  Perte de l’accès au cloud?
    Le réseau continue de fonctionner normalement (authentification, règles de pare-feu actives, trafic normal, …).
    Les fonctions de gestion sont interrompues (rapports, statistiques, configuration).

## Slide 528
Frame Control (Contrôle de trame)
  Identifie le type de trame sans fil (la version de protocole, le type de trame, le type d'adresse, les paramètres de sécurité, …).
Duration (Durée)
  Indique le délai nécessaire avant réception de la trame suivante.
Trames 802.11

## Slide 529
Address1
  Contient généralement l'adresse MAC du périphérique sans fil de réception.
Address2
  Contient généralement l'adresse MAC du périphérique sans fil d'émission.
Address3
  Contient parfois l'adresse MAC de la destination, par exemple l'interface du routeur (passerelle par défaut) auquel le point d'accès est associé.
Trames 802.11

## Slide 530
Sequence Control (Contrôle de séquence)
  Contient le numéro d'ordre de chaque trame ainsi que le numéro de chaque trame envoyée dans le cas d'une trame fragmentée.
Address4 (Adresse 4)
  utilisé uniquement en mode ad hoc.
Payload (Données utiles)
  contient les données à transmettre.
FCS : (Frame Check Sequence)
  Contrôle des erreurs
Trames 802.11

## Slide 531
Protocol Version
  Indique la version du protocole 802.11 utilisée.
Frame Type + frame Subtype
  Détermine la fonction de la trame (contrôle, données, gestion).
ToDS (Vers DS) et FromDS (De DS)
  Indique si la trame provient du système de distribution ou en repart.
Trames 802.11

## Slide 532
More Fragments
  Indique si d'autres fragments sont attendus pour la trame.
Retry
  Indique si la trame, doit ou non être retransférée.
Power Management
  Indique si le périphérique d'envoi est en mode actif ou en mode économie d'énergie.
Trames 802.11

## Slide 533
More Data
  Indique à un périphérique en mode économie d'énergie que l’AP a d'autres trames à envoyer. Egalement utilisé pour indiquer que des trames de diffusion/multidiffusion supplémentaires sont attendues.
Security
  Indique si un chiffrement et une authentification sont utilisés dans la trame.
Reserved
  Peut indiquer que toutes les trames de données reçues doivent être traitées dans l'ordre.
Trames 802.11

## Slide 534: Trames 802.11
Trois types de trame 802.11
  Trame de gestion
    Utilisée pour la recherche (trame balise), l'authentification et l'association/désassociation à un point d'accès.
  Trame de contrôle
    Utilisée pour faciliter l’accès au support et l'échange de trames (RTS, CTS, ACK).
  Trame de données
    Utilisée pour transférer les données.
Notes: Demande d’association : Si la demande est acceptée, le point d'accès réserve de la mémoire et établit un ID d'association pour le périphérique.

## Slide 535: Principe d’association à un AP
Découvrir la présence d’un WLAN
  Ecoute passive
    Attente d’une trame balise (beacon frame)
      Trame envoyée périodiquement par l’AP (SSID broadcast)
      Contient les informations du WLAN (SSID, normes prises en charge, type de sécurité utilisé, …)
      Permet aux clients d’afficher la liste des réseaux sans fil disponibles.
  Ecoute active
    Probe Request Frame
      La station essaie de trouver un AP en émettant une trame de demande d’enquête
      Nécessite de connaître le SSID sauf si le point d'accès est configuré pour diffuser des trames de balise
Notes: Timestamp. After receiving a beacon frame, a station uses the timestamp value to update its local clock. This process enables synchronization among all stations that are associated with the same access point.

## Slide 536: Principe d’association à un AP
S’authentifier auprès d’un AP
  Authentification ouverte (NULL ou open)
    Le client émet une trame d’authentification « authentifie-moi », et le point d’accès répond « oui ».
  Authentification par clé partagée
    Technique basée sur une clé secrète partagée entre le client et l’AP
      Le client envoie une trame d’authentification au point d’accès.
      Le point d’accès envoie un texte de vérification au client.
      Le client chiffre le message au moyen de sa clé partagée et retourne le texte chiffré au point d’accès
      L’AP "déchiffre" au moyen de sa clé. S’il y a correspondance, l’AP authentifie la station.
      Si les messages ne correspondent pas, le client n’est pas authentifié et l'accès sans fil est refusé.
Notes: Timestamp. After receiving a beacon frame, a station uses the timestamp value to update its local clock. This process enables synchronization among all stations that are associated with the same access point.

## Slide 537: Principe d’association à un AP
S’associer à un AP
  Objectifs
    Valider les paramètres (sécurité, débits, …).
    Etablir la liaison de données entre le client l’AP.
  Processus d’association
    Le client envoie une trame de demande d'association
       fourni son @ MAC
    L’AP répond avec une réponse d'association
       fourni son BSSID
    AID (Association Identifier)
      Le point d'accès mappe un port logique (AID) au client sans fil.
      L’AP annonce l'AID au commutateur du DS.
      L’association permet au commutateur de l’infrastructure d’effectuer le suivi des trames destinées au client WLAN.
Notes: Timestamp. After receiving a beacon frame, a station uses the timestamp value to update its local clock. This process enables synchronization among all stations that are associated with the same access point.

## Slide 538: Communication 802.11
Caractéristiques d’une communication 802.11
  Half duplex avec support partagé
  Impossible de détecter les collisions pendant une émission
  DCF (Distributed Coordination Function)
    Mécanisme complémentaire d'évitement des collisions, appelé fonction de coordination distribuée (DCF).
    Un client sans fil lance sa transmission uniquement lorsque le canal est libre.
    ACK pour chaque trame.

## Slide 539: Problèmes des nœuds cachés
Mécanisme RTS/CTS et nœuds cachés
  Request to send/clear to send
  Mécanisme optionnel de réservation du canal par échange de paquets
  802.11 y associe un mécanisme d’allocation de vecteur (NAV : Network Allocation Vector)
  L’ensemble permet d’éviter les collisions même en présence de nœuds cachés
  Ce processus n’est intéressant que pour les trames de grandes tailles
Notes: Car la retransmission des trames de grande taille occupe bcp de BP, donc il faut au maximum éviter de devoir les retransmettre à cause de collision.
Réservation au lieu d’affectation?
NAV :
Toutes les stations du réseau recevant soit le RTS, soit le CTS, déclencheront pour une durée fixée leur indicateur NAV pour retarder toute transmission prévue. La station émettrice peut alors transmettre et recevoir son accusé de réception sans aucun risque de collision

## Slide 540: Problèmes des nœuds cachés
Mécanisme RTS/CTS
  RTS
    La station écoute
    Si le média est libre pendant un temps donné (appelé DIFS pour Distributed Inter Frame Space), alors la station peut émettre.
    La station émet une trame Request to send
      Celle-ci contient des informations sur le volume des données qu'elle souhaite émettre et sa vitesse de transmission.
  CTS
    L’AP répond par une trame Clear To Send, reçue par tous les clients dans la zone de réception.
  NAV (Network Allocation Vector)
    Avec le NAV, l’en-tête de chaque trame contient un champ qui indique la durée d’un cycle complet : RTS + CTS + envoi de données + ACK
    Les stations lisent le NAV et en déduisent le temps d’attente avant que le support soit disponible.

## Slide 541: Transmission en 802.11
Narrow Band
  Canal de transmission
    Une bande de fréquences utilisables pour une communication (ITU-R, IBPT)
    Bande étroite (narrow band) pour permettre un maximum de communications simultanées
  Principe
    Chaque communication utilise un canal différent (multiplexage fréquentiel)
  Bande étroite en Wi-Fi?
    La bande de fréquences utilisée (canal) doit être
      Aussi petite que possible afin de limiter les interférences sur les bandes adjacentes et permettre le multiplexage
      Aussi grande que possible pour offrir un débit important

## Slide 542: Transmission en 802.11
Spread spectrum
  Etalement de spectre
    Technique utilisée pour les transmissions radio.
  Principe
    Utiliser une bande de fréquences plus large en étalant le spectre en utilisant plusieurs fois les mêmes fréquences.
  Avantages
    Permet aux signaux de mieux résister aux bruits et parasites.
    Permet aux signaux de mieux cohabiter dans une même bande de fréquences.

## Slide 543
Frequency-hopping spread spectrum
  Etalement de spectre par saut de fréquence.
  Les signaux sont transmis en commutant rapidement un signal porteur entre plusieurs porteuses selon une séquence préétablie.
  Norme 802.11, Talkies-walkies, téléphones sans fil 900 MHz, Bluetooth (variante FHSS).
  Cohabitation possible avec DSSS.
FHSS
Notes: Source de l’image : http://www.ecnmag.com/sites/ecnmag.com/files/legacyimages/ECN/Articles/2012/02/FIG1_FHSS-web.jpg
Par exemple, le Bluetooth résiste bien à la présence d'interférence car il effectue jusqu'à 1600 sautes de fréquences par seconde.

## Slide 544
Direct Sequence spread spectrum (1)
  Principe
    Le signal est combiné avec un signal pseudo-aléatoire de fréquence beaucoup plus élevée
       Le signal résultant occupe une bande de fréquence plus large
       Cela introduit des informations redondantes
  Avantages
    DSSS offre une meilleur bande passante
    Signaux plus résistants aux brouillages
    Récepteur capable de corriger un grand nombre d’erreurs, donc de réduire les retransmissions
Source : http://www.pckado-pro.com/e-marketing/wifi/images/barker.gif
DSSS
Notes: Source de l’image : http://www.pckado-pro.com/e-marketing/wifi/images/barker.gif
    Pour chaque bit contient un code 11 bits

## Slide 545
Direct Sequence Spread Spectrum (2)
  Etalement de spectre à séquence directe
Source de l’image : http://hot.spots.pl/articles/teoria/img/2350.jpg
DSSS
Notes: Source de l’image : http://hot.spots.pl/articles/teoria/img/2350.jpg

## Slide 546: Utilisation des canaux
Le mieux = canaux 1 , 7 et 13

## Slide 547: OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  Multiplexage et modulation
    Procédé de codage de signaux numériques par répartition en fréquences orthogonales sous forme de multiples sous-porteuses
    Ce codage est associé à des modulations (QPSK ou QAM)
    OFDM divise les canaux primaires en une multitude de sous-canaux
Avantages
  Augmente le débit en transmettant des bas débits sur plusieurs porteuses
  Meilleure occupation du spectre car les sous-canaux se recouvrent partiellement
  Technique mieux adaptée à la technologie MIMO

## Slide 548: OFDM
Source de l’image : http://pagesperso-orange.fr/guide-wifi/img/les-canaux.gif
Notes: Source de l’image : http://pagesperso-orange.fr/guide-wifi/img/les-canaux.gif

## Slide 549: Transmission en 802.11
Compatibilité
  FHSS, DSSS et OFDM ne sont pas compatibles mais peuvent cohabiter
Interférences
  FHSS, DSSS et OFDM sont des parasites les uns pour les autres (utilisation des mêmes bandes de fréquences)
  Il existe une chute des performances lorsqu'ils sont utilisés simultanément dans un réseau
    Les points d’accès doivent sans cesse basculer d’une technique à l’autre

## Slide 550: Les débits réels
Le débit du WLAN dépend de nombreux facteurs, dont :
  le nombre d’utilisateurs
  la portée
  les interférences
  la propagation sur de multiples chemins
  les protocoles supplémentaires
  les règles d'accès
  Les temps de latences
  L’overhead
  Les techniques utilisées (type de modulation,…)

## Slide 551: Débit en fonction de la portée

## Slide 552: Débits
Débits et modulation
  La technique de modulation détermine la vitesse de transmission
    BPSK : 1 Mbit/s
    QPSK : 2 Mbit/s
    CCK : 5,5 et 11Mbps
    …
  Variable Rate Shifting
    Variation dynamique du débit
    Ce mécanisme permet d’ajuster automatiquement le débit en fonction des variations de l’environnement radio
    Exemple de Taux de transfert
      802.11b : 11, 5.5, 2, 1 Mbps
      802.11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

## Slide 553: Menaces sur les WLAN
Intrusions sans fil
  La portée du réseau
    Impossible de déterminer précisément jusqu’où s’étend le réseau
    Impossible de déterminer qui peut potentiellement s’y connecter
    Risque d’accès non autorisé au réseau
      Pour utiliser ses ressources
      Pour récolter des informations
      Pour lancer des attaques
  Protection
    Dissuader/empêcher les intrusions par l'authentification

## Slide 554: Menaces sur les WLAN
Les parasites
  Parasites
    La bande ISM 2,4GHz est sans licence et utilisée par la plupart des produits sans fil grand public
    Tous les équipements utilisant ces fréquences créent des parasites (baby phones, les téléphones sans fil et les fours à micro-ondes)
    Possible DoS
  Solution
    Surveiller le WLAN afin de détecter et de résoudre rapidement tout problème d'interférence ou d’AP pirate.
    Utiliser la bande des 5GHz
    Connaître et contrôler les périphériques du réseau
Notes: logiciel de gestion du réseau Cisco Prime Infrastructure
    employés mécontents, maladresses

## Slide 555: Menaces sur les WLAN
Déni de service (DoS)
  RTS/CTS
    Un pirate peut inonder un AP de messages RTS afin de neutraliser la fonction CSMA/CA des stations.
  Dissociation
    Envoi d’une série de commandes de dissociation pour provoquer la déconnexion de toutes les stations
    Après avoir été déconnectées, les stations tentent aussitôt de se réassocier, ce qui provoque une augmentation soudaine du trafic.
    Le pirate envoie alors une autre commande de dissociation et le cycle se répète.
  Solution
    Utiliser les normes et options de sécurité : CTS protection mode, Management Frame Protection, ajustement automatique des canaux, 802.11i, 802.11w, …
Notes: Cisco CleanAir
Cisco Adaptive Wireless IPS
La norme 802.11w de protection des trames de gestion prend en charge les problèmes de manipulation de ces trames.

## Slide 556: Menaces sur les WLAN
Pirates
    Personnes extérieures et intérieures à l'entreprise
  AP pirates et hotspot personnel
    Les employés peuvent placer des AP non autorisés et mal configurés sur le réseau
  Attaques de l’intercepteur
    En sans fil, le pirate n'est pas obligé d’accéder physiquement au réseau
    Hameçonnage au point d'accès : les employés se connectent à un AP pirate qui intercepte toutes les trames et peut les analyser
    Solution : connaitre tous les périphériques et surveiller le réseau
Notes: scanners qui identifient les points d'accès non autorisés et les réseaux ad hoc, et une fonction RRM (Radio Resource Management), qui surveille la bande RF à la recherche d'une activité et d'une charge de point d'accès.

## Slide 557: Sécuriser un WLAN
Réduire les risques
  Recenser les périphériques
    Connaître son réseau permet de détecter plus facilement les problèmes.
  Authentifier les utilisateurs
    Ce qui permet aussi une certaine traçabilité.
  Surveiller le réseau pour repérer le trafic suspect
    Par exemple un point d’accès plus actif que la normale
  Utiliser les outils spécifiques
    Dispositifs d’analyse, qui identifient les points d’accès non autorisés et les réseaux ad hoc.
    Systèmes de gestion des ressources radio, qui surveillent l’activité et la charge des points d’accès en analysant la bande RF.
    …
  Crypter les communications
  Effectuer les mises à jour

## Slide 558: Sécuriser un WLAN
Désactiver la diffusion du SSID
  Réseau plus sécurisé ?
    Consiste simplement à omettre le nom du réseau dans chaque trame balise.
      Il suffit à un client d’envoyer des « probe requests » aux AP.
      Chaque AP qui reçoit un probe request doit envoyer un probe response qui transporte le SSID.
    Désactiver sa diffusion rend la tâche de l'administrateur plus difficile.
Activer le filtrage MAC
    Nécessite d’encoder toutes les adresses MAC autorisées.
    Peu fiable car les adresses MAC des machines peuvent être modifiées (usurpation).

## Slide 559: Sécuriser un WLAN
Utiliser un système d’authentification et de chiffrement
  Authentification ouverte
    Signifie pas d’authentification
    A utiliser uniquement lorsque la sécurité n'est pas une préoccupation
      Pour offrir un accès Internet gratuit (cafés, hôtels)
  Authentification par clé partagée
    Permet d’authentifier un client et de chiffrer les données entre un client sans fil et un point d'accès.
    Un mot de passe doit être partagé au préalable entre les deux parties à connecter.

## Slide 560: Sécuriser un WLAN
WEP
    Wired Equivalent Privacy  Obsolète
  Avantages
    Permet l’authentification des stations (basé sur leur adresse MAC)
    Permet le cryptage des données
    Seul mécanisme de protection intégré aux technologies Wi-Fi jusqu'à début 2003
  Inconvénients
    Utilise une méthode RC4 pour le chiffrement et CRC-32 pour l’intégrité
    Utilise un clé statique (toujours la même)
    L’ensemble de la trame n’est pas cryptée et la taille de la clé est trop petite
    Problème lié à la distribution des clés
    Authentification faible car les adresses MAC peuvent être falsifiées
Notes:     Airsnort
    Encryption uniquement au niveau du sans fil (pas le DS)

## Slide 561: Sécuriser un WLAN
WPA
  Wi-Fi Protected Access
    Solution intermédiaire pour remplacer le WEP en attendant que la norme 802.11i soit terminée
    Respecte la majorité de la norme IEEE 802.11i
  Principe
    WPA est basé sur le WEP
      Ajout d’un algorithme de chiffrement plus robuste TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) qui modifie la clé pour chaque paquet
      Permet de conserver le matériel supportant WEP en offrant une meilleure sécurité
      Utilise MIC pour l’intégrité (Message Integrity Check)
Notes: MIC (Message Integrity Code/Check)
Puisque plusieurs messages peuvent avoir le même code CRC32, on peut alors, si l'on modifie le message, en modifier une autre partie (non importante) afin de retomber sur le même CRC32. Ainsi, l'intégrité du message sera considéré comme correct alors qu'il aura été modifié.
Le MIC n'est pas seulement calculé à partir des données de la trame mais à partir de la trame complète, en-tête comprise. Cela va permettre de protéger les en-têtes contre les modifications, notamment les champs de longueur, afin de prévenir tout rajout/suppression de données.

## Slide 562: Sécuriser un WLAN
IEEE 802.11i
  WPA2
    WPA2 est le nom donné par la Wi-Fi Alliance à la certification de conformité à la norme IEEE 802.11i.
    Utilise le mode de chiffrement AES (Advanced Encryption Standard).
    Utilise CCM pour l’intégrité.
  Deux modes de fonctionnement (1)
    WPA2 Personal
      Permet de se passer d’un serveur d'authentification
        Utile pour les petites structures.
      Repose sur l'utilisation d'une clé partagée, appelée PSK (Pre-shared Key)
        Tous les utilisateurs partagent une même phrase secrète.
Notes: AES exécute les mêmes fonctions que le protocole TKIP, mais offre un chiffrement bien plus solide. Elle utilise le mode Counter Cipher (contre-chiffrement) avec le protocole CCMP (Block Chaining Message Authentication Code Protocol), ce qui permet aux hôtes de destination de savoir si les bits chiffrés et non chiffrés ont été altérés.
Le périphérique doit être authentifié par le serveur RADIUS, puis les utilisateurs doivent s'authentifier à l'aide de la norme 802.1X, qui utilise le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) pour l'authentification.

## Slide 563: Sécuriser un WLAN
  Deux modes de fonctionnement (2)
    WPA2 Enterprise
      Impose l'utilisation d'une infrastructure d'authentification 802.1x (contrôleur réseau + serveur d'authentification).
Demandeur
Authentificateur
Serveur d’authentification
Supplicant
Authenticator
Authentication Server
Notes: EAP peut fournir un mécanisme d'authentification sécurisé et négocier une clé privée sécurisée pouvant être utilisée pour une session de chiffrement sans fil via TKIP ou AES.

## Slide 564: Principe 802.1x
Le demandeur souhaite se connecter à l’AP
  Le processus d’association 802.11 crée un port virtuel
  Seules les trames 802.1x sont autorisées à passer par le port
L’authentificateur demande l’identité du demandeur
Le demandeur fournit son identité
  L’authentificateur transmet l’identité au serveur d’authentification
  Serveur AAA (Authentification, Autorisation et de comptabilisation (Accounting) utilisant un protocole spécifique (RADIUS, TACACS).
Authentification
  Le serveur d’authentification envoie une demande d’authentification avec EAP
  Le demandeur répond à la demande d’authentification
  Le serveur d’authentification traite la réponse

## Slide 565: Principe 802.1x
802.1x
    Fournit des mécanismes d'authentification de couche 2 permettant de contrôler l'accès au réseau (indépendant du support)
    Diverses méthodes d'authentification sont possibles
      login / password  l'authentification forte par certificats
  Caractéristiques
    Authentification grâce à un serveur d'authentification
      Identification d'utilisateur centralisée + gestion des comptes
      RADIUS, TACACS, …
    Gestion dynamique de clés
    802.1x est basé sur EAP (Extensible Authentication Protocol)
      Le rôle d’EAP est de transporter les informations d'identification des utilisateurs afin de les authentifier.
      Plusieurs méthodes d'authentification sont supportées
        EAP, EAP-TLS, EAP-MS-CHAP v2, PEAP, …
Notes: PAP est un protocole d'authentification pour PPP. Les données sont transmises en texte clair sur le réseau ce qui le rend par conséquent non sécurisé.
L'objectif de CHAP est que le pair s'authentifie auprès d'un authentificateur sans échange de mot de passe en clair sur le réseau et sans que l'échange puisse être rejoué par un tiers à l'écoute. La contrainte est que chaque partie partage un « secret » (mot de passe) commun. Microsoft a développé la variante MS-CHAP qui supprime cette contrainte.
Les standards WPA et WPA2 ont officiellement adopté 5 types d’EAP comme mécanismes officiels d’identification :
EAP-TLS
EAP-TTLS/MSCHAPv2
PEAPv0/EAP-MS-CHAPv2
PEAPv1/EAP-GTC
EAP-SIM
PEAP est très semblable à une autre méthode EAP : EAP-TTLS. Protected EAP a été créé pour contrer EAP-TTLS qui était jusque là, la seule méthode EAP à n'utiliser une infrastructure à clés publiques (PKI) que du côté serveur, pour protéger l'authentification par la création d'un tunnel TLS. Dans ces deux standards, l'utilisation d'une clef publique côté client est optionnelle. PEAP impose une identification interne (inner authentication) par une autre méthode EAP, alors que TTLS autorise toute méthode d'identification interne CHAP, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 ou méthode EAP

## Slide 566: Implémentation d’un WLAN
Méthode de base
  Vérifier que le réseau filaire fonctionne
    DHCP et Internet
  Installer l’AP et vérifier sa connectivité au réseau filaire (IP, masque, passerelle)
  Paramétrer un point d’accès (SSID, …) mais pas la sécurité
  Installer et configurer un client sans fil (sans sécurité).
  Vérifier le fonctionnement du réseau sans fil
    Un seul point AP et un seul client sans fil, sans activer la sécurité.
    Vérifiez que le client sans fil a reçu une adresse IP DHCP et qu’il peut accéder à Internet.
  Configurer la sécurité
    Chaque fois que cela est possible, utilisez WPA2
  Tester la configuration

## Slide 567: Configuration d’un AP
Accéder à l’interface de gestion
  Interface Web
    Connexion filaire à l’AP
    Utilisez l’adresse IP fournie dans le manuel d’utilisateur
    Authentifiez-vous avec le login et le mot de passe fournis dans le manuel d’utilisateur
  Interface CLI
    Connexion console
    Commandes, script ou activation du serveur Web

## Slide 568: Configuration d’un AP
Configuration par défaut
  Parfois prévue pour être fonctionnelle directement
    Sécurité limitée voir inexistante
    Login et mot de passe connu
     A modifier
     Ne pas oublier de sauvegarder les modifications

## Slide 569: Configuration d’un AP
Configuration par défaut
  SSID
    Exemple sur un point d’accès WAP54G
    SSID par défaut = Linksys
Modifier le nom par défaut

## Slide 570: Configuration d’un AP
Configuration de base
  Network Mode
    Mixed (b, g, n), BG-Mixed (b, g), Wireless-N Only. Wireless-G Only. Wireless-B Only, Disable.
  Network Name (SSID)
    Nom de réseau partagé par tous les AP du WLAN
    32 caractères maximum
  SSID Broadcast
    Enabled/Disabled
  Radio Band
    N, G et B, conservez le paramètre Auto.
    N uniquement, sélectionnez Wide - 40MHz Channel.
    B et G uniquement, sélectionnez Standard - 20MHz
  Standard Channel
    Choix du canal pour la mise en réseau de périphériques sans fil
Notes: 40MHz channel = une nouvelle fonctionnalité offerte par le 802.11n mais attention aux interférences dans la bande 2.4GHz :

## Slide 571
Configuration de base
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.3.1.2
Configuration d’un AP

## Slide 572: Configuration d’un AP
Configuration de la sécurité
  Security Mode: WRT300N prend en charge 7 modes de sécurité
    WEP
    PSK-Personal ou WPA-Personal
      Aucun serveur AAA (Authentication Authorization Accounting) n’est utilisé
    PSK2-Personal ou WPA2-Personal
      Aucun serveur AAA n’est utilisé
    PSK-Enterprise ou WPA-Enterprise
      Un serveur AAA et une authentification EAP sont utilisés
    PSK2-Enterprise ou WPA2-Enterprise
      PSK2 est l’équivalent de WPA2 ou IEEE 802.11i
      Option à privilégier pour une sécurité optimale
    RADIUS
      Permet d’utiliser un serveur RADIUS

## Slide 573
Configuration de la sécurité
  Paramètres de mode
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.3.1.3
utilisée pour authentifier le
point d'accès auprès du
serveur RADIUS
Configuration d’un AP
Notes: La clé partagée n'est pas un paramètre à configurer sur une STA. Il est obligatoire uniquement sur le point d'accès, pour l'authentification auprès du serveur RADIUS.

## Slide 574: Configuration d’un AP
Configuration de la sécurité
  Paramètres de mode
    Adresse IP du serveur RADIUS
    Port du serveur RADIUS (Radius Port)
      Port utilisé par le serveur RADIUS. La valeur par défaut est de 1812.
    Chiffrement (Encryption)
      Sélectionnez l’algorithme à utiliser : AES ou TKIP.
    Clé pré-partagée (Pre-shared Key)
      Clé partagée par le routeur et les autres périphériques du réseau.
      Elle doit comporter entre 8 et 63 caractères.
    Renouvellement de clé (Key Renewal)
      Entrez la période de renouvellement de clé pour indiquer au routeur la fréquence de remplacement des clés de chiffrement.

## Slide 575: Configuration d’un client WLAN
Recherche de SSID
  Des utilitaires client sont disponibles avec les OS utilisés ou fournis avec les cartes sans fil
    Ils permettent d’afficher les réseaux sans fil que la carte réseau sans fil a réussi à détecter.
    Ils permettent d’entrer le SSID manuellement dans le cas où celui-ci n’est pas diffusé par l’AP
Sélection du protocole de sécurité sans fil
  Faire correspondre la configuration de votre client avec les paramètres du point d’accès
    Possible d’enregistrer plusieurs profils pour se connecter rapidement à différents WLAN.

## Slide 576
Sélection du protocole de sécurité sans fil
Entrez le SSID du réseau local sans fil
Sélectionnez la méthode d’authentification
Sélectionnez la méthode de cryptage
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.3.2.2
Entrez et confirmez la clé réseau
Configuration d’un client WLAN

## Slide 577
Exemple d’autres paramètres à configurer
Résolution de problèmes

## Slide 578: Description des champs
Authentification type
  auto
  shared keys (authentification avec clé)
  open keys (authentification sans clé)
Transmission rates
  Permet de choisir entre 1 et 54 Mbps
  Auto  sélection automatique de la vitesse la plus rapide.
CTS protection mode
  Permet de se protéger contre l'envoi de NAV trop long
Basic rates
  Permet de sélectionner un ensemble de débits suivant le mode (wireless mode) choisi.
  La valeur "Default" assure un maximum de compatibilité quelque soit le débit des hôtes

## Slide 579: Description des champs
Antenna Selection
  Permet de choisir quelle antenne est utilisée.
  Par défaut : diversity.
Frame burst
  Envoi de plusieurs petites trames sans renvoyer des RTS/CTS.
  Permet d'améliorer les performances si le nombres d'hôtes reste limité.
  Le NAV s’arrête à la première trame du burst donc les trames suivantes sont potentiellement sujettes à collisions.
Beacon Interval
  Intervalle de temps (en ms) entre deux transmissions d'une trame balise (Beacon).
  En cas de mauvaise réception, il faut diminuer cet intervalle de temps.

## Slide 580: Description des champs
Threshold RTS (Seuil RTS)
  Mécanisme RTS/CTS
  Si les paquets du réseau sont plus petit que cette valeur, le mécanisme RTS/CTS ne sera pas activé.
  Valeur à diminuer en cas de problème
Fragmentation threshold
  Indique la taille maximum d’un paquet avant qu'il ne soit fragmenté
  Diminuer cette valeur peut améliorer les performances lorsque le taux d'erreur est important (interférences)
    Petits paquets = plus de paquets à transmettre ( plus d'Overhead)
    Gros paquets : plus lourd à retransmettre
Interval DTIM
  Intervalle de temps (en ms) entre deux transmissions du DTIM
    Delivery Traffic Indication Message
  Le champs DTIM de la trame envoyée informe les stations de la prochaine fenêtre d'écoute des messages diffusés par l'AP
  Permet d'économiser les batteries en obligeant pas les stations à écouter non-stop

## Slide 581: Résolution de problèmes
Méthode ascendante
  Couche 1  couche 7
Méthode descendante
  Couche 7  couche 1
Méthode Diviser et conquérir
  ping OK  vérifiez les couches supérieures
  ping pas OK  vérifiez les couches inférieures.
Modèle OSI
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison de données
Physique

## Slide 582: Résolution de problèmes
Méthode générale
  Documentez votre réseau
    Plan, audit de performance, inventaire, configuration, …
  Réunissez les données et analysez les symptômes
    Est-il possible de recréer le problème ?
    Une modification a été effectuée récemment?
    …
  Localisez et isolez le problème
    Qui/quoi est concerné dans le réseau?
  Corrigez le problème et vérifiez le résultat
  Documentez vos démarches

## Slide 583: Résolution de problèmes
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.4.1.1

## Slide 584: Résolution de problèmes
Méthode de dépannage (1)
  Élimination du PC de l’utilisateur comme source du problème
    Vérifiez la configuration réseau sur le PC.
    Vérifiez que le périphérique peut se connecter au réseau filaire (ping).
    Vérifier le driver et la carte réseau sans fil.
    Vérifiez le mode de sécurité et les paramètres de chiffrement du client.
    Les performances du client ne sont pas satisfaisantes?
      La distance entre le PC et l’AP est-elle trop importante?
      Existe-t-il des obstacles ou des sources d’interférences?
      Vérifiez que le client utilise le canal approprié
      Séparer le trafic 802.11n :
        Data sur 2,4GHz
        Multimédia sur 5GHz
Notes: Par défaut, les routeurs bibande utilisent le même nom de réseau sur la bande 2,4 GHz et la bande 5 GHz. Le moyen le plus simple de segmenter le trafic est de renommer l'un des réseaux sans fil.

## Slide 585: Résolution de problèmes
Méthode de dépannage (2)
  Vérification de l’état physique des périphériques
    Les périphériques sont-ils tous à leur place ?
    Les périphériques sont-ils tous alimentés en électricité et sous tension ?
  Inspection des liaisons
    Inspectez les liaisons câblées : pas de connecteurs défectueux ou de câbles endommagés ou manquants.
    Utilisez le réseau local filaire pour pinguer les périphériques (point d’accès, routeur, …)
  Inspection de la configuration du point d’accès

## Slide 586
Mise à jour du firmware du point d’accès
  Conseillé si
    Vous rencontrez des problèmes au niveau du point d’accès
    Si la nouvelle version propose une fonction qui vous intéresse
    Pour corriger des failles de sécurité
  Procédure
    RTFM ;-)
Résolution de problèmes

## Slide 587
Paramétrage des canaux (1)
  Des interférences peuvent se produire et conduire à des problèmes de connectivité
    En cas de chevauchement de canaux
    En présence de signaux parasites (téléphone sans fil, microonde,…)
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.4.2.1
Résolution de problèmes

## Slide 588: Résolution de problèmes
Paramétrage des canaux (2)
  Canal 1 ou 11
    Les appareils de consommation courante, tels que les téléphones sans fil, utilisent souvent le canal 6.
     Dans un WLAN de petite taille, utilisez le canal 1 ou le canal 11.
  Études de site (Site Survey)
    Soit manuelle soit assistée par un utilitaire (ex. Airmagnet)
    Consiste à inspecter la zone dans le but
      D’identifier les problèmes potentiels
      De déterminer le nombre d’AP et identifier les endroits où les placer
      Déterminer les puissances d’émission et l’orientation des antennes
      Choisir les canaux à utiliser
      …

## Slide 589
Exemple de logiciel Site Survey (Airmagnet)
  Test avec 4 points d’accès différents
Source : http://www.airmagnet.com/products/survey/#1
Résolution de problèmes

## Slide 590
Exemple de mesures d’interférences (Airmagnet)
Source : http://www.airmagnet.com/products/survey/#1
Résolution de problèmes

## Slide 591
Problèmes liés au mauvais positionnement des points d’accès
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.4.4.1
Résolution de problèmes

## Slide 592
Solutions aux problèmes liés au mauvais positionnement des points d’accès (1)
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.4.4.1
Résolution de problèmes

## Slide 593: Résolution de problèmes
Solutions aux problèmes liés au mauvais positionnement des points d’accès (2)
  Placez les points d’accès
    Au-dessus des obstacles
    A la verticale près du plafond et au centre de chaque zone de couverture
    A des endroits où les utilisateurs sont appelés à travailler
    A plus de 20 cm des personnes et plus de 90 cm d’obstacles métalliques
    N’installez pas les points d’accès à proximité de sources de parasites
    N’installez pas le point d’accès à l’extérieur des bâtiments.
    Ne placez pas les points d’accès près des murs extérieurs d’un bâtiment, à moins que vous ne souhaitiez offrir une couverture extérieure.

## Slide 594
Problèmes d’authentification et de chiffrement
  Le processus doit être le même sur le client et sur l’AP
Source : Cisco system inc, CCNA Exploration 3, chapitre 7.4.5.1
Résolution de problèmes

## Slide 595: Exemple de calcul d’une liaison sans fil

## Slide 596: Transmission radio
Atténuation
  En dB
Puissance
  S'exprime en Watt
  En radio elle s'exprime souvent en dBm
    P(en dBm) = 10 log P(en mW)
    1W=1000mW=10 log 1000=30dBm
Rappel
  -3dB = Puissance divisée par 2

## Slide 597: Transmission radio
Atténuation dans le vide
  32,4 + 20 log F + 20 log R
  F = fréquence en MHz
  R = distance émetteur/récepteur en km
Atténuation à 2,4GHz
  Atténuation = 100 + 20 log R
Réception
  La puissance reçue (= puissance à l’émission – atténuation) doit être supérieure à la sensibilité en réception.

## Slide 598: Transmission radio
PIRE (EIRP)
  Puissance réellement émise par l'antenne
Calcul de l'EIRP
  EIRP = Pout –Ct +Gt
    Pout = puissance de sortie de l'émetteur (dBm)
    Ct = atténuation due au câble d'émission (dB)
    Gt = gain de l'antenne d'émission (dBi)

## Slide 599: Transmission radio
Puissance reçue au récepteur
  Pr = Pout –Ct +Gt –PI +Gr – Cr
    Si = Puissance reçue à l'entrée du récepteur
    Pl = Pertes de liaison, Path Loss (dB)
    Gr = Gain de l'antenne de réception (dBi)
    Cr = Atténuation du câble de réception (dB)
Sensibilité du récepteur
  Sr : fournie par le fabricant.
  Pr > Sr

## Slide 600: Exercice
Calculer la distance maximale entre deux points d'accès
  Norme 802.11g à son débit maximum
  Point d'accès Cisco Aironet 1100
  Câble d'émission et de réception
    Type de câble RG214
    Longueur du câble d'émission : 2m
    Longueur du câble de réception : 3m
  Antennes émission et réception
    Cisco AIR-ANT2455V-N
Notes: Résolution
Puissance d’émission
Pout à son débit maximum : on est donc à 54Mbps et avec une puissance max donc :
Pout = 30mW (15dBm) (voir doc de l’AP. partie OFDM car en CCK on atteint 11Mbps max)
Atténuation dans le câble :
À 2400MHz (norme g), le câble RG214 présente une atténuation de 45dB/100m
Donc pour 2m, Ct = 0,9dB et pour 3m, Cr = 1,35dB d’atténuation
Gain de l’antenne
Les antennes d’émission et de réception sont les mêmes, elles ont un gain de 5,5dBi
Sensibilité du récepteur : S = -72dBm à 54Mbpspour le 802.11g
La puissance reçue doit être supérieure à la sensibilité. On prend une marge de sécurité de 3dB donc
Pr = -72+3 = -69dB
Il reste à calculer les pertes maximales admises lors de la transmission dans l’air :
PImax = Pout –Ct +Gt + Gr –Cr –S -3
PImax = 15 – 0,9 +5,5 +5,5 -1,35 +72 -3 = 92,75
La distance maximale vaut donc :
Atténuation max = 100 + 20 log R
Log R = (92,75 -100)/20
R = 10EXP(-0,3625) = 0,43km = 430m
 Cela dans un espace dégagé!!!